Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству территории между домами №14 и №16 по улице Железнодорожная в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная между домами №14 и №16.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 29.09.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по  08.11.2023

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийных сроков, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Технические характеристики материалов

| №п/п | Наименование товара | Наименование и требуемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная «Брусчатка» форма кирпичик, размер 200х100х60 мм, цвет серый |
| 2 | Травосмесь | Травосмесь "Стандарт" или эквивалент с характеристиками: Состав травы: Тимофеевка луговая – не менее 25% Овсяница луговая – не менее 35% Райграс пастбищный - не менее 10% Овсяница красная - не менее 15% Райграс однолетний - не менее 15% |
| 3 | Скамья | Скамья кованная размеры не менее 2000х950х850мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат не менее 12мм, полоса не менее 40х4мм, брусок не менее 60х40мм |
| 4 | Урна | Урна кованная размеры не менее 450х350х950мм (ДхШхВ). Материалы: профиль квадрат не менее 12мм, профиль прямоугольный не менее 20х20мм, полоса не менее 40х4мм, лист стальной толщиной не менее 1,5мм |
| 5 | Камни бортовые | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) Выполнение работ по благоустройству территории между домами №14 и №16 по улице Железнодорожная в городе Югорске № п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица измерения Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. на единицу | коэффициенты всего с учетом коэффициентов на единицу коэффициенты всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Раздел 1. Ремонт тротуара Подготовительные работы 1 ФЕР27-12-010-04 Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж плит тротуарных 3х1,5х0,14м) 100 м3 0,0252 1 0,0252 Объем=(3*1,5*0,14*4) / 100 1 ОТ 315,26 7,94 2 ЭМ 2 731,49 68,83 3 в т.ч. ОТм 372,49 9,39 ЗТ чел.-ч 38,26 0,964152 ЗТм чел.-ч 29,58 0,745416 | Итого по расценке 3 046,75 76,77 ФОТ 17,33 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 25,65 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 23,22 Всего по позиции 125,64 2 ФССЦпг-01-01-01-003 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Погрузка тротуарных плит) 1 т груза 6,28 1 6,28 10,71 67,26 (Погрузочно-разгрузочные работы) Объем=1,57*4 Всего по позиции 67,26 3 ФССЦпг-03-01-01-005 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км (Перевозка тротуарных плит) 1 т груза 6,28 1 6,28 9,35 58,72 (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=1,57*4 Всего по позиции 58,72 4 ФССЦпг-01-01-02-003 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (Разгрузка тротуарных плит) 1 т груза 6,28 1 6,28 10,71 67,26 (Погрузочно-разгрузочные работы) Объем=1,57*4 Всего по позиции 67,26 5 ФЕРр57-2-4 Применительно Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (Демонтаж отбойными молотками покрытия ступеней и пандуса, толщина слоя 80 мм) 100 м2 0,135 1 0,135 Объем=(3*4,5) / 100 1 ОТ 948,54 128,05 2 ЭМ 1 052,17 142,04 3 в т.ч. ОТм 24,30 3,28 ЗТ чел.-ч 111,2 15,012 | ЗТм чел.-ч 1,8 0,243 Итого по расценке 2 000,71 270,09 ФОТ 131,33 Пр/812-091.0-3 НР Полы (ремонтно-строительные) % 90 90 118,20 Пр/774-091.0 СП Полы (ремонтно-строительные) % 49 49 64,35 | Всего по позиции 452,64 6 ФССЦпг-01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Погрузка бетонного строительного мусора) 1 т груза 2,55 1 2,55 42,98 109,60 Всего по позиции 109,60 7 ФССЦпг-03-21-01-009 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (Перевозка бетонного строительного мусора) 1 т груза 2,55 1 2,55 | 10,47 26,70 Всего по позиции 26,70 8 Калькуляция Утилизация строительного мусора м3 1,08 1 1,08 475,00 33,93 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции 33,93 9 ФЕР27-12-010-04 Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Демонтаж плиты тротуарной 3х1,5х0,14м) 100 м3 0,0063 1 0,0063 Объем=(3*1,5*0,14*1) / 100 1 ОТ 315,26 1,99 2 ЭМ 2 731,49 17,21 3 в т.ч. ОТм 372,49 2,35 ЗТ | чел.-ч 38,26 0,241038 ЗТм чел.-ч 29,58 0,186354 Итого по расценке 3 046,75 19,20 ФОТ 4,34 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 6,42 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 5,82 Всего по позиции 31,44 10 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 100 м3 0,0045 1 0,0045 Объем=(3*1,5*0,1) / 100 1 ОТ 115,49 0,52 2 ЭМ 3 262,79 14,68 3 в т.ч. ОТм 171,22 0,77 4 М 12,20 0,05 ЗТ чел.-ч 14,4 0,0648 ЗТм чел.-ч 13,88 0,06246 Итого по расценке 3 390,48 15,25 ФОТ 1,29 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 | 1,91 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 1,73 Всего по позиции 18,89 11 Прайс-лист Песок м3 0,495 1 0,495 291,67 9,55 (Материалы для строительных работ) Объем=3*1,5*0,1*1,1 Цена=350/1,2 Всего по позиции 9,55 12 ФЕР27-12-010-02 Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (Монтаж плиты тротуарной 3х1,5х0,14м) 100 м3 0,0045 1 0,0045 Объем=(3*1,5*0,1) / 100 1 ОТ 1 169,18 5,26 | 2 ЭМ 3 971,59 17,87 3 в т.ч. ОТм 463,99 2,09 4 М 70,79 0,32 ЗТ чел.-ч 139,52 0,62784 ЗТм чел.-ч 34,39 0,154755 Итого по расценке 5 211,56 23,45 ФОТ 7,35 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 10,88 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 9,85 Всего по позиции 44,18 13 ФЕР27-07-005-01 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. // (демонтаж покрытия тротуара из тротуарной плитки 300х300) 10 м2 22,2 1 22,2 Объем=(74*3) / 10 Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 1 ОТ 99,86 0,8 1 773,51 2 ЭМ 13,19 0,8 234,25 3 в т.ч. ОТм 1,00 0,8 17,76 4 М 3,49 0 0,00 ЗТ чел.-ч 10,5 0,8 186,48 ЗТм чел.-ч 0,09 0,8 1,5984 Итого по расценке 116,54 2 007,76 ФОТ 1 791,27 Пр/812-021.1-3 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 114 114 2 042,05 Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 1 379,28 Всего по позиции 5 429,09 14 ФССЦпг-01-01-01-022 Применительно Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в ящиках (Погрузка тротуарной плитки) 1 т груза | 13,32 1 13,32 22,55 300,37 (Погрузочно-разгрузочные работы) Объем=74*3*0,06 Всего по позиции 300,37 15 ФССЦпг-03-01-01-005 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км (Перевозка тротуарной плитки) 1 т груза 13,32 1 13,32 9,35 124,54 (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=74*3*0,06 Всего по позиции 124,54 16 ФЕР27-03-010-01 Разборка бортовых камней: на бетонном основании (тротуарных) 100 м 1,4 1 1,4 Объем=140 / 100 1 ОТ 615,13 861,18 ЗТ чел.-ч 76,7 107,38 Итого по расценке 615,13 861,18 ФОТ 861,18 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 1 274,55 | Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 1 153,98 Всего по позиции 3 289,71 17 ФССЦпг-01-01-01-041 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (Погрузка бортовых камней) 1 т груза 4,48 1 4,48 42,98 192,55 Объем=0,032*140 Всего по позиции 192,55 18 ФССЦпг-03-21-01-009 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (Перевозка бортовых камней) 1 т груза 4,48 1 4,48 10,47 46,91 Объем=0,032*140 Всего по позиции 46,91 19 Калькуляция Утилизация строительного мусора м3 2,24 1 2,24 475,00 70,37 (Материалы для строительных работ) Объем=0,016*140 Всего по позиции 70,37 20 ФЕР46-05-008-03 Применительно Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (Демонтаж скамеек 6шт и урн 6шт) т металлоконструкций 0,336 1 0,336 Объем=0,006*6+0,05*6 Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 1 ОТ 777,45 0,7 182,86 2 ЭМ 119,74 0,7 28,16 | 3 в т.ч. ОТм 7,54 0,7 1,77 4 М 84,00 0 0,00 ЗТ чел.-ч 84,69 0,7 19,919088 ЗТм чел.-ч 0,65 0,7 0,15288 Итого по расценке 981,19 211,02 ФОТ 184,63 Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов % 104 104 192,02 Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов % 59 59 108,93 Всего по позиции 511,97 21 ФССЦпг-01-01-01-014 Применительно Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Погрузка скамеек и урн) 1 т груза 0,336 1 0,336 8,36 2,81 (Погрузочно-разгрузочные работы) Объем=0,006*6+0,05*6 Всего по позиции 2,81 22 ФССЦпг-03-01-01-005 Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км (Перевозка скамеек и урн) 1 т груза 0,336 1 0,336 9,35 3,14 (Перевозка грузов автотранспортом) Объем=0,006*6+0,05*6 Всего по позиции 3,14 23 ФССЦпг-01-01-02-014 Применительно Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) (Разгрузка скамеек и урн) 1 т груза 0,336 1 0,336 8,36 2,81 (Погрузочно-разгрузочные работы) Объем=0,006*6+0,05*6 Всего по позиции 2,81 Устройство тротуара 24 ФЕР01-01-030-01 Применительно Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта) 1000 м3 0,0012 1 0,0012 Объем=(24*0,05) / 1000 2 ЭМ 585,18 0,70 3 в т.ч. ОТм 114,14 0,14 ЗТм чел.-ч 9,84 0,011808 Итого по расценке 585,18 0,70 ФОТ 0,14 Пр/812-001.1-3 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 93 93 0,13 Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 0,06 Всего по позиции 0,89 25 ФЕР27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 1000 м2 0,027 1 0,027 Объем=27 / 1000 1 ОТ 2 554,92 68,98 2 ЭМ 3 667,91 99,03 3 в т.ч. ОТм 557,20 15,04 4 М 6 050,14 163,35 ЗТ чел.-ч 302 8,154 ЗТм чел.-ч 48,23 1,30221 Итого по расценке 12 272,97 331,36 ФОТ 84,02 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 124,35 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 112,59 Всего по позиции 568,30 26 ФЕР27-06-002-18 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 1000 м2 -0,027 1 -0,027 Объем=-27 / 1000 толщина 12см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) 1 ОТ 44,84 8 -9,69 2 ЭМ 42,07 8 -9,09 3 в т.ч. ОТм 15,88 8 -3,43 4 М 45,00 8 -9,72 ЗТ чел.-ч 5,3 8 -1,1448 ЗТм чел.-ч 1,36 8 -0,29376 Итого по расценке 131,91 -28,50 ФОТ -13,12 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 -19,42 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 -17,58 Всего по позиции -65,50 27 Прайс-лист Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) м3 3,3048 1 3,3048 7 500,00 1 639,29 (Материалы для строительных работ) Объем=5,508-2,2032 Цена=9000/1,2 Всего по позиции 1 639,29 28 Прайс-лист Бетоносмеситель, миксер 9м3 маш.ч. 0,3672 1 0,3672 2 916,67 70,83 (Материалы для строительных работ) Объем=3,3048/9 Цена=3500/1,2 Всего по позиции 70,83 29 ФССЦ-08.1.02.17-0097 Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100х100 мм м2 27 1 27 23,76 641,52 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции 641,52 30 ФЕР27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 100 м 1,64 1 1,64 Объем=164 / 100 1 ОТ 590,51 968,44 2 ЭМ 73,02 119,75 3 в т.ч. ОТм 8,70 14,27 4 М 3 690,05 316,14 ЗТ чел.-ч 69,8 114,472 ЗТм чел.-ч 0,65 1,066 Итого по расценке 856,30 1 404,33 ФОТ 982,71 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 1 454,41 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 1 316,83 Всего по позиции 4 175,57 31 ФССЦ-05.2.03.03-0031 Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 шт 164 1 164 22,36 3 667,04 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции 3 667,04 32 Прайс-лист Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 8,32136 1 8,32136 6 708,33 3 691,96 (Материалы для строительных работ) Объем=9,676*0,86 Цена=8050/1,2 Всего по позиции 3 691,96 33 Прайс-лист Бетоносмеситель, миксер 9м3 маш.ч. 0,9245956 1 0,9245956 2 916,67 178,36 (Материалы для строительных работ) Объем=8,32136/9 Цена=3500/1,2 Всего по позиции 178,36 34 ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 0,024 1 0,024 Объем=(24*0,1) / 100 1 ОТ 173,23 4,16 2 ЭМ 5 268,76 126,45 3 в т.ч. ОТм 267,67 6,42 4 М 17,08 0,41 ЗТ чел.-ч 21,6 0,5184 ЗТм чел.-ч 20,6 0,4944 Итого по расценке 5 459,07 131,02 ФОТ 10,58 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 15,66 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 14,18 Всего по позиции 160,86 35 ФССЦ-02.2.05.04-1577 Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 м3 3,048 1 3,048 155,94 475,31 (Материалы для строительных работ) Объем=24*0,1*1,27 Всего по позиции 475,31 36 ФЕР27-04-001-01 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка // (устройство подушки из пескоцементной смеси толщиной 5см) 100 м3 0,123 1 0,123 Объем=12,3 / 100 1 ОТ 115,49 14,21 2 ЭМ 3 262,79 401,32 3 в т.ч. ОТм 171,22 21,06 4 М 12,20 1,50 ЗТ чел.-ч 14,4 1,7712 ЗТм чел.-ч 13,88 1,70724 Итого по расценке 3 390,48 417,03 ФОТ 35,27 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 52,20 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 47,26 Всего по позиции 516,49 37 ФССЦ-04.3.02.13-0004 Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 % м3 12,3 1 12,3 295,80 3 638,34 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции 3 638,34 38 ФЕР27-07-005-02 Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. 10 м2 24,6 1 24,6 Объем=246 / 10 1 ОТ 115,17 2 833,18 2 ЭМ 13,19 324,47 3 в т.ч. ОТм 1,00 24,60 4 М 3,49 85,85 ЗТ чел.-ч 11,8 290,28 ЗТм чел.-ч 0,09 2,214 Итого по расценке 131,85 3 243,50 ФОТ 2 857,78 Пр/812-021.1-3 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 114 114 3 257,87 Пр/774-021.1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее % 77 77 2 200,49 Всего по позиции 8 701,86 39 ФССЦ-05.2.02.21-0001 Применительно Плитка тротуарная (Брусчатка форма кирпичик 200х100х60 мм, серая) м2 250,92 1 250,92 75,21 18 871,69 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции 18 871,69 Укрепление откосов 40 ФЕР27-04-001-01 Применительно Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (Устройство откосов из песка) 100 м3 0,148 1 0,148 Объем=14,8 / 100 1 ОТ 115,49 17,09 2 ЭМ 3 262,79 482,89 3 в т.ч. ОТм 171,22 25,34 4 М 12,20 1,81 ЗТ чел.-ч 14,4 2,1312 ЗТм чел.-ч 13,88 2,05424 Итого по расценке 3 390,48 501,79 ФОТ 42,43 Пр/812-021.0-3 НР Автомобильные дороги % 148 148 62,80 Пр/774-021.0 СП Автомобильные дороги % 134 134 56,86 Всего по позиции 621,45 41 Прайс-лист Песок м3 16,28 1 16,28 291,67 314,05 (Материалы для строительных работ) Объем=14,8*1,1 Цена=350/1,2 Всего по позиции 314,05 42 ФЕР01-02-040-01 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную 100 м2 1,48 1 1,48 Объем=148 / 100 1 ОТ 263,61 390,14 2 ЭМ 1,83 2,71 ЗТ чел.-ч 33,2 49,136 Итого по расценке 265,44 392,85 ФОТ 390,14 Пр/812-001.4-3 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) % 90 90 351,13 Пр/774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) % 41 41 159,96 Всего по позиции 903,94 43 Прайс-лист Торф м3 7,4 1 7,4 3 333,33 1 631,39 (Материалы для строительных работ) Объем=148*0,05 Цена=4000/1,2 Всего по позиции 1 631,39 44 ФССЦ-16.2.02.01-0024 Травосмесь "Стандарт" или эквивалент кг 1,776 1 1,776 44,15 78,41 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции 78,41 Установка МАФ 45 ФЕР01-02-058-01 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 100 м3 0,0108 1 0,0108 Объем=(0,3*0,3*0,5*(4*2+4*4)) / 100 1 ОТ 1 411,80 15,25 ЗТ чел.-ч 181 1,9548 Итого по расценке 1 411,80 15,25 ФОТ 15,25 Пр/812-001.2-3 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом % 90 90 13,73 Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом % 40 40 6,10 Всего по позиции 35,08 46 ФЕР46-05-008-03 Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг т металлоконструкций 0,224 1 0,224 Объем=0,006*4+0,05*4 1 ОТ 777,45 174,15 2 ЭМ 119,74 26,82 3 в т.ч. ОТм 7,54 1,69 4 М 84,00 18,82 ЗТ чел.-ч 84,69 18,97056 ЗТм чел.-ч 0,65 0,1456 Итого по расценке 981,19 219,79 ФОТ 175,84 Пр/812-040.1-3 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов % 104 104 182,87 Пр/774-040.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов % 59 59 103,75 Всего по позиции 506,41 47 Прайс-лист Скамья кованная шт 4 1 4 15 000,00 3 968,25 (Материалы для строительных работ) Цена=18000/1,2 Всего по позиции 3 968,25 48 Прайс-лист Урна кованная шт 4 1 4 4 750,00 1 256,61 (Материалы для строительных работ) Цена=5700/1,2 Всего по позиции 1 256,61 49 ФЕР06-01-001-01 Применительно Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) 100 м3 0,00648 1 0,00648 Объем=(0,3*0,3*0,3*(4*2+4*4)) / 100 1 ОТ 1 053,00 6,82 2 ЭМ 1 566,06 10,15 3 в т.ч. ОТм 244,39 1,58 4 М 909,27 5,89 ЗТ чел.-ч 135 0,8748 ЗТм чел.-ч 18,12 0,1174176 Итого по расценке 3 528,33 22,86 ФОТ 8,40 Пр/812-006.0-3 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве % 103 103 8,65 Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве % 58 58 4,87 Всего по позиции 36,38 50 Прайс-лист Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) м3 0,66096 1 0,66096 6 708,33 293,25 (Материалы для строительных работ) Цена=8050/1,2 Всего по позиции 293,25 51 Прайс-лист Бетоносмеситель, миксер 9м3 маш.ч. 0,07344 1 0,07344 2 916,67 14,17 (Материалы для строительных работ) Объем=0,66096/9 Цена=3500/1,2 Всего по позиции 14,17 Ремонт и покраска фонарных столбов 52 ФЕРр68-23-2 Применительно Ремонт металлических ограждений: средний (Ремонт кованных изделий фонарей) м2 0,6 1 0,6 Объем=0,3*2 1 ОТ 85,14 51,08 2 ЭМ 6,32 3,79 4 М 3,23 1,94 ЗТ чел.-ч 9,61 5,766 Итого по расценке 94,69 56,81 ФОТ 51,08 Пр/812-102.0-3 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 103 103 52,61 Пр/774-102.0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 27,58 Всего по позиции 137,00 53 ФЕР15-04-030-03 Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 100 м2 0,08 1 0,08 Объем=8 / 100 1 ОТ 326,93 26,15 2 ЭМ 2,28 0,18 3 в т.ч. ОТм 0,49 0,04 4 М 88,57 7,09 ЗТ чел.-ч 36,9 2,952 ЗТм чел.-ч 0,04 0,0032 Итого по расценке 417,78 33,42 ФОТ 26,19 Пр/812-015.0-3 НР Отделочные работы % 101 101 26,45 Пр/774-015.0 СП Отделочные работы % 49 49 12,83 Всего по позиции 72,70 54 ФССЦ-14.4.04.07-0003 Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-11, черная т 0,001968 1 0,001968 39 199,88 77,15 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции 77,15 Итоги по смете: Итого прямые затраты (справочно) 51 851,07 в том числе: Оплата труда рабочих 7 521,27 Эксплуатация машин 2 487,97 в том числе оплата труда машинистов (Отм) 144,16 Материалы 41 841,83 ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 11.05.2023г. №26728-ИФ/09 прил.4 Строительные работы 67 899,13 в том числе: оплата труда 7 521,27 эксплуатация машин и механизмов 2 487,97 в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 144,16 материалы 41 841,83 накладные расходы 9 255,12 сметная прибыль 6 792,94 Итого ФОТ (справочно) 7 665,43 Итого накладные расходы (справочно) 9 255,12 Итого сметная прибыль (справочно) 6 792,94 НДС 20% 13 579,83 ВСЕГО по смете 81 478,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |