Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по устройству автобусных остановок по улице Южная в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                       ул. Южная (со стороны ул. Магистральная и со стороны ул. Вишневая). Конкретные места выполнения работ будут утверждены уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: 29.08.2022 года;

- окончание: 30.09.2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остановочный комплекс | Комплекс представляет собой единую сборную конструкцию, состоящую из кровли, двух боковых и задней стенки, скамьи со спинкой для сидения, урны для мусора. Габаритные размеры каркаса остановочного павильона: длина - 6000 мм; ширина - 2 000 мм, высота– 2600 мм. Общая площадь остановочного комплекса не менее 12 м2. Каркас изготовлен из металлической квадратной трубы не менее 80*80*4 мм, металлической трубы не менее 60*40*3 мм, металлической полосы не менее 20*4 мм. Кровля, боковые и задняя стенки – профнастил толщиной стенки не менее 20 мм. Скамья - изготовлена из металлических труб размерами не менее 50х25мм. и не более 55*30 мм, обшитая деревянными брусками размерами не менее 60х40 мм. и не более 65*45 мм. Урна - металлическая сварная. Для установки остановочного павильона должны быть предусмотрены крепления под анкерные болты или крепежные штыри. Конструкции и элементы должны быть огрунтованы и окрашены эмалью серого цвета. Цвет зеленый (эскиз прилагается). В соответствии с ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82. |
| 2 | Краска разметочная дорожная | Краска разметочная дорожная для нанесения горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог с характеристиками: краска должна представлять из себя суспензию высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров в органических растворителях, образующую после нанесения на дорожное покрытие и испарения растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, предъявляемым к дорожной разметке. Цвет пленки эмали – белый. Класс материала для дорожной разметки по коэффициенту яркости высушенной пленки краски (эмали) - В6. Плотность не менее 1,5 г/см3. Класс краски (эмали) для дорожной разметки по условной вязкости - УВ2. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по степени перетира - СП1. Класс материала для дорожной разметки по времени высыхания (отверждения) до степени 3 краски (эмали)- ВВ3. Класс материала для дорожной разметки краски (эмали) по массовой доле нелетучих веществ - НВ2. Класс разметочного материала по адгезии высохшей пленки краски (эмали) должен быть - АС2. В соответствии с ГОСТ 32830-2014 |

Эскиз Остановочного комплекса

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по устройству автобусных остановок по улице Южная в городе Югорске

сметная стоимость ___________112,5  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________91,75 тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________245,58  чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________23,43 чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Автобусная остановка со стороны ул. Магистральная |
| Подготовительные работы |
| 1 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 1000 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 299,08 |  | 77,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 212,78 |  | 12,77 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 15,67 |  | 0,9402 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 299,08 |  | 77,94 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,77 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 11,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 5,87 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 95,69 |  |  |
| 2 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 1000 |
|  |  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 168,38 | 6 | 60,62 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 19,73 | 6 | 7,10 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,37 | 6 | 0,4932 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 168,38 |  | 60,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,10 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 6,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 3,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,49 |  |  |
| Устройство остановочного кармана |
| 3 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 200,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 24,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,96 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 1 254,62 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 23,732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,221 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 1 480,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 203,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 301,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 193,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 975,28 |  |  |
| 4 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт |  |  | 34 | 63,12 |  | 2 146,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 146,08 |  |  |
| 5 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,43 |  | 20,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 382,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,30 |  | 21,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 61,00 |  | 4,91 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 29,71 |  | 2,391655 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,97 |  | 1,688085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 407,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 61,57 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 39,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 508,40 |  |  |
| 6 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  |  | до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 119,54 | 10 | 96,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,78 | 10 | 4,65 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,46 | 10 | 0,3703 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 119,54 |  | 96,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 6,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 4,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107,53 |  |  |
| 7 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм | м3 |  |  | 24,15 | 165,83 |  | 4 004,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=80,5*0,25*1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 004,79 |  |  |
| 8 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 |  | 14,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 355,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 |  | 16,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 70,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |  | 1,67923 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |  | 1,517425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 440,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,19 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 46,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 29,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 516,01 |  |  |
| 9 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 0,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 16,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 0,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 0,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,05635 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,07567 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 110,74 |  | 17,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20,89 |  |  |
| 10 | ТЦ_04.2.01.01_86_ 8602257512_13.05.2022_02 | Асфальтобетонная смесь Тип А16ВН | т |  |  | 10,0625 | 8 262,78 |  | 6 060,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=80,5*0,05*2,5 |
|  |  | Цена=9915,34/1,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 060,06 |  |  |
| 11 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 |  | 14,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 355,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 |  | 16,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 70,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |  | 1,67923 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |  | 1,517425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 440,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,19 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 46,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 29,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 516,01 |  |  |
| 12 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 0,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 16,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 0,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 0,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,05635 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,07567 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 110,74 |  | 17,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20,89 |  |  |
| 13 | ТЦ_04.2.01.01_86_ 8602257512_13.05.2022_02 | Асфальтобетонная смесь Тип А8ВЛ | т |  |  | 10,26375 | 8 327,12 |  | 6 229,37 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=80,5*0,05*2,55 |
|  |  | Цена=9992,54/1,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 229,37 |  |  |
| Установка остановочного комплекса |
| 14 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 200,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 24,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,96 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 65,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 23,732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,221 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 856,30 |  | 291,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 203,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 301,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 193,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 786,20 |  |  |
| 15 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 |  |  | 1,6048 | 592,76 |  | 951,26 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=0,8*2,006 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 951,26 |  |  |
| 16 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт |  |  | 34 | 22,36 |  | 760,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 760,24 |  |  |
| 17 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  |  | 0,0722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,2 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,43 |  | 18,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 342,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,30 |  | 19,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 61,00 |  | 4,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 29,71 |  | 2,145062 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,97 |  | 1,514034 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 365,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 55,22 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 35,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 455,97 |  |  |
| 18 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 |  |  | 0,0722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,2 / 1000 |
|  |  | до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 119,54 | 5 | 43,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,78 | 5 | 2,09 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,46 | 5 | 0,16606 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 119,54 |  | 43,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 3,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48,23 |  |  |
| 19 | ФССЦ-02.2.04.04-0006 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм | м3 |  |  | 17,328 | 157,78 |  | 2 734,01 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=72,2*0,2*1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 734,01 |  |  |
| 20 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 |  |  | 0,722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 133,78 |  | 96,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 57,32 |  | 41,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,80 |  | 0,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 131,40 |  | 94,87 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,4 |  | 10,3968 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 |  | 0,05054 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 322,50 |  | 232,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 97,17 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 110,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 74,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 418,44 |  |  |
| 21 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 |  |  | 0,722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,2 / 100 |
|  |  | до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 62,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 24,26 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,32 | 4 | 6,70016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,95 |  | 86,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 62,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 70,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 47,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 205,37 |  |  |
| 22 | ТЦ_04.2.01.01_86_ 8602257512_13.05.2022_02 | Асфальтобетонная смесь Тип А8ВЛ | т |  |  | 8,64956 | 8 327,12 |  | 5 249,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=5,15508+3,49448 |
|  |  | Цена=9992,54/1,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 249,71 |  |  |
| Монтаж остановочного комплекса |
| 23 | ФЕРм37-01-001-05 Применительно | Монтаж остановочного комплекса - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 293,76 |  | 293,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,79 |  | 177,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 19,30 |  | 19,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 933,73 |  | 82,83 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 554,38 |  | 554,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 313,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  | 291,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  | 153,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 998,93 |  |  |
| 24 | ФССЦ-15.2.01.04-0013 Применительно | Остановка автобусная: ОМ-3 (металлические стойки, стальной лист), размеры 3000х1800х2400 мм // Остановочный комплекс 6000х2000х2600 мм | шт |  |  | 1 | 9 576,44 |  | 9 576,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 576,44 |  |  |
| Озеленение |
| 25 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,60 |  | 111,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 034,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 40 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 317,60 |  | 111,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 111,16 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  | 115,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  | 80,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 306,81 |  |  |
| 26 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 |  |  | -0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-35 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 43,43 |  | -15,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 678,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,47 |  | -1,9145 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 43,43 |  | -15,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -15,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  | -15,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  | -10,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -41,95 |  |  |
| 27 | ФССЦ-16.2.01.03-0011 | Торф | м3 |  |  | 3,5 | 366,10 |  | 1 281,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=5,25-1,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 281,35 |  |  |
| 28 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,42 |  | 15,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 301,40 |  | 105,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,78 |  | 11,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 24,40 |  | 8,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,25 |  | 1,8375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,74 |  | 0,959 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 370,22 |  | 129,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  | 27,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  | 19,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 176,52 |  |  |
| 29 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь "Стандарт" | кг |  |  | 0,7 | 44,15 |  | 30,91 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30,91 |  |  |
| Установка знака дорожного |
| 30 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 28,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 139,89 |  |  |
| 31 | ФССЦ-23.3.03.02-0031 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м |  |  | 4 | 47,03 |  | 188,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 188,12 |  |  |
| 32 | ФССЦ-01.5.03.03-0041 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 | шт |  |  | 1 | 190,21 |  | 190,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 190,21 |  |  |
| 33 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Бетонирование стойки - Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  |  | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,045 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,41 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |  | 0,008154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 1,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |
| 34 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 |  |  | 0,0459 | 600,00 |  | 27,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,54 |  |  |
| Нанесение разметки |
| 35 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13/1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 |  | 2,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,33 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 0,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 |  | 0,04758 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 |  | 0,02652 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 3,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,04 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |
| 36 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 | км |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20/1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 |  | 3,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 0,65 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 |  | 0,0408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 4,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7,36 |  |  |
| 37 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных | 10 м2 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 10 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,40 |  | 7,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,00 |  | 26,82 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,51 |  | 5,67 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,03 |  | 0,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,08 |  | 0,9144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,34 |  | 0,4212 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 197,43 |  | 35,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 20,22 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 12,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68,74 |  |  |
| 38 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т |  |  | 0,002226 | 28 911,65 |  | 64,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=(0,546+0,42+1,26)/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64,36 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Автобусная остановка со стороны ул. Магистральная : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 44 444,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 1 071,45 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 2 202,14 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 147,09 |  |  |
|  |  | Материалы | 41 171,22 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 45 904,55 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 777,69 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 2 024,35 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 127,79 |  |  |
|  |  | материалы | 41 088,39 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 1 220,75 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 793,37 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | 998,93 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 293,76 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 177,79 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 19,30 |  |  |
|  |  | материалы | 82,83 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 291,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 153,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 218,54 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 1 511,90 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 946,77 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Автобусная остановка со стороны ул. Магистральная | 46 903,48 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | 17 539,14 |  |  |
| Раздел 2. Автобусная остановка со стороны ул. Вишневая |
| Подготовительные работы |
| 39 | ФЕР01-02-001-01 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 1000 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 299,08 |  | 51,96 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 212,78 |  | 8,51 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 15,67 |  | 0,6268 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 299,08 |  | 51,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,51 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 7,91 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 3,91 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63,78 |  |  |
| 40 | ФЕР01-02-001-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-01 | 1000 м3 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 1000 |
|  |  | ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 168,38 | 6 | 40,41 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 19,73 | 6 | 4,74 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,37 | 6 | 0,3288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 168,38 |  | 40,41 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,74 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 4,41 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,18 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 47,00 |  |  |
| Устройство остановочного кармана |
| 41 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 200,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 24,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,96 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 1 254,62 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 23,732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,221 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 4 353,58 |  | 1 480,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 203,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 301,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 193,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 975,28 |  |  |
| 42 | ФССЦ-05.2.03.03-0032 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт |  |  | 34 | 63,12 |  | 2 146,08 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 146,08 |  |  |
| 43 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,43 |  | 20,40 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 382,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,30 |  | 21,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 61,00 |  | 4,91 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 29,71 |  | 2,391655 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,97 |  | 1,688085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 407,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 41,60 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 61,57 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 39,52 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 508,40 |  |  |
| 44 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  |  | до толщины 25 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 119,54 | 10 | 96,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,78 | 10 | 4,65 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,46 | 10 | 0,3703 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 119,54 |  | 96,23 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,65 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 6,88 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 4,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107,53 |  |  |
| 45 | ФССЦ-02.2.04.04-0001 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм | м3 |  |  | 24,15 | 165,83 |  | 4 004,79 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=80,5*0,25*1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 004,79 |  |  |
| 46 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 |  | 14,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 355,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 |  | 16,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 70,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |  | 1,67923 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |  | 1,517425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 440,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,19 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 46,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 29,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 516,01 |  |  |
| 47 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 0,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 16,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 0,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 0,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,05635 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,07567 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 110,74 |  | 17,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20,89 |  |  |
| 48 | ТЦ_04.2.01.01_86_ 8602257512_13.05.2022_02 | Асфальтобетонная смесь Тип А16ВН | т |  |  | 10,0625 | 8 262,78 |  | 6 060,06 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=80,5*0,05*2,5 |
|  |  | Цена=9915,34/1,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 060,06 |  |  |
| 49 | ФЕР27-06-029-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 182,32 |  | 14,68 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 479,03 |  | 355,12 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 234,46 |  | 16,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 874,78 |  | 70,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 20,86 |  | 1,67923 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,85 |  | 1,517425 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 468,48 |  | 440,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,19 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 46,16 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 29,63 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 516,01 |  |  |
| 50 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 |  |  | 0,0805 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80,5 / 1000 |
|  |  | толщина 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3,29 | 2 | 0,53 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 254,89 | 2 | 16,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,95 | 2 | 0,73 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2,94 | 2 | 0,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 0,35 | 2 | 0,05635 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,47 | 2 | 0,07567 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 110,74 |  | 17,83 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,26 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,86 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20,89 |  |  |
| 51 | ТЦ_04.2.01.01_86_ 8602257512_13.05.2022_02 | Асфальтобетонная смесь Тип А8ВЛ | т |  |  | 10,26375 | 8 327,12 |  | 6 229,37 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=80,5*0,05*2,55 |
|  |  | Цена=9992,54/1,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 229,37 |  |  |
| Установка остановочного комплекса |
| 52 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 590,51 |  | 200,77 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 73,02 |  | 24,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 8,70 |  | 2,96 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 690,05 |  | 65,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 69,8 |  | 23,732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,65 |  | 0,221 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 856,30 |  | 291,14 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 203,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 301,52 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 193,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 786,20 |  |  |
| 53 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 |  |  | 1,6048 | 592,76 |  | 951,26 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=0,8*2,006 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 951,26 |  |  |
| 54 | ФССЦ-05.2.03.03-0031 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт |  |  | 34 | 22,36 |  | 760,24 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 760,24 |  |  |
| 55 | ФЕР27-04-003-05 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см | 1000 м2 |  |  | 0,0722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,2 / 1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 253,43 |  | 18,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 745,30 |  | 342,61 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 263,30 |  | 19,01 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 61,00 |  | 4,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 29,71 |  | 2,145062 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 20,97 |  | 1,514034 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 059,73 |  | 365,31 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 37,31 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 55,22 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 35,44 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 455,97 |  |  |
| 56 | ФЕР27-04-003-08 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 | 1000 м2 |  |  | 0,0722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,2 / 1000 |
|  |  | до толщины 20 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 119,54 | 5 | 43,15 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 5,78 | 5 | 2,09 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,46 | 5 | 0,16606 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 119,54 |  | 43,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,09 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 3,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48,23 |  |  |
| 57 | ФССЦ-02.2.04.04-0006 | Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С6, размер зерен 0-20 мм | м3 |  |  | 17,328 | 157,78 |  | 2 734,01 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=72,2*0,2*1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 734,01 |  |  |
| 58 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 |  |  | 0,722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 133,78 |  | 96,59 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 57,32 |  | 41,39 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 0,80 |  | 0,58 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 131,40 |  | 94,87 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 14,4 |  | 10,3968 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,07 |  | 0,05054 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 322,50 |  | 232,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 97,17 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 110,77 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 74,82 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 418,44 |  |  |
| 59 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 |  |  | 0,722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72,2 / 100 |
|  |  | до толщины 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 21,55 | 4 | 62,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 8,40 | 4 | 24,26 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 2,32 | 4 | 6,70016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 29,95 |  | 86,50 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 62,24 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  | 70,95 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  | 47,92 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 205,37 |  |  |
| 60 | ТЦ_04.2.01.01_86_ 8602257512_13.05.2022_02 | Асфальтобетонная смесь Тип А8ВЛ | т |  |  | 8,64956 | 8 327,12 |  | 5 249,71 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=5,15508+3,49448 |
|  |  | Цена=9992,54/1,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 249,71 |  |  |
| Монтаж остановочного комплекса |
| 61 | ФЕРм37-01-001-05 Применительно | Монтаж остановочного комплекса - Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 1 т | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 293,76 |  | 293,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,79 |  | 177,79 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 19,30 |  | 19,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 933,73 |  | 82,83 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 32 |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 1,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 554,38 |  | 554,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 313,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.79 | НР Оборудование общего назначения | % | 93 |  | 93 |  |  | 291,15 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.79 | СП Оборудование общего назначения | % | 49 |  | 49 |  |  | 153,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 998,93 |  |  |
| 62 | ФССЦ-15.2.01.04-0013 Применительно | Остановка автобусная: ОМ-3 (металлические стойки, стальной лист), размеры 3000х1800х2400 мм // Остановочный комплекс 6000х2000х2600 мм | шт |  |  | 1 | 9 576,44 |  | 9 576,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 576,44 |  |  |
| Озеленение |
| 63 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 317,60 |  | 111,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 034,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 40 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 317,60 |  | 111,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 111,16 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  | 115,61 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  | 80,04 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 306,81 |  |  |
| 64 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 |  |  | -0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-35 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 43,43 |  | -15,20 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 678,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,47 |  | -1,9145 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 43,43 |  | -15,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | -15,20 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  | -15,81 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  | -10,94 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | -41,95 |  |  |
| 65 | ФССЦ-16.2.01.03-0011 | Торф | м3 |  |  | 3,5 | 366,10 |  | 1 281,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=5,25-1,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 281,35 |  |  |
| 66 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,42 |  | 15,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 301,40 |  | 105,49 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,78 |  | 11,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 24,40 |  | 8,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,25 |  | 1,8375 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,74 |  | 0,959 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 370,22 |  | 129,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 26,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.41 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  | 27,74 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.41 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  | 19,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 176,52 |  |  |
| 67 | ФССЦ-16.2.02.01-0024 | Травосмесь "Стандарт" | кг |  |  | 0,7 | 44,15 |  | 30,91 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30,91 |  |  |
| Установка знака дорожного |
| 68 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 28,07 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 139,89 |  |  |
| 69 | ФССЦ-23.3.03.02-0031 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 35, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м |  |  | 4 | 47,03 |  | 188,12 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 188,12 |  |  |
| 70 | ФССЦ-01.5.03.03-0041 | Знак дорожный на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 900х600 мм, тип 5.16-5.18, 5.21, 5.22, 5.27-5.34 | шт |  |  | 1 | 190,21 |  | 190,21 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 190,21 |  |  |
| 71 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Бетонирование стойки - Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  |  | 0,00045 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,045 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,41 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |  | 0,008154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 1,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,58 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,34 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |
| 72 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 |  |  | 0,0459 | 600,00 |  | 27,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,54 |  |  |
| Нанесение разметки |
| 73 | ФЕР27-09-016-01 | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м | км |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13/1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 |  | 2,31 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,33 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 0,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 |  | 0,04758 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 |  | 0,02652 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 3,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,04 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 0,67 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |
| 74 | ФЕР27-09-016-04 | Разметка проезжей части краской прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка: 1:1 | км |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20/1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 28,11 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 177,58 |  | 3,55 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 25,59 |  | 0,51 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 32,52 |  | 0,65 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 3,66 |  | 0,0732 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,04 |  | 0,0408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 238,21 |  | 4,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 1,58 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 1,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7,36 |  |  |
| 75 | ФЕР27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных | 10 м2 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8 / 10 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 44,40 |  | 7,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 149,00 |  | 26,82 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 31,51 |  | 5,67 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 4,03 |  | 0,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,08 |  | 0,9144 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,34 |  | 0,4212 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 197,43 |  | 35,54 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,66 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 20,22 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 | СП Автомобильные дороги | % | 95 |  | 95 |  |  | 12,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68,74 |  |  |
| 76 | ФССЦ-01.5.01.01-0023 | Краска разметочная дорожная, марка "АК-511", белая | т |  |  | 0,002226 | 28 911,65 |  | 64,36 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=(0,546+0,42+1,26)/1000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64,36 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Автобусная остановка со стороны ул. Вишневая : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 44 398,62 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 1 071,45 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 2 155,95 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 140,47 |  |  |
|  |  | Материалы | 41 171,22 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 45 849,15 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 777,69 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 1 978,16 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 121,17 |  |  |
|  |  | материалы | 41 088,39 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 1 214,59 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 790,32 |  |  |
|  |  | Монтажные работы | 998,93 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 293,76 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 177,79 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 19,30 |  |  |
|  |  | материалы | 82,83 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 291,15 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 153,40 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 1 211,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 1 505,74 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 943,72 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Автобусная остановка со стороны ул. Вишневая | 46 848,08 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | 17 539,14 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 88 843,43 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 2 142,90 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 4 358,09 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 287,56 |  |  |
|  |  | Материалы | 82 342,44 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Строительные работы | 91 753,70 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 1 555,38 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 4 002,51 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 248,96 |  |  |
|  |  | материалы | 82 176,78 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 2 435,34 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 1 583,69 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Монтажные работы | 1 997,86 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 587,52 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 355,58 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 38,60 |  |  |
|  |  | материалы | 165,66 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 582,30 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 306,80 |  |  |
|  |  | Итого | 93 751,56 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 2 430,46 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 3 017,64 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 1 890,49 |  |  |
|  |  | НДС 20% | 18 750,31 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20% | 112 501,87 |  |  |