Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на ПВХ в здании дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»  в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Буряка, д.6.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01 июня 2023 года;

-  окончание: 17 июля 2023 года.

Срок исполнения контракта с 01.06.2023 года по 23.08.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы и примененные материалы – 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок на конструкции (оконные блоки) – 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой, с москитной сеткой. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,7 м2 х °С/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 2100 мм, высота 1800 мм. Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной не менее 60 мм, иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012 |
| 2 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, двухстворчатый с одной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами, с откидной фрамугой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,7 м2 х °С/Вт. Габаритные размеры коробки: ширина 1200 мм, высота 1800 мм. Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А», шириной 60 мм, иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) (неизменяемое значение) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012 |
| 3 | Пена монтажная | Монтажная пена представляет собой полиуретановую швозаделочную пену с закрытыми порами, затвердевающую до полуэластичного состояния под воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен специальным вентилем для использования с пистолетом-аппликатором. Сезон: всесезонная. Применение: Уплотнение швов и зазоров. Температура применения в диапазоне температур от -10 до +30 °С. Пена имеет хорошую адгезию к дереву, бетону, камню, металлу и т.д. Поверхность может быть влажной, но не должна быть в каплях, инее или в наледи. Поверхность пены высыхает за 10-15 минут, полное затвердение происходит в течении 24 часов. Термостойкость затвердевшей пены от -70 до +100. |
| 4 | Уголок | Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером 30х30 мм. Изделие белого цвета и имет равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности. В соответствии с ГОСТ 19111-2001 |
| 5 | Отлив оцинкованный | Отлив из стального листа, с полимерным покрытием, окрашенный в белый цвет, с капельником высотой 15 мм, толщина металла оконного отлива 0,5 мм; ширина отлива 250 мм; с боковыми бортиками для крепления к наружным откосам высотой 15 мм. В соответствии с ГОСТ 30971-2012 |
| 6 | Доска подоконная | Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 700 мм. В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |
| 7 | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А». Размеры: длина 3000 мм; ширина 1500 мм; толщина 10 мм. Цвет белый. В соответствии с ГОСТ 30971-2012 |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

на выполнение работ по замене деревянных оконных блоков на ПВХ в здании дошкольных групп МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» в городе Югорске.

сметная стоимость ___________123,51  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________ 102,92    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________ 644,82    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________7,57        чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Группа №1 (спальня) |
| Демонтажные работы |
| 1 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 27,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 2,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 3,485916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,070308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 30,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,91 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |  |
| 2 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 3 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,08 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 2,925076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 21,35 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,84 |  |  |
| Монтажные работы |
| 4 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 110,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 22,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 470,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 12,6228186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,37233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 603,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 112,58 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 769,81 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 2 | 36 614,17 |  | 4 537,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 537,07 |  |  |
| 6 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 149,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,992266 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,01925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 158,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,24 |  |  |
| 7 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 4,4 | 87,42 |  | 384,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,65 |  |  |
| 8 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 119,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 40,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 13,1897088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 160,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 108,88 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 49,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 9 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 7,182 | 59,16 |  | 424,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,89 |  |  |
| 10 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 2,052 | 62,76 |  | 128,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |
| 11 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 7,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 4,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,87837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 11,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,49 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 7,35 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |
| 12 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,14 | 32,40 |  | 36,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,94 |  |  |
| 13 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,4 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 48,88 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 10,21 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 31,92 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 5,2612 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 91,01 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 48,88 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 43,99 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 21,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 156,51 |  |  |
| 14 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 18,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,96075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 19,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 16,56 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44,13 |  |  |
| 15 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 4,4 | 26,41 |  | 116,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Группа №1 (спальня) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 750,72 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 385,45 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 38,34 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 5,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 326,93 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 290,36 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 385,45 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 38,34 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 5,96 |  |  |
|  |  | материалы | 6 326,93 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 364,85 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 174,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 391,41 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 364,85 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 174,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Группа №1 (спальня) | 7 290,36 |  |  |
| Раздел 2. Группа №1 (групповая) |
| Демонтажные работы |
| 16 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 27,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 2,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 3,485916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,070308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 30,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,91 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |  |
| 17 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 18 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,08 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 2,925076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 21,35 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,84 |  |  |
| Монтажные работы |
| 19 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 110,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 22,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 470,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 12,6228186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,37233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 603,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 112,58 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 769,81 |  |  |
| 20 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 2 | 36 614,17 |  | 4 537,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 537,07 |  |  |
| 21 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 149,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,992266 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,01925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 158,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,24 |  |  |
| 22 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 4,4 | 87,42 |  | 384,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,65 |  |  |
| 23 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 119,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 40,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 13,1897088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 160,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 108,88 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 49,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 24 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 7,182 | 59,16 |  | 424,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,89 |  |  |
| 25 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 2,052 | 62,76 |  | 128,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |
| 26 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 7,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 4,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,87837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 11,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,49 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 7,35 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |
| 27 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,14 | 32,40 |  | 36,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,94 |  |  |
| 28 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,14 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 39,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 8,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 25,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 4,28412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 74,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,80 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 35,82 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 17,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,43 |  |  |
| 29 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 18,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,96075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 19,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 16,56 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44,13 |  |  |
| 30 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 4,4 | 26,41 |  | 116,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Группа №1 (групповая) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 733,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 376,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 5,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 261,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 376,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 5,96 |  |  |
|  |  | материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 356,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 382,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 356,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Группа №1 (групповая) | 7 261,28 |  |  |
| Раздел 3. Группа №2 (спальня) |
| Демонтажные работы |
| 31 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 27,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 2,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 3,485916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,070308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 30,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,91 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |  |
| 32 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 33 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,08 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 2,925076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 21,35 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,84 |  |  |
| Монтажные работы |
| 34 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 110,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 22,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 470,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 12,6228186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,37233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 603,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 112,58 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 769,81 |  |  |
| 35 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 2 | 36 614,17 |  | 4 537,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 537,07 |  |  |
| 36 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 149,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,992266 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,01925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 158,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,24 |  |  |
| 37 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 4,4 | 87,42 |  | 384,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,65 |  |  |
| 38 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 119,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 40,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 13,1897088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 160,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 108,88 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 49,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 39 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 7,182 | 59,16 |  | 424,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,89 |  |  |
| 40 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 2,052 | 62,76 |  | 128,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |
| 41 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 7,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 4,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,87837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 11,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,49 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 7,35 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |
| 42 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,14 | 32,40 |  | 36,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,94 |  |  |
| 43 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,14 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 39,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 8,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 25,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 4,28412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 74,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,80 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 35,82 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 17,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,43 |  |  |
| 44 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 18,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,96075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 19,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 16,56 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44,13 |  |  |
| 45 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 4,4 | 26,41 |  | 116,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Группа №2 (спальня) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 733,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 376,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 5,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 261,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 376,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 5,96 |  |  |
|  |  | материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 356,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 382,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 356,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Группа №2 (спальня) | 7 261,28 |  |  |
| Раздел 4. Группа №2 (групповая) |
| Демонтажные работы |
| 46 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 27,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 2,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 3,485916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,070308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 30,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,91 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |  |
| 47 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 48 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,08 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 2,925076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 21,35 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,84 |  |  |
| Монтажные работы |
| 49 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 110,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 22,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 470,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 12,6228186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,37233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 603,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 112,58 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 769,81 |  |  |
| 50 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 2 | 36 614,17 |  | 4 537,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 537,07 |  |  |
| 51 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 149,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,992266 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,01925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 158,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,24 |  |  |
| 52 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 4,4 | 87,42 |  | 384,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,65 |  |  |
| 53 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 119,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 40,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 13,1897088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 160,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 108,88 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 49,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 54 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 7,182 | 59,16 |  | 424,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,89 |  |  |
| 55 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 2,052 | 62,76 |  | 128,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |
| 56 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 7,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 4,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,87837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 11,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,49 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 7,35 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |
| 57 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,14 | 32,40 |  | 36,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,94 |  |  |
| 58 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,14 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 39,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 8,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 25,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 4,28412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 74,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,80 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 35,82 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 17,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,43 |  |  |
| 59 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 18,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,96075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 19,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 16,56 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44,13 |  |  |
| 60 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 4,4 | 26,41 |  | 116,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Группа №2 (групповая) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 733,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 376,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 5,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 261,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 376,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 5,96 |  |  |
|  |  | материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 356,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 382,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 356,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 4 Группа №2 (групповая) | 7 261,28 |  |  |
| Раздел 5. Группа №3 (спальня) |
| Демонтажные работы |
| 61 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 13,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 1,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 1,742958 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,035154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 15,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,45 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 13,15 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 6,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35,02 |  |  |
| 62 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 10,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 0,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 1,2873 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 11,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,61 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 9,66 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 4,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,14 |  |  |
| 63 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,47 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 11,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 1,396059 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 11,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11,20 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 10,19 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 5,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,65 |  |  |
| Монтажные работы |
| 64 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 55,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 11,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 2,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 235,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 6,3114093 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,186165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 301,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,38 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 56,29 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 26,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,91 |  |  |
| 65 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 1 | 36 614,17 |  | 2 268,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 268,54 |  |  |
| 66 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,2 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 4,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 0,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 74,53 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,496133 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,009625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 79,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 4,27 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 2,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 85,63 |  |  |
| 67 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 2,2 | 87,42 |  | 192,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 192,32 |  |  |
| 68 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,42 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 59,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,27 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 20,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 6,5948544 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,005985 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 80,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59,90 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 54,45 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 24,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159,80 |  |  |
| 69 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 3,591 | 59,16 |  | 212,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 212,44 |  |  |
| 70 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 1,026 | 62,76 |  | 64,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64,39 |  |  |
| 71 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,7 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 3,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 2,05 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,439185 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 3,68 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11,23 |  |  |
| 72 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 0,57 | 32,40 |  | 18,47 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=5,7 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,47 |  |  |
| 73 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,57 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 19,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 4,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 12,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 2,14206 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 37,05 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19,90 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 17,91 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 8,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63,72 |  |  |
| 74 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,2*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 9,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 0,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,980375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 9,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 8,28 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 3,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,06 |  |  |
| 75 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 2,2 | 26,41 |  | 58,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58,10 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 5 Группа №3 (спальня) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 3 366,39 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 187,67 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 18,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 2,98 |  |  |
|  |  | Материалы | 3 160,49 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 3 629,42 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 187,67 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 18,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 2,98 |  |  |
|  |  | материалы | 3 160,49 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 177,88 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 85,15 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 190,65 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 177,88 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 85,15 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 5 Группа №3 (спальня) | 3 629,42 |  |  |
| Раздел 6. Группа №3 (групповая) |
| Демонтажные работы |
| 76 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,1134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*3) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 41,94 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 3,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 1,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 5,228874 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,105462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 45,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,36 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 39,46 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 20,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 105,08 |  |  |
| 77 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 31,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 2,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 3,8619 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 34,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,83 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 28,97 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 14,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78,39 |  |  |
| 78 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0441 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,41 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 33,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 4,188177 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 33,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 33,59 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 30,57 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 15,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79,95 |  |  |
| Монтажные работы |
| 79 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,1134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*3) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 165,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 33,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 6,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 706,41 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 18,9342279 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,558495 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 905,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 172,15 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 168,88 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 80,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 154,74 |  |  |
| 80 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 3 | 36 614,17 |  | 6 805,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 805,61 |  |  |
| 81 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,6 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 12,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 223,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 1,488399 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,028875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 238,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,05 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 12,80 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 256,90 |  |  |
| 82 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 6,6 | 87,42 |  | 576,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 576,97 |  |  |
| 83 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,1026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,26 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 179,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,81 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 60,92 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 19,7845632 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,017955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 241,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 179,68 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 163,33 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 74,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 479,35 |  |  |
| 84 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 10,773 | 59,16 |  | 637,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 637,33 |  |  |
| 85 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 3,078 | 62,76 |  | 193,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,18 |  |  |
| 86 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,1 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 11,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 6,16 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 1,317555 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 17,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11,24 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 11,03 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 5,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33,68 |  |  |
| 87 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,71 | 32,40 |  | 55,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=17,1 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,40 |  |  |
| 88 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,71 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 59,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 12,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 38,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 6,42618 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 111,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59,70 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 53,73 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 26,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 191,15 |  |  |
| 89 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,6*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 27,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 2,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 2,941125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 29,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 27,32 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 24,83 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 11,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 66,17 |  |  |
| 90 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 6,6 | 26,41 |  | 174,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 174,31 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 6 Группа №3 (групповая) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 10 099,16 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 562,98 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 54,67 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 8,94 |  |  |
|  |  | Материалы | 9 481,51 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 10 888,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 562,98 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 54,67 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 8,94 |  |  |
|  |  | материалы | 9 481,51 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 533,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 255,45 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 571,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 533,60 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 255,45 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 6 Группа №3 (групповая) | 10 888,21 |  |  |
| Раздел 7. Группа №6 (спальня) |
| Демонтажные работы |
| 91 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 13,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 1,10 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 1,742958 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,035154 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 15,08 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 14,45 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 13,15 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 6,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 35,02 |  |  |
| 92 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 10,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 0,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 1,2873 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 11,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,61 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 9,66 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 4,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,14 |  |  |
| 93 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0147 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,47 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 11,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 1,396059 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 11,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11,20 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 10,19 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 5,26 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,65 |  |  |
| Монтажные работы |
| 94 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0378 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 55,16 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 11,16 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 2,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 235,47 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 6,3114093 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,186165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 301,79 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 57,38 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 56,29 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 26,83 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,91 |  |  |
| 95 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 1 | 36 614,17 |  | 2 268,54 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 268,54 |  |  |
| 96 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,2 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 4,23 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 0,57 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,12 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 74,53 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,496133 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,009625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 79,33 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 4,27 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 2,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 85,63 |  |  |
| 97 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 2,2 | 87,42 |  | 192,32 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 192,32 |  |  |
| 98 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0342 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,42 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 59,82 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,27 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,08 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 20,31 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 6,5948544 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,005985 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 80,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59,90 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 54,45 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 24,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 159,80 |  |  |
| 99 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 3,591 | 59,16 |  | 212,44 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 212,44 |  |  |
| 100 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 1,026 | 62,76 |  | 64,39 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 64,39 |  |  |
| 101 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,7 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 3,75 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 2,05 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,439185 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 5,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,75 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 3,68 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11,23 |  |  |
| 102 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 0,57 | 32,40 |  | 18,47 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=5,7 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,47 |  |  |
| 103 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,57 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 19,90 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 4,16 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 12,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 2,14206 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 37,05 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 19,90 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 17,91 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 8,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63,72 |  |  |
| 104 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 0,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,2*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 9,11 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 0,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,980375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 9,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,11 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 8,28 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 3,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,06 |  |  |
| 105 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 2,2 | 26,41 |  | 58,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58,10 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 7 Группа №6 (спальня) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 3 366,39 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 187,67 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 18,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 2,98 |  |  |
|  |  | Материалы | 3 160,49 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 3 629,42 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 187,67 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 18,23 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 2,98 |  |  |
|  |  | материалы | 3 160,49 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 177,88 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 85,15 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 190,65 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 177,88 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 85,15 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 7 Группа №6 (спальня) | 3 629,42 |  |  |
| Раздел 8. Группа №6 (групповая) |
| Демонтажные работы |
| 106 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,1134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*3) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 41,94 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 3,30 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 1,42 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 5,228874 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,105462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 45,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 43,36 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 39,46 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 20,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 105,08 |  |  |
| 107 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 31,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 2,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 3,8619 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 34,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,83 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 28,97 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 14,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78,39 |  |  |
| 108 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0441 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,41 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 33,59 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 4,188177 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 33,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 33,59 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 30,57 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 15,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 79,95 |  |  |
| Монтажные работы |
| 109 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,1134 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*3) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 165,49 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 33,48 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 6,66 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 706,41 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 18,9342279 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,558495 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 905,38 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 172,15 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 168,88 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 80,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 154,74 |  |  |
| 110 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 3 | 36 614,17 |  | 6 805,61 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 805,61 |  |  |
| 111 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,066 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,6 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 12,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,70 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,35 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 223,60 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 1,488399 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,028875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 238,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 13,05 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 12,80 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 6,10 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 256,90 |  |  |
| 112 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 6,6 | 87,42 |  | 576,97 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 576,97 |  |  |
| 113 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,1026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,26 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 179,45 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,81 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 60,92 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 19,7845632 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,017955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 241,18 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 179,68 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 163,33 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 74,84 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 479,35 |  |  |
| 114 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 10,773 | 59,16 |  | 637,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 637,33 |  |  |
| 115 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 3,078 | 62,76 |  | 193,18 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 193,18 |  |  |
| 116 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,1 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 11,24 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 6,16 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 1,317555 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 17,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 11,24 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 11,03 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 5,25 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33,68 |  |  |
| 117 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,71 | 32,40 |  | 55,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=17,1 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,40 |  |  |
| 118 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,71 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 59,70 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 12,47 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 38,98 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 6,42618 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 111,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 59,70 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 53,73 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 26,27 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 191,15 |  |  |
| 119 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,6*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 27,32 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 2,64 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 2,941125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 29,96 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 27,32 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 24,83 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 11,38 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 66,17 |  |  |
| 120 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 6,6 | 26,41 |  | 174,31 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 174,31 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 8 Группа №6 (групповая) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 10 099,16 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 562,98 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 54,67 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 8,94 |  |  |
|  |  | Материалы | 9 481,51 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 10 888,21 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 562,98 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 54,67 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 8,94 |  |  |
|  |  | материалы | 9 481,51 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 533,60 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 255,45 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 571,92 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 533,60 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 255,45 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 8 Группа №6 (групповая) | 10 888,21 |  |  |
| Раздел 9. Группа №5 (спальня) |
| Демонтажные работы |
| 121 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 27,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 2,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 3,485916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,070308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 30,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,91 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |  |
| 122 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 123 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,08 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 2,925076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 21,35 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,84 |  |  |
| Монтажные работы |
| 124 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 110,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 22,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 470,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 12,6228186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,37233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 603,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 112,58 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 769,81 |  |  |
| 125 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 2 | 36 614,17 |  | 4 537,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 537,07 |  |  |
| 126 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 149,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,992266 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,01925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 158,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,24 |  |  |
| 127 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 4,4 | 87,42 |  | 384,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,65 |  |  |
| 128 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 119,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 40,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 13,1897088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 160,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 108,88 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 49,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 129 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 7,182 | 59,16 |  | 424,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,89 |  |  |
| 130 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 2,052 | 62,76 |  | 128,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |
| 131 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 7,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 4,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,87837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 11,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,49 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 7,35 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |
| 132 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,14 | 32,40 |  | 36,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,94 |  |  |
| 133 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,14 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 39,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 8,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 25,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 4,28412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 74,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,80 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 35,82 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 17,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,43 |  |  |
| 134 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 18,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,96075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 19,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 16,56 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44,13 |  |  |
| 135 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 4,4 | 26,41 |  | 116,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 9 Группа №5 (спальня) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 733,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 376,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 5,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 261,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 376,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 5,96 |  |  |
|  |  | материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 356,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 382,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 356,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 9 Группа №5 (спальня) | 7 261,28 |  |  |
| Раздел 10. Группа №5 (групповая) |
| Демонтажные работы |
| 136 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 27,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 2,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 3,485916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,070308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 30,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,91 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |  |
| 137 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 138 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,08 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 2,925076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 21,35 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,84 |  |  |
| Монтажные работы |
| 139 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 110,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 22,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 470,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 12,6228186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,37233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 603,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 112,58 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 769,81 |  |  |
| 140 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 2 | 36 614,17 |  | 4 537,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 537,07 |  |  |
| 141 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 149,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,992266 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,01925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 158,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,24 |  |  |
| 142 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 4,4 | 87,42 |  | 384,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,65 |  |  |
| 143 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 119,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 40,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 13,1897088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 160,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 108,88 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 49,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 144 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 7,182 | 59,16 |  | 424,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,89 |  |  |
| 145 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 2,052 | 62,76 |  | 128,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |
| 146 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 7,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 4,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,87837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 11,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,49 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 7,35 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |
| 147 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,14 | 32,40 |  | 36,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,94 |  |  |
| 148 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,14 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 39,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 8,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 25,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 4,28412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 74,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,80 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 35,82 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 17,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,43 |  |  |
| 149 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 18,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,96075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 19,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 16,56 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44,13 |  |  |
| 150 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 4,4 | 26,41 |  | 116,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 10 Группа №5 (групповая) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 733,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 376,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 5,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 261,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 376,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 5,96 |  |  |
|  |  | материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 356,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 382,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 356,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 10 Группа №5 (групповая) | 7 261,28 |  |  |
| Раздел 11. Группа №4 (спальня) |
| Демонтажные работы |
| 151 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 27,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 2,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 3,485916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,070308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 30,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,91 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |  |
| 152 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 153 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,08 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 2,925076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 21,35 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,84 |  |  |
| Монтажные работы |
| 154 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 110,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 22,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 470,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 12,6228186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,37233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 603,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 112,58 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 769,81 |  |  |
| 155 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 2 | 36 614,17 |  | 4 537,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 537,07 |  |  |
| 156 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 149,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,992266 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,01925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 158,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,24 |  |  |
| 157 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 4,4 | 87,42 |  | 384,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,65 |  |  |
| 158 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 119,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 40,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 13,1897088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 160,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 108,88 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 49,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 159 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 7,182 | 59,16 |  | 424,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,89 |  |  |
| 160 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 2,052 | 62,76 |  | 128,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |
| 161 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 7,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 4,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,87837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 11,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,49 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 7,35 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |
| 162 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,14 | 32,40 |  | 36,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,94 |  |  |
| 163 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,14 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 39,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 8,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 25,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 4,28412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 74,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,80 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 35,82 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 17,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,43 |  |  |
| 164 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 18,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,96075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 19,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 16,56 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44,13 |  |  |
| 165 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 4,4 | 26,41 |  | 116,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 11 Группа №4 (спальня) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 733,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 376,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 5,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 261,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 376,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 5,96 |  |  |
|  |  | материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 356,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 382,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 356,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 11 Группа №4 (спальня) | 7 261,28 |  |  |
| Раздел 12. Группа №4 (групповая) |
| Демонтажные работы |
| 166 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 27,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 2,20 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,95 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 3,485916 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,070308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 30,16 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 28,91 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 26,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 13,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 70,06 |  |  |
| 167 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 168 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0308 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,08 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 2,925076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 23,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 23,46 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 21,35 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,03 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 55,84 |  |  |
| Монтажные работы |
| 169 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,1*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 110,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 22,32 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 4,44 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 470,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 12,6228186 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,37233 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 603,58 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 114,76 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 112,58 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 53,65 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 769,81 |  |  |
| 170 | Прайс-лист | Окно ПВХ 2,1х1,8 | шт |  |  | 2 | 36 614,17 |  | 4 537,07 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=43937/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 537,07 |  |  |
| 171 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 8,46 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 1,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 149,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,992266 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,01925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 158,66 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,69 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 8,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,24 |  |  |
| 172 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 4,4 | 87,42 |  | 384,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384,65 |  |  |
| 173 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0684 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,84 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 119,63 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,54 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 40,61 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 13,1897088 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01197 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 160,78 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 119,78 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 108,88 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 49,89 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319,55 |  |  |
| 174 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 7,182 | 59,16 |  | 424,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 424,89 |  |  |
| 175 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 2,052 | 62,76 |  | 128,78 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 128,78 |  |  |
| 176 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 7,49 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 4,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,87837 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 11,59 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 7,49 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 7,35 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22,44 |  |  |
| 177 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,14 | 32,40 |  | 36,94 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=11,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36,94 |  |  |
| 178 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0114 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,14 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 39,80 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 8,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 25,99 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 4,28412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 74,10 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 39,80 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 35,82 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 17,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127,43 |  |  |
| 179 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 18,22 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,76 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,96075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 19,98 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 16,56 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 7,59 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44,13 |  |  |
| 180 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 4,4 | 26,41 |  | 116,20 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,20 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 12 Группа №4 (групповая) : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 6 733,81 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 376,37 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 5,96 |  |  |
|  |  | Материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 7 261,28 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 376,37 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 36,44 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 5,96 |  |  |
|  |  | материалы | 6 321,00 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 356,68 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 382,33 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 356,68 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 170,79 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 12 Группа №4 (групповая) | 7 261,28 |  |  |
| Раздел 27. Пищеблок |
| Демонтажные работы |
| 181 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,2*1,8)*2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 15,98 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 1,26 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,54 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 1,991952 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,040176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 17,24 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,52 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 15,03 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 7,76 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40,03 |  |  |
| 182 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 21,03 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 1,94 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,19 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 2,5746 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 22,97 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 21,22 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 19,31 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 9,97 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 52,25 |  |  |
| 183 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,68 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 12,80 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 1,595496 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 12,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 12,80 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 11,65 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 6,02 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30,47 |  |  |
| Монтажные работы |
| 184 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0432 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,2*1,8)*2) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 63,04 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 12,75 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 2,54 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 269,11 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 7,2130392 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,21276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 344,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 65,58 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 64,33 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 30,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 439,89 |  |  |
| 185 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,2х1,8 | шт |  |  | 2 | 21 484,17 |  | 2 662,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=25781/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 662,23 |  |  |
| 186 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,6 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 5,00 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 0,67 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,14 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 88,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,586339 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,011375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 93,76 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,14 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 5,04 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 101,20 |  |  |
| 187 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 2,6 | 87,42 |  | 227,29 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 227,29 |  |  |
| 188 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0576 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,76 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 100,74 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,45 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,13 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 34,20 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 11,1071232 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,01008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 135,39 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 100,87 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 91,69 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 42,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 269,09 |  |  |
| 189 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 6,048 | 59,16 |  | 357,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 357,80 |  |  |
| 190 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 1,728 | 62,76 |  | 108,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 108,45 |  |  |
| 191 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,6 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 6,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 3,46 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,73968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 9,77 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,31 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 6,19 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 2,95 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,91 |  |  |
| 192 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 0,96 | 32,40 |  | 31,10 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=9,6 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31,10 |  |  |
| 193 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,96 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 33,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 7,00 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 21,88 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 3,60768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 62,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 33,52 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 30,17 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 14,75 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107,32 |  |  |
| 194 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,6*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 10,76 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,158625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 11,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,76 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 9,78 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 4,48 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,06 |  |  |
| 195 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 2,6 | 26,41 |  | 68,67 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 68,67 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 27 Пищеблок : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 4 166,57 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 269,18 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 24,07 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 3,54 |  |  |
|  |  | Материалы | 3 873,32 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 4 540,76 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 269,18 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 24,07 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 3,54 |  |  |
|  |  | материалы | 3 873,32 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 253,19 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 121,00 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 272,72 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 253,19 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 121,00 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 27 Пищеблок | 4 540,76 |  |  |
| Раздел 28. Склад сыпучих |
| Демонтажные работы |
| 196 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,2*1,8)) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 7,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 0,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,27 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 0,995976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,020088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 8,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,26 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 7,52 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 3,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20,02 |  |  |
| 197 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 10,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 0,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 1,2873 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 11,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,61 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 9,66 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 4,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,14 |  |  |
| 198 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,84 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 0,797748 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,40 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 5,82 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 3,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15,23 |  |  |
| Монтажные работы |
| 199 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,2*1,8)) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 31,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 6,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 1,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 134,55 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 3,6065196 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,10638 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 172,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,79 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 32,17 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 15,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 219,95 |  |  |
| 200 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,2х1,8 | шт |  |  | 1 | 21 484,17 |  | 1 331,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=25781/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 331,11 |  |  |
| 201 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 2,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 0,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 44,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,2931695 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,0056875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 46,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 2,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50,59 |  |  |
| 202 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 1,3 | 87,42 |  | 113,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 113,65 |  |  |
| 203 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,88 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 50,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 17,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 5,5535616 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,00504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 67,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 50,43 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 45,84 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134,54 |  |  |
| 204 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 3,024 | 59,16 |  | 178,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 178,90 |  |  |
| 205 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 0,864 | 62,76 |  | 54,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 54,22 |  |  |
| 206 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,8 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 3,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 1,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,36984 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 4,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,15 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 3,09 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,44 |  |  |
| 207 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 0,48 | 32,40 |  | 15,55 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=4,8 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15,55 |  |  |
| 208 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,48 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 16,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 3,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 10,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 1,80384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 31,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,76 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 15,08 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 7,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,65 |  |  |
| 209 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 5,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 0,52 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,5793125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 5,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 4,89 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13,03 |  |  |
| 210 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 1,3 | 26,41 |  | 34,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34,33 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 28 Склад сыпучих : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 2 083,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 134,59 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 12,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 1,76 |  |  |
|  |  | Материалы | 1 936,64 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 2 270,35 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 134,59 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 12,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 1,76 |  |  |
|  |  | материалы | 1 936,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 126,59 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 60,49 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 136,35 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 126,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 60,49 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 28 Склад сыпучих | 2 270,35 |  |  |
| Раздел 29. Склад консервации |
| Демонтажные работы |
| 211 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,2*1,8)) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 7,99 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 0,63 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,27 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 0,995976 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,020088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 8,62 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 8,26 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 7,52 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 3,88 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20,02 |  |  |
| 212 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 10,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 0,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,09 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 1,2873 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 11,49 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,61 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 9,66 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 4,99 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 26,14 |  |  |
| 213 | ФЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м2 |  |  | 0,0084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,84 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 761,66 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 94,97 |  | 0,797748 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 761,66 |  | 6,40 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 6,40 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 5,82 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 3,01 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15,23 |  |  |
| Монтажные работы |
| 214 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,2*1,8)) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 31,52 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 6,38 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 1,27 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 134,55 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 3,6065196 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,10638 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 172,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 32,79 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 32,17 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 15,33 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 219,95 |  |  |
| 215 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,2х1,8 | шт |  |  | 1 | 21 484,17 |  | 1 331,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=25781/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 331,11 |  |  |
| 216 | ФЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 167,27 | 1,15 | 2,50 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 20,59 | 1,25 | 0,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 4,20 | 1,25 | 0,07 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3 387,89 |  | 44,04 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 19,61 | 1,15 | 0,2931695 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,35 | 1,25 | 0,0056875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 575,75 |  | 46,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,57 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 2,52 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50,59 |  |  |
| 217 | ФССЦ-11.3.03.01-0012 | Доски подоконные из ПВХ, ширина 700 мм | м |  |  | 1,3 | 87,42 |  | 113,65 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 113,65 |  |  |
| 218 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,88 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 50,37 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,23 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 17,10 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 5,5535616 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,00504 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 67,70 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 50,43 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 45,84 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 21,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134,54 |  |  |
| 219 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 3,024 | 59,16 |  | 178,90 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 178,90 |  |  |
| 220 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 0,864 | 62,76 |  | 54,22 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 54,22 |  |  |
| 221 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,8 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 3,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 1,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 0,36984 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 4,88 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3,15 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 3,09 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 1,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9,44 |  |  |
| 222 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 0,48 | 32,40 |  | 15,55 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=4,8 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15,55 |  |  |
| 223 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0048 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,48 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 16,76 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 3,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 10,94 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 1,80384 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 31,20 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,76 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 15,08 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 7,37 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 53,65 |  |  |
| 224 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 0,325 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,3*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 5,38 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 0,52 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 0,5793125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 5,90 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 5,38 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 4,89 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 2,24 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13,03 |  |  |
| 225 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 1,3 | 26,41 |  | 34,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 34,33 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 29 Склад консервации : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 2 083,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 134,59 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 12,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 1,76 |  |  |
|  |  | Материалы | 1 936,64 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 2 270,35 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 134,59 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 12,04 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 1,76 |  |  |
|  |  | материалы | 1 936,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 126,59 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 60,49 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 136,35 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 126,59 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 60,49 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 29 Склад консервации | 2 270,35 |  |  |
| Раздел 32. Тамбур |
| Демонтажные работы |
| 226 | ФЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 |  |  | 0,0648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,2*1,8)*3) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 369,80 |  | 23,96 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 29,07 |  | 1,88 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 12,56 |  | 0,81 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 46,11 |  | 2,987928 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,93 |  | 0,060264 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 398,87 |  | 25,84 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 24,77 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 22,54 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 11,64 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60,02 |  |  |
| 227 | ФЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 051,72 |  | 31,55 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 97,07 |  | 2,91 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 9,45 |  | 0,28 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 128,73 |  | 3,8619 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,7 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 148,79 |  | 34,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,83 |  |  |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  | 28,97 |  |  |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  | 14,96 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 78,39 |  |  |
| Монтажные работы |
| 228 | ФЕР10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 |  |  | 0,0648 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,2*1,8)*3) / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 268,96 | 1,15 | 94,56 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 236,16 | 1,25 | 19,13 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 46,96 | 1,25 | 3,80 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 6 229,34 |  | 403,66 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 145,19 | 1,15 | 10,8195588 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 3,94 | 1,25 | 0,31914 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 7 734,46 |  | 517,35 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 98,36 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 96,49 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 45,98 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 659,82 |  |  |
| 229 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,2х1,8 | шт |  |  | 3 | 12 562,50 |  | 2 335,04 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Цена=15075/1,2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 335,04 |  |  |
| 230 | ФЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,44 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 520,86 | 1,15 | 25,19 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 6,28 | 1,25 | 0,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 1,78 | 1,25 | 0,03 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 593,77 |  | 8,55 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 167,68 | 1,15 | 2,7767808 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,14 | 1,25 | 0,00252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 120,91 |  | 33,85 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 25,22 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 22,92 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67,27 |  |  |
| 231 | ФССЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 |  |  | 1,512 | 59,16 |  | 89,45 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 89,45 |  |  |
| 232 | ФССЦ-14.5.01.10-0019 | Пена монтажная | л |  |  | 0,432 | 62,76 |  | 27,11 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 27,11 |  |  |
| 233 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,4 / 100 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 57,15 | 1,15 | 9,46 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 36,00 |  | 5,18 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 6,7 | 1,15 | 1,10952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 93,15 |  | 14,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9,46 |  |  |
|  | Пр/812-010.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Деревянные конструкции | % | 109 | 0,9 | 98,1 |  |  | 9,28 |  |  |
|  | Пр/774-010.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Деревянные конструкции | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4,42 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28,34 |  |  |
| 234 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 | Уголок из ПВХ, размер 30x30 мм | 10 м |  |  | 1,44 | 32,40 |  | 46,66 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=14,4 / 10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 46,66 |  |  |
| 235 | ФЕРр61-20-3 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек | 100 м2 |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,44 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 3 491,18 |  | 50,27 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 729,25 |  | 10,50 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 2 279,65 |  | 32,83 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 375,8 |  | 5,41152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 500,08 |  | 93,60 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 50,27 |  |  |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  | 45,24 |  |  |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  | 22,12 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 160,96 |  |  |
| 236 | ФЕР15-01-070-01 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м2 |  |  | 0,975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,9*0,25 |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 14,40 | 1,15 | 16,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 128,45 |  | 1,56 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 1,55 | 1,15 | 1,7379375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 16,00 |  | 17,71 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 16,15 |  |  |
|  | Пр/812-015.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  | 14,68 |  |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 6,73 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39,12 |  |  |
| 237 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, ширина планки 250 мм | м |  |  | 3,9 | 26,41 |  | 103,00 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 103,00 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 32 Тамбур : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 3 338,71 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 251,14 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 34,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 4,92 |  |  |
|  |  | Материалы | 3 053,04 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 3 695,18 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 251,14 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 34,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 4,92 |  |  |
|  |  | материалы | 3 053,04 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 240,12 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 116,35 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 256,06 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 240,12 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 116,35 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 32 Тамбур | 3 695,18 |  |  |
| Раздел 33. Прочие работы |
| 238 | ФЕР09-06-024-10 Применительно | Демонтаж секций ограждения - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 | Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 337,66 | 0,7 | 2,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 251,44 | 0,7 | 2,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,31 | 0,7 | 0,09 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 101,70 | 0 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,1 | 0,7 | 0,29484 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 0,7 | 0,006888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 690,80 |  | 4,95 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,93 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 2,48 |  |  |
|  | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 1,54 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8,97 |  |  |
| 239 | ФЕР09-06-024-10 | Монтаж ограждения - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 | При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 337,66 | 1,15 | 4,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 251,44 | 1,25 | 3,77 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,31 | 1,25 | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 101,70 |  | 1,22 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,1 | 1,15 | 0,48438 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 | 1,25 | 0,0123 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 690,80 |  | 9,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 4,81 |  |  |
|  | Пр/812-009.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 | 0,9 | 84,6 |  |  | 4,07 |  |  |
|  | Пр/774-009.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 | 0,85 | 52,7 |  |  | 2,53 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 16,25 |  |  |
| 240 | ФЕРр53-1-1 Применительно | Демонтаж деревянной обшивки радиаторов - Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 |  |  | 1,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=160 / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 92,99 |  | 148,78 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 51,93 |  | 83,09 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 6,08 |  | 9,73 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 12,3 |  | 19,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,45 |  | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 144,92 |  | 231,87 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 158,51 |  |  |
|  | Пр/812-087.0-3 | НР Стены (ремонтно-строительные) | % | 93 |  | 93 |  |  | 147,41 |  |  |
|  | Пр/774-087.0 | СП Стены (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  | 82,43 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 461,71 |  |  |
| 241 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м | маш.-ч |  |  | 15,75 |  |  | 1 294,97 |  |  |
|  |  | Объем=31,5/2 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 82,22 |  | 1 294,97 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,06 |  | 158,45 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 158,45 |  |  |
|  |  | НР Материалы для строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Материалы для строительных работ | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 294,97 |  |  |
| 242 | ФЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т |  |  | 0,1016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20,32/2) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 363,00 |  | 138,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 188 |  | 19,1008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 363,00 |  | 138,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 138,48 |  |  |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  | 128,79 |  |  |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  | 60,93 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 328,20 |  |  |
| 243 | ФССЦпг-01-01-01-041 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза |  |  | 10,16 | 42,98 |  | 436,68 |  |  |
|  |  | Объем=20,32/2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 436,68 |  |  |
| 244 | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза |  |  | 10,16 | 11,42 |  | 116,03 |  |  |
|  |  | Объем=20,32/2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116,03 |  |  |
| 245 | Калькуляция | Утилизация мусора | м3 |  |  | 12,7 | 416,67 |  | 327,86 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |
|  |  | Объем=25,4/2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 327,86 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 33 Прочие работы : |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 2 560,49 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 294,76 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 1 936,65 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 168,42 |  |  |
|  |  | Материалы | 329,08 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 2 990,67 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 2 437,96 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 294,76 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 1 383,94 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 168,42 |  |  |
|  |  | материалы | 329,08 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 282,75 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 147,43 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 552,71 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 463,18 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 282,75 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 147,43 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 33 Прочие работы | 2 990,67 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 95 050,80 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 5 605,60 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 2 458,55 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 251,92 |  |  |
|  |  | Материалы | 86 986,65 |  |  |
|  |  | Строительные работы | 102 921,89 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Строительные работы | 102 369,18 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 5 605,60 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 1 905,84 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 251,92 |  |  |
|  |  | материалы | 86 986,65 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 5 313,81 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 2 557,28 |  |  |
|  | (86)-4, ФЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 22.03.2023г. №15274-ИФ/09 прил.1 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | 552,71 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 5 857,52 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 5 313,81 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 2 557,28 |  |  |
|  |  | НДС 20% | 20 584,38 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | 123 506,27 |  |  |