Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта

на поставку оборудования для прачечной.

Заказчик: Управление Образования города Югорска

Способ размещения заказа: открытый аукцион в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства.

| Категории | Цены/поставщики | Средняя | Начальная цена |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |
| Наименование товара, тех. характеристики | Шкаф предназначен для сушки влажной и мокрой одежды и обуви. Все электронагревательные элементы, система настройки находятся в верхней части шкафа. Изменение температуры в шкафу происходит с помощью регулятора нагрева. Температура варьируется от сушки воздухом комнатной температуры до 65°С. В шкафу предусмотрен режим ускоренной сушки. Сушильный шкаф имеет три секции с вешалками. Каждая секция имеет несколько стержней, на которые вешается одежда. Оптимизированная система подвески снабжена выдвижными вешалками, что облегчает работу по развешиванию одежды. В шкафу также предусмотрены подставка для обуви, вешалка на дверце, вешалка для перчаток. Вместительность: 3,5 кг белья (хлопок). Скорость сушки: 17,5 г воды/мин. Общая длина вешалок для сушки: 16 м. Продолжительность сушки (нормальная): 120 мин. Скорость потока воздуха: 180 м3/ч. Энергопотребление: 0,9 кВтч/кг (нормальная сушка). Таймер: до 4 часов. ПРОГРАММЫ: - Нормальная, 65 °С. - Средняя, 45 °С. -Сушка воздухом комнатной температуры. Габаритные размеры шир×выс×глуб, мм 595×1730×840. Мощность/напряжение, кВт/В - 2,0/220. |  |
| Кол-во ед. товара | 12 |  |
| Модель, производитель | Шкаф для сушки одежды ШС-2-2 или эквивалент |  |
| Цена за ед. товара* | 61310,00 | 65500,00 | 62690,00 |  |  |
| Итого | 735720,00 | 786000,00 | 752280,00 | 758000,00 | 758000,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Гладильная система с гладильной доской и парогенератором. Оптимальная конструкция на колесах, складная доска. Технические характеристики:быстрое и мощное разглаживание складок. Постоянная подача пара: 120 г/мин. Вертикальное отпаривание: да. Давление пара: до 6 бар. Паровой носик: да. Питание: 2000–2400 Вт. Заполнение и опустошение резервуара для воды: Съемный резервуар для воды, Большое отверстие для залива воды. Заполнение в любое время: да. Время разогрева: 2 мин. Мягкая ручка: да. Система автоотключения: да. Отделение для хранения шнура: автоматическое сматывание шнура. Длина шнура питания: 2,5 м. Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 180 градусов. Длина шланга: 1,6 м. Безопасен для всех видов тканей: Подходит даже для шелка. Объем резервуара для воды: 1600 мл. Очистка от накипи. Можно использовать водопроводную воду: да. Очистка от накипи: Система удаления накипи. Технические характеристики. Габариты изделия: 56,6 x 46,7 x 79,7 см. Напряжение: 220—240 В. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |
| Модель, производитель | Гладильная система WardrobeCare или эквивалент |  |
| Цена за ед. товара* | 105741 | 105980 | 111219 |  |  |
| Итого | 105741 | 105980 | 111219 | 107 646,67р. | 107646,67 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Загрузка 15 кг. Объем барабана 100 литров. Отжим 1000 об/мин. Наклон барабана должен быть 10° для более удобной загрузки/выгрузки белья. Должно быть предусмотрено 5 стандартных программ (90,75,60,40,30°). Мощность машины 2 кВт. Габаритные размеры: 685*765*980 мм. Корпус из окрашенной стали. Барабан из нержавеющей стали. Дверца люка должна быть из двойного стекла. Особенности: электрический нагрев, подвод горячей и холодной воды, сливная помпа, спрей-лифтеры со встроенными шариками для лучшего, скольжения белья внутри барабана, двигатель с прямым приводом — без приводного ремня, с частотным инвертором, система шумоподавления. Уровень шума 64 дБ, автоматическая балансировка барабана, жидкокристаллический дисплей с индикацией текущей программы, времени цикла, актуальной температуры, самодиагностика с выводом кода ошибки на ж/к дисплей, автоматическое удаление пены, подготовка к подаче порошковых моющих средств. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». |  |
| Кол-во ед. товара | 2 |  |
| Модель, производитель | Профессиональная стиральная машина |  |
| Цена за ед. товара.* | 122520,00 | 134000,00 | 125480,00 |  |  |
| Итого | 245040,00 | 268000,00 | 250960,00 | 254666,67 | 254666,67 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Класс стирки A, класс отжима C. Тип управления электронно-механический. Максимальная загрузка 5-8 кг. Тип фронтальная. Диаметр люка 30 см, открывание дверцы 180 градусов. Максимальная скорость отжима 1200 Об/мин, регулировка скорости, остаточная влажность 53 %. Функции: Отсрочка запуска, макс. время отсрочки запуска 24 ч, диагностика неисправностей, автоматическая регулировка уровня воды, звуковой сигнал по окончании стирки. Программы: кол-во программ стирки 14, замачивание, дополнительное полоскание, хлопок, синтетика, тонкое белье, шелк, шерсть, джинсы, спортивная одежда, детская одежда, ускоренная стирка, смешанное белье, ночной цикл. Тип дисплея цифровой, индикация хода программы, индикация времени до конца стирки. Барабан объем 35 л. Безопасность: контроль дисбаланса, контроль пенообразования, блокировка люка, ворсовый фильтр, защита от детей, энергопотребление за цикл 0.9 кВт/ч, потребление воды за цикл 40 л. Габаритные размеры 850х400х600 мм.Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |
| Модель, производитель | Стиральная машина |  |
| Цена за ед. товара.* | 33647,00 | 36180,00 | 38713,00 |  |  |
| Итого | 33647,00 | 36180,00 | 38713,00 | 36180,00 | 36180,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Объем барабана 207 л. Загрузка 10,2 кг, Габаритные размеры 686х760х982 мм. Система и контроль: интеллектуальное электронное управление, тип сушки вентиляционный, тип нагрева электрика, продолжительность программы 45 мин, программы сушки: высокая температура (75 °C), высокая температура (68 °C), средняя температура (60 °C), низкая температура (52,5 °C). Применяемые материалы: барабан из нержавеющей стали, прозрачное стеклянное окно дверцы загрузочного люка, обод дверцы из нержавеющей стали, корпус сушильного барабана из окрашенной стали, формованное с двойной вклейкой окно дверцы загрузочного люка, устойчивая к вибрации сварная технология крепления окна дверцы загрузочного люка. Функции: звуковой сигнал по окончанию цикла, индикатор блокировки дверцы, диагностика неисправностей, автоматическая балансировка барабана, индикация времени до конца цикла, регулируемые ножки. Класс энергетической эффективности не ниже класса «А». |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |
| Модель, производитель | Профессиональная сушильная машина |  |
| Цена за ед. товара.* | 107880,00 | 106000,00 | 114122,00 |  |  |
| Итого | 107880,00 | 106000,00 | 114122,00 | 109334,00 | 109334,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Габаритные размеры 1050х630х850. Выполнена из крашеного металла. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |
| Модель, производитель | Ларь для белья |  |
| Цена за ед. товара.* | 4836,00 | 5200,00 | 5564,00 |  |  |
| Итого | 4836,00 | 5200,00 | 5564,00 | 5200,00 | 5200,00 |
| Наименование товара, тех. характеристики | Габаритные размеры 900х420х1250 мм. Цвет темный. |  |
| Кол-во ед. товара | 1 |  |
| Модель, производитель | Гладильная доска |  |
| Цена за ед. товара.* | 2753,00 | 2960,00 | 3167,00 |  |  |
| Итого | 2753,00 | 2960,00 | 3167,00 | 2960,00 | 2960,00 |
| ВСЕГО | 1235617,00 | 1310320,00 | 1276025,00 | 1 273 987,33 |  |
| ВСЕГО с доставкой и установкой | 1235617,00 | 1310320,00 | 1276025,00 | 1 273 987,33 | 1 273 987,33 |
| *Номер поставщика, указанный в таблице | Наименование поставщика | Контактная информация (Тел./факс или адрес электронной почты) |  |  |  |
| 1. | ООО «Уралторг- Регион» | Коммерческое предложение от 10.10.2013 620135, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 98, литер А, оф. 302, тел/ факс 8 (343) 214-87-32 |
| 2. | ООО «Корес» | Коммерческое предложение от 10.10.2013 620041, г. Екатеринбург, ул. Уральская, д. 61 А, этаж 1, тел/факс 8 (343) 374-13-17 |
| 3. | ООО «Уралпоставка» | Коммерческое предложение от 10.10.2013 620010, г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 24, оф. 41 |

Начальник  Управления образования города Югорска										Н.И. Бобровская

Исполнитель: ведущий товаровед

МКУ «Производственная группа» Дульцева Е.И.

тел.: 8 (34675) 7-57-61