Приложение 1 к извещению

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения

.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск,  ул. Менделеева, 30.

Сроки выполнения работ: с даты заключения гражданско-правового договора до 10 сентября 2014 года.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2014 год.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Цена договора включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, конструкций, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим договором,  и несет ответственность за отступления от них.

Гарантии качества  распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере  не менее _12__ месяцев с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки работ.

Объем, характеристика выполняемых работ и используемых товаров указаны в локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение 1и приложение 2  к техническому заданию) и предоставляется отдельным файлом.

В учреждении имеется оборудование необходимое для выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения:

1)Видеорегистратор JVR-9108 восьмиканальный- 1 шт.

2)Видеокамера купольная JTD-C600N-B3.8IR – 3 шт.

3)Видеокамера уличная JTW-M600TDN-V210IR -1 шт.

4)Источник вторичного электропитания резервированный «Импульс» - 1 шт.

Приложение 2 к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| №п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монитор | Экран: светодиодная (LED)подсветка, углы обзора (Г/В) – 90/65. Время отклика – не менее 5 мс. Тип матрицы –TN. Разрешение -не менее 1920х1080 Пикс. Диогональ –не менее 21 дюйма. Цвет черный |
| 2 | Видеорегистратор 8-и канальный Н264, SATA 21d, сеть, запись 400 к/с (СIF) на все, PTZ, видео вых. VGA HDMI, RS485, мышь, пульт ДУ, блок питания или эквивалент | - Формат видеозаписи H.264. Формат видеосигнала PAL /NTSC. - Режим Пентаплекс. - Разрешение записи D1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120) - Графический интерфейс на Русском языке, управление USB мышкой, ИК пультом (всё в комплекте). - Внутренний интерфейс 1xSATA HDD поддержка общего объёма до 2TБ. - Порт USB 2.0 поддержка USB Flash и Внешних CD-RW / DVD+RW - создание архива и копирование записей.Порт Ethernet RJ-45 (10/100)TCP/IP, HTTP, PPPoE, DHCP, DDNS, FTP, TSP - Встроенный WEB интерфейс (удалённое: администрирование,просмотр, создание архива, обновление) - Одновременное подключение к нескольким DVR (до 64 видеокамер на экране), Уведомление по e-Mail. - Поддержка подключений PC, Смартфонов, PDA ( iPhone, Android, Winmobile, Firefox, Symbian 6.0, Linux ). - Живой видео сигнал в Реальном времени Full D1, - Запись: Ручная, по расписанию, на движение, на потерю кратинки, по тревоге, по остановке. - Детекторы: Движения (настройка зоны и чувствительности) и Потери видео. - Поиск по Потери видео, по Событию, по Дате / Времени, Интеллектуальный поиск. Многоканальное воспроизведение. - Выход 1 TV, BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 VGA - Размеры не менее 325мм×245мм×45мм(Ш×Г×В). Питание AC 100~240 V, 50/60 Hz |
| 3 | Источник бесперебойного питания СКАТ 1200 или эквивалент | Напряжение питающей сети, В от 187 до 242 Выходное напряжение, В при наличии сети от 11,4 до 12,6 при отсутствии сети от 9,0 до 12,6 Номинальный ток нагрузки, А 3 Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ, А 3,5 Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек), А 4,0 Величина напряжения сети при включении режима «резерв», В 187 Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ не более 30 Рекомендуемая емкость АКБ 12 В, Ач от 7 до 12 Количество аккумуляторов в батарее 1 Габаритные размеры, мм не более 227х235х105 |
| 4 | Кабель RVC+2PC или эквивалент | Кабель комбинированный. Волновое сопротивление 75 Ом. |
| 5 | Видеокамера INNOVI IV-350U, 0,001 люст, процессор HAWK CCD 600твл (SONI 1/3), ИКподсветка, дальность подсветки 50м,встроенный термоэлемент (до -50С) или эквивалент | Уличная видеокамера, с влагозащитным корпусом. Матрица – 1/3” ССD. Разрешение -не менее 600 ТВЛ. Видеостандарт – PAL. Сигнал/шум - не более 50 дБ. Чувствительность – не менее 0,001лк |
| 6 | Видеокамера NOVICAM 98А, 0,05 люкс, 540твл (SONI 1/3 Super HAD), купольная, объектив варифокальный с ручной диафрагмой 2,8 мм-12 мм или эквивалент | Видеокамера цветная купольная высокого разрешения, матрица 1/3" CCD, не менее 0.05 люкс, не менее 600 ТВ линий, 12v DC, объектив варифокальный с ручной диафрагмой CS от 2.8мм до 12мм |
| 7 | HDD 2Tb Seagate 32 Mb SATAII или эквивалент | Объем накопителя – не менее 2000 Гб, объем буфера – не менее 32 Мб, скорость вращения – не менее 5900rpm., пропускная способность – не менее 300Мб/с. Габариты не менее (шхдхв) 101,85х146,99х26,1 мм. |
| 8 | BNS разьем или эквивалент | BNC разъем по винт, с металлическим колпаком |
| 9 | Короб | Белый пластик неподдерживающий горение,длина не менее 2 м. Размер не менее 12,5*20 |