Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству перильного дорожного ограждения

по ул. Арантурская в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Арантурская. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика  на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 1 августа 2022 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов и механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС либо без НДС.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ Муниципальным заказчиком.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлены в соответствии c действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации и техническими условиями.

На все применяемые материалы и оборудование должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью организации, которая является Подрядчиком.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя | Страна происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение (секция) Эскиз | Металлические пешеходные ограждения (окрашенные) – трубы стальные квадратные размером 60*60 мм, толщиной стенки 3,5 мм. Размер – 2000*1200 мм (неизменяемое значение). Ограждения должны соответствовать эскизу. В соответствии с ГОСТ 8639-82. | Российская Федерация |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по устройству перильного дорожного ограждения по ул. Арантурская в городе Югорске

сметная стоимость ___________21,16  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________17,64    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________27,73    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________1,42     чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство дорожного ограждения |
| 1 | ФЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*30) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 29,48 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 280 |  | 3,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 184,00 |  | 29,48 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  | 26,53 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  | 11,79 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67,80 |  |  |
| 2 | ФЕР09-03-012-12 Применительно | Установка опорных стоек из трубы Ду=60х60 мм - Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м | т |  |  | 0,3069 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6,82*45)/1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 51,85 |  | 15,91 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 266,39 |  | 81,76 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 32,21 |  | 9,89 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 121,33 |  | 37,24 |  |  |
|  | 07.2.07.12 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 0,3069 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 5,78 |  | 1,773882 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,29 |  | 0,702801 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 439,57 |  | 134,91 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 25,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  | 24,25 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  | 16,00 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 175,16 |  |  |
| 3 | ФССЦ-23.3.08.01-0049 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,5 мм | м |  |  | 45 | 48,04 |  | 2 161,80 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР09-06-024-10 Применительно | Монтаж секций металлического ограждений - Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой | т |  |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20*29)/1000 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 337,66 |  | 195,84 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 251,44 |  | 145,84 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 10,31 |  | 5,98 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 101,70 |  | 58,99 |  |  |
|  | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 1 |  | 0,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 35,1 |  | 20,358 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,82 |  | 0,4756 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 690,80 |  | 400,67 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 201,82 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  | 189,71 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  | 125,13 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 715,51 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Ограждение 2000х1200 мм | секция |  |  | 29 | 6 250,00 | 1,05 | 13 613,23 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7500/1,2 |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |
| 6 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Бетонирование стоек - Устройство бетонной подготовки | 100 м3 |  |  | 0,0135 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,045*30) / 100 |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 14,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 21,14 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 |  | 3,30 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 12,28 |  |  |
|  | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 1,377 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 |  | 1,8225 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |  | 0,24462 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 47,64 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 17,52 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 18,05 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 10,16 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 75,85 |  |  |
| 7 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 |  |  | 1,377 | 600,00 |  | 826,20 |  |  |
|  |  | (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | 17 213,93 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих | 255,45 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | 248,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | 19,17 |  |  |
|  |  | Материалы | 16 709,74 |  |  |
|  | 1 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 16.02.2022 г. №5747-ИФ/09 | Строительные работы | 17 635,55 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | оплата труда | 255,45 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | 248,74 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | 19,17 |  |  |
|  |  | материалы | 16 709,74 |  |  |
|  |  | накладные расходы | 258,54 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | 163,08 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | 274,62 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | 258,54 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | 163,08 |  |  |
|  |  | НДС 20% | 3 527,11 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете | 21 162,66 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  |  |