Часть IV. Техническая часть конкурсной документации

на выполнение работ по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок по ул. Газовиков, по ул. Кольцевая, микрорайон Югорск-2  в 2021 году в городе Югорске

Выполнение работ должно выполняться в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 05.12.2019 № 20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»;

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1998 №4690-88);

- иными нормативными документами, имеющими отношение, к работам по данному муниципальному контракту.

Подрядчик обязан предоставить сертификаты или иные документы, подтверждающие качество и соответствие средств необходимых для обработки, используемых при выполнении работ, и разрешающие их использование для выполнения работ.

Обработку и промывку контейнеров проводить с вывозом на место, согласованное с Заказчиком и подтверждением процесса видефиксацией. Производить текущей ремонт контейнеров по мере необходимости, а также при обнаружении дефекта конструктивных элементов производить устранение в день его обнаружения.

В случае выявления недостатков, дефектов,  некачественно выполненных работ по содержанию контейнерных площадок Подрядчику  выставляется штраф за каждый случай выявления недостатков.

В случае не подтверждения факта выполнения работ по дезинфекции и промывке контейнеров работы не принимаются и Подрядчику выставляется штраф за каждый случай не выполнения работ.

Невыполненные, некачественно выполненные, либо не полностью выполненные работы не подлежат оплате.

- Контейнерная площадка по ул. Газовиков

Площадь – 1454 кв. м.

Прилегающая территория уборки – со стороны улицы Промышленная до обочины проезжей части дороги; со стороны улицы Газовиков и лесного массива в радиусе 10 м от ограждения контейнерной площадки

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Содержание и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков, в том числе:

- содержание и обслуживание  в летний период (с установленными на них контейнерами в количестве 60 шт.) согласно перечня работ в таблице 1 технического задания;

- содержание и обслуживание  в зимний  период (с установленными на них контейнерами в количестве 60 шт.) согласно перечня работ в таблице 1 технического задания;

- текущий ремонт площадок, контейнеров (с установленными на них контейнерами в количестве 60 шт.) согласно перечня работ в таблице 1 технического задания.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Таблица 1

| Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Газовиков | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание |  |
| Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц) Грейдирование подъездных дорог (по необходимости) | 35 |
| Зимнее содержание |  |
| Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 2 раза в месяц Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости | 45 |
| по факту выполнения работ |  |
| Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, ремонт контейнеров, другие сопутствующие работы) | 20 |
| Содержание подъездных дорог (отсыпка песком, щебнем и прочие работы) |  |
|  | 100 |

- Контейнерная площадка по ул. Кольцевая

Площадь – 3457 кв. м. лесной массив в радиусе 10 м от ограждения

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Содержание и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Кольцевая, в том числе:

- содержание и обслуживание  в летний период (с установленными на них контейнерами в количестве 90 шт.) согласно перечня работ в таблице 2 технического задания;

- содержание и обслуживание  в зимний  период (с установленными на них контейнерами в количестве 60 шт.) согласно перечня работ в таблице 2 технического задания;

- текущий ремонт площадок, контейнеров (с установленными на них контейнерами в количестве 60 шт.) согласно перечня работ в таблице 2 технического задания.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями

Таблица 2

| Работы по содержанию и обслуживанию контейнерной площадки по ул. Кольцевая | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание |  |
| Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц) | 35 |
| Зимнее содержание |  |
| Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Устранение скользкости на внутренней территории площадки, подсыпка песком по необходимости Вывоз снега не реже 2 раза в месяц Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Устранение скользкости и наката подъездных дорог по необходимости | 45 |
| по факту выполнения работ |  |
| Текущий ремонт ограждения и площадки (ремонт и окраска ограждения, заделка ям и выбоин, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров | 20 |
|  | 100 |

- Контейнерные площадки в микрорайоне Югорск-2

Площадь – 402 м2, в том числе:

около дома №3-160 м2; около амбулатории - 104 м2; около домов - №8,9 - 60 м2; около дома №6 – 78 м2

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября. Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Содержание и обслуживанию контейнерных площадок в микрорайоне Югорск-2, в том числе:

- содержание и обслуживание  в летний период (с установленными на них контейнерами в количестве 20 шт.) согласно перечня работ в таблице 3 технического задания;

- содержание и обслуживание  в зимний  период (с установленными на них контейнерами в количестве 20 шт.) согласно перечня работ в таблице 3 технического задания;

- текущий ремонт площадок, контейнеров (с установленными на них контейнерами в количестве 20 шт.) согласно перечня работ в таблице 3 технического задания.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Таблица 3

| Работы по содержанию и обслуживанию контейнерных площадок в микрорайоне Югорск-2 | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- |
| Летнее содержание |  |
| Ежедневная уборка территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Промывка и дезинфекция контейнеров и контейнерной площадки (по необходимости) Дератизация контейнерных площадок (однократно за летний период) Дезинсекция контейнерных площадок (ежемесячно, 1 раз в месяц) | 35 |
| Зимнее содержание |  |
| Ежедневная уборка внутренней территории площадки от мусора Ежедневная уборка прилегающей территории от мусора Очистка внутренней территории площадки от снега Очистка подъездных дорог от свежевыпавшего снега Вывоз снега не реже 2 раза в месяц | 45 |
| по факту выполнения работ |  |
| Текущий ремонт (ремонт и окраска ограждения, другие сопутствующие работы), ремонт контейнеров | 20 |
|  | 100 |