Приложение 2 к извещению об осуществлении закупки Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод, в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту отмостки здания Администрации города Югорска Сметная стоимость (37,28) тыс.руб. в том числе: строительных работ (31,07) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих (0,14) тыс.руб. монтажных работ (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 16,83 чел.час. оборудования (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 2,34 чел.час. прочих затрат (0) тыс.руб. № п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица измерения Количество Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. Индексы Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. на единицу коэффициенты всего с учетом коэффициентов на единицу коэффициенты всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Раздел 1. Ремонт отмостки 1 ФЕР01-01-031-01 применительно Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 1000 м3 0,00434 1 0,00434 Объем=4,34 / 1000 2 ЭМ 827,64 3,59 3 в т.ч. ОТм 118,80 0,52 ЗТм чел.-ч 8,8 0,038192 Итого по расценке 827,64 3,59 ФОТ 0,52 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 93 93 0,48 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом % 46 46 0,24 Всего по позиции 4,31 2 ФССЦпг-01-01-01-039 Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) 1 т груза 6,076 1 6,076 3,96 24,06 (Погрузо-разгрузочные работы) Объем=4,34*1,4 Всего по позиции 24,06 3 ФССЦпг-03-21-01-010 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км 1 т груза 6,076 1 6,076 11,42 69,39 Объем=4,34*1,4 Всего по позиции 69,39 4 ФЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 0,01973 1 0,01973 Объем=1,973 / 100 1 ОТ 173,23 3,42 2 ЭМ 5 268,76 103,95 3 в т.ч. ОТм 267,67 5,28 4 М 17,08 0,34 ЗТ чел.-ч 21,6 0,426168 ЗТм чел.-ч 20,6 0,406438 Итого по расценке 5 459,07 107,71 ФОТ 8,70 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги % 148 148 12,88 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) СП Автомобильные дороги % 134 134 11,66 Всего по позиции 132,25 5 ФССЦ-02.2.05.04-1697 Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 м3 2,50571 1 2,50571 185,49 464,78 (Материалы для строительных работ) Объем=1,973*1,27 Всего по позиции 464,78 6 ФЕР27-06-002-17 Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см 1000 м2 0,01973 1 0,01973 Объем=19,73 / 1000 1 ОТ 2 554,92 50,41 2 ЭМ 3 667,91 72,37 3 в т.ч. ОТм 557,20 10,99 4 М 6 050,14 119,37 ЗТ чел.-ч 302 5,95846 ЗТм чел.-ч 48,23 0,9515779 Итого по расценке 12 272,97 242,15 ФОТ 61,40 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги % 148 148 90,87 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) СП Автомобильные дороги % 134 134 82,28 Всего по позиции 415,30 7 ФЕР27-06-002-18 На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17 1000 м2 -0,01973 1 -0,01973 Объем=-19,73 / 1000 толщиной 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) 1 ОТ 44,84 8 -7,08 2 ЭМ 42,07 8 -6,64 3 в т.ч. ОТм 15,88 8 -2,51 4 М 45,00 8 -7,10 ЗТ чел.-ч 5,3 8 -0,836552 ЗТм чел.-ч 1,36 8 -0,2146624 Итого по расценке 131,91 -20,82 ФОТ -9,59 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги % 148 148 -14,19 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) СП Автомобильные дороги % 134 134 -12,85 Всего по позиции -47,86 8 ФССЦ-04.1.02.05-0008 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) м3 2,414952 1 2,414952 700,00 1 690,47 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции 1 690,47 9 ФЕР27-06-009-01 применительно Укладка сетки стеклопластиковой КСП-2 - Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие 1000 м2 0,01973 1 0,01973 Объем=19,73 / 1000 1 ОТ 103,40 2,04 2 ЭМ 13,99 0,28 3 в т.ч. ОТм 1,99 0,04 ЗТ чел.-ч 11,4 0,224922 ЗТм чел.-ч 0,16 0,0031568 Итого по расценке 117,39 2,32 ФОТ 2,08 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) НР Автомобильные дороги % 148 148 3,08 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) СП Автомобильные дороги % 134 134 2,79 Всего по позиции 8,19 10 Прайс-лист Стеклопластиковая сетка КСП-2 150×150 – 6 мм м2 21,7 1 21,7 155,84 210,31 16,08 3 381,73 (Материалы для строительных работ) Цена=178,00/1,2*1,03*1,02 Всего по позиции 210,31 3 381,73 11 ФЕРр68-12-5 Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 100 м3 0,0151 1 0,0151 Объем=1,51 / 100 1 ОТ 400,46 6,05 2 ЭМ 1 148,79 17,35 3 в т.ч. ОТм 144,86 2,19 ЗТ чел.-ч 49,5 0,74745 ЗТм чел.-ч 10,73 0,162023 Итого по расценке 1 549,25 23,40 ФОТ 8,24 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102 НР Благоустройство (ремонтно-строительные) % 103 103 8,49 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102 СП Благоустройство (ремонтно-строительные) % 54 54 4,45 Всего по позиции 36,34 12 ФЕР46-08-010-01 Нанесение наливных безусадочных, быстротвердеющих составов тиксотропного типа вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных м3 1,134 1 1,134 Объем=56,7*0,02 1 ОТ 79,45 90,10 2 ЭМ 57,82 65,57 3 в т.ч. ОТм 10,21 11,58 ЗТ чел.-ч 9,09 10,30806 ЗТм чел.-ч 0,88 0,99792 Итого по расценке 137,27 155,67 ФОТ 101,68 Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов % 104 104 105,75 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов % 59 59 59,99 Всего по позиции 321,41 13 ФССЦ-04.3.02.09-0886 Смесь сухая строительная для защиты, гидроизоляции и ремонта бетона, марка: "КТ трон-3" (ремонтный состав) кг 2041,2 1 2041,2 13,59 27 739,91 (Материалы для строительных работ) Объем=56,7*0,02*1800 Всего по позиции 27 739,91 Итоги по смете: Итого прямые затраты (справочно) 30 712,94 в том числе: Оплата труда рабочих 144,94 Эксплуатация машин 325,86 в том числе оплата труда машинистов (Отм) 28,09 Материалы 30 242,14 Строительные работы 31 068,86 499 587,27 (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 Строительные работы 30 999,47 16,08 498 471,48 в том числе: оплата труда 144,94 эксплуатация машин и механизмов 256,47 в том числе оплата труда машинистов (ОТм) 28,09 материалы 30 242,14 накладные расходы 207,36 сметная прибыль 148,56 (86)-4, ФЕР, 2 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 23.05.2023г. №29735-АЛ/09 прил.1 Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ 69,39 16,08 1 115,79 Итого ФОТ (справочно) 173,03 Итого накладные расходы (справочно) 207,36 Итого сметная прибыль (справочно) 148,56 НДС 20% 6 213,77 99 917,45 ВСЕГО по смете 37 282,63 599 504,72

Начальная (максимальная) цена контракта принята в размере 599 504 (пятьсот девяносто девять тысяч пятьсот четыре) рубля 72 копейки.