##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2012                                                                                                  № 1600

Об утверждении Генеральной

схемы очистки от твердых

бытовых отходов территории

города Югорска

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 30.09.2011 № 543-рп «О плане основных мероприятий по реализации Концепции обращения с отходами производства и потребления в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года», в целях снижения неблагоприятного воздействия на здоровье населения и обеспечения экологической безопасности при обращении с твердыми бытовыми отходами:

1. Утвердить Генеральную схему очистки от твердых бытовых отходов территории города Югорска (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на  официальном сайте  администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города - директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Исполняющий обязанности

главы администрации

города Югорска                                                                                                                   С.Д. Голин

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 29.06.2012 № 1600

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА

очистки от твердых бытовых отходов

территории города Югорска

Содержание:

1.Введение.

2. Общие сведения о городе Югорске и природно-климатических условиях.

2.1. Общие сведения.

2.2. Физико-географическая характеристика.

2.3. Климатическая характеристика.

3. Существующее состояние и развитие города на перспективу.

4. Организация сбора и вывоза отходов и мусора на территории города Югорска.

5. Санитарная уборка города Югорска.

6. Капитальные вложения на мероприятия по очистке территории города Югорска.

7. Заключение.

Введение

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Генеральная схема  очистки от твердых бытовых отходов территории города Югорска направлена на реализацию комплекса работ по организации, сбору, транспортировке и захоронению (утилизации) бытовых отходов и уборке территории города.

Генеральная схема очистки от твердых бытовых отходов территории города Югорска определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ, системы и методы сбора.

2. Общие сведения о муниципальном образовании город Югорск и природно-климатических условиях

2.1. Общие сведения

Город Югорск является городским округом Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, в соответствии с Законом  Ханты-Мансийского автономного округа от 23 декабря                  1996 года № 4-оз «Об отнесении города Югорска – города районного значения к городам окружного значения». В состав муниципального образования городской округ город Югорск входят город Югорск и микрорайон Югорск-2.

Город обязан своим появлением строительству в начале 60-х годов дороги Серов – Приобье. В настоящее время хозяйственная деятельность города направлена на транспортировку газа и освоение ресурсов леса, в основном, древесины.

В городе расположена железнодорожная станция «Геологическая» Свердловской железной дороги.

Расстояние до окружного центра город Ханты-Мансийск воздушным путем составляет 380 км. До областного центра город Тюмень расстояние воздушным путем составляет 530 км, по железной дороге через город Екатеринбург - 980 км.

Связь с областным центром осуществляется авиатранспортом, по железной дороге и автотранспортом в зимнее время по зимнику или через Ханты-Мансийск. С окончанием строительства автодороги Советский – Урай – Междуреченск – Тавда – Тюмень этот путь станет доступнее в любое время и значительно короче. Связь с окружным центром осуществляется авиатранспортом, а также автотранспортом по федеральной автодороге Пермь – Серов – Советский - Ханты-Мансийск – Нижневартовск-Томск.

2.2. Физико-географическая характеристика

Город Югорск расположен в западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области, в бассейне рек Ух и Эсс, притоков реки Конда, его площадь в границах муниципального образования составляет 31760 га, из них застроенной территории 4333 га.

Расстояние до жилой застройки от реки Эсс составляет около 2800 м., от реки Ух – около 4800 м.

Площадь водосбора в районе города составляет около 1040 км2. Средняя глубина –1 метр, средняя ширина – 14 метров.

В зимний период реки питаются исключительно грунтовыми водами, и качество речной воды мало отличается от грунтовых вод. Грунтовые воды в городе Югорске гидрокарбонатные с повышенным содержанием железа. Уровень грунтовых вод в меженный период располагается на глубине 1,5-2,0 м от поверхности, а в период половодья и паводков достигает поверхности земли и наблюдается подтопление подвалов в зданиях и сооружениях.

В долинах рек прослеживаются пойма и две надпойменные террасы. Поймы рек плоские, широкие, местами сильно заболоченные.

Первая надпойменная терраса, выраженная более отчетливо, развита наиболее широко. Вторая надпойменная – прослеживается лишь отдельными разрозненными участками.

Долины рек в пределах планируемого района характеризуются асимметричным строением: левобережные склоны более крутые и высокие, правые – более пологие.

Русла крупных водотоков сильно меандрируют в пределах пойм, а мелкие водотоки часто не имеют постоянного русла и теряются в низах. Водоразделы между долинами рек имеют плоский, равнинный характер. Сток атмосферных вод в районе затруднен и происходит замедленно, что вызывает значительное переувлажнение и заболачивание территории.

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет собой южные отроги Северо - Сосьвинской возвышенности, к югу постепенно переходящие в Кондинскую низменность.

Рельеф поверхности преимущественно равнинный, полого-холмистый, местами, осложненный большими понижениями.

Абсолютные отметки поверхности меняются от 80 до 100 м в долинах рек, от 110 до 113 м на водоразделах.

В районах, прилегающих к городу, широко развиты леса и болота, в большинстве случаев приуроченные к долинам рек, а также к древним бессточным котлованам.

Поверхность таких болот в центральной части обычно покрыта моховыми кочками с окнами моховых топей, по краям  заросла мелким угнетенным сосновым лесом.

На более возвышенных и сухих участках, сложенных песчаными грунтами, широко развиты высокие сосновые леса с тонким мохово-растительным покровом (5-10 см).

Характерной особенностью района является почти полное отсутствие крупных озер.                     По поймам водотоков и обширных болот развита сеть мелких озер, большая часть которых мелководна, находится в стадии заторфовывания и, частично, пересыхает в сухое время года.

Запасы подземных вод. Выявленные запасы подземных вод Северного участка Комсомольского месторождения полностью удовлетворяют заявленную потребность города на 27-летний срок эксплуатации водозабора.

Месторождение подземных вод находится на территории приуральской части Западно-Сибирской равнины, на широком слабоволнистом водоразделе рек Эсс и Ух. Основным источником формирования эксплуатационных запасов месторождения является перетекание из вышележащей песчано-глинистой толщи, которая в свою очередь имеет благоприятные условия питания атмосферными осадками и водами заболоченных понижений. Такие воды относят к зоне аэрации.

2.3.Климатическая характеристика

Климат города Югорска континентальный. В соответствии с климатическим районированием территории Российской Федерации для строительства город Югорск относится к 1 климатическому району, подрайону IД, который характеризуется суровой и длительной зимой, обуславливающий максимальную теплозащиту зданий и сооружений, коротким световым годом, большой продолжительностью отопительного периода.

Согласно санитарно-климатическому районированию для градостроительства город Югорск относится к зоне умеренного ультрафиолетового дефицита и является пригодным для заселения.

Краткая климатическая характеристика года приводится по материалам многолетних наблюдений ближайшей метеостанции  Хонкурт, помещенных в справочнике по климату.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 2.4о.

| Период месяца | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Средняя | -2.11 | -17.4 | -10.4 | 0.9 | 5.5 | 12.5 | 15.8 | 13.3 | 7.3 | -1.8 | -12.1 | -18.9 | -2.4 |
| Минимальная | -49 | -50 | -44 | -35 | -16 | -7 | -5 | -9 | -14 | -31 | -43 | -53 | -53 |
| Максимальная | 4 | 6 | 15 | 26 | 34 | 35 | 34 | 33 | 28 | 20 | 8 | 2 | 35 |

Самым холодным месяцем является декабрь месяц с абсолютным минимумом минус 53о. Самым теплым месяцем является июль с абсолютным максимумом 35о. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) составляет минус 38о, зимняя вентиляционная минус 27о. Средняя температура отопительного периода составляет минус 8.5, продолжительность его 225 дней. Период с ультрафиолетовым голоданием составляет 140-150 дней, т.е. в течение почти 5 месяцев.

Число нерабочих дней (при фактической или условной температуре воздуха минус 45о и ниже, при скоростях ветра более 15 м/сек.) составляет 4-6, число дней с перерывом для обогрева (при фактической или условной температуре от минус 30о до минус 45о) составляет 30-40.

Продолжительность вегетационного периода составляет 132 дня. Продолжительность безморозного периода 79 дней. Продолжительность устойчивых морозов 155 дней.

Весна короткая с резким подъемом температуры отличается малым количеством осадков и низкой влажностью. Для весеннего периода характерно формирование погоды с переходом температуры воздуха через 0о, повторяемость которой составляет более 50%. Повторяемость безморозной погоды еще невелика.

Лето короткое, средняя температура июля 16.8о. Преобладающей является погода солнечная, умеренно влажная (III класса) и днем облачная погода (IV класса). Жаркая и сухая погода отмечается редко.

Осень короткая с возвратами тепла в начале сезона и частичными заморозками в сентябре. Осенью преобладает морозная погода.

Среднегодовое количество осадков (с поправками к показаниям осадкомера) составляет 505 мм.

| Осадки/месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | 27 | 22 | 25 | 27 | 46 | 58 | 71 | 66 | 58 | 44 | 33 | 28 | 135 | 370 | 505 |

Максимум осадков выпадает в июле и августе и составляет 66-71 мм. Характер летних осадков обычно ливневой.

Устойчивый снежный покров устанавливается 24 октября, сходит 22 апреля, число дней со снежным покровом составляет 190. Средняя декадная высота снежного покрова (открытое место) составляет 55 см.

Плотность снегового покрова (средняя при наибольшей декадной высоте) составляет 0.20 г/см3. Снеговая нагрузка равна 150 кг/м2.

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются ветры юго-восточного направления.

| Направление/ месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовой | 17 | 5 | 5 | 24 | 13 | 9 | 9 | 18 | 23 |
| Теплый | 18 | 8 | 5 | 18 | 12 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| Холодный | 13 | 3 | 4 | 34 | 16 | 8 | 7 | 15 | 20 |

Среднегодовая скорость ветра составляет 2-3 м/сек. Наибольшие скорости наблюдаются в период май-июнь. Среднее число дней с сильным ветром составляет 9. Наибольшая скорость ветра составляет 27-29 м/сек.

Среднее число дней с метелью составляет 18, наибольшее 35. Метели, как правило, образуются при скорости ветра 6-9 м/сек и при температуре воздуха 0-5о

Среднегодовая величина относительной влажности воздуха составляет 73%, достигая наибольших значений в холодный период 80-82%, наименьших – летом 60-62%.

Годовая сумма фактической суммарной радиации (прямой + рассеянной) составляет примерно 80 ккал/см2. Годовой ход поглощенной  радиации соответствует годовому ходу суммарной. Годовая величина поглощенной радиации составляет для данного района около 50 ккал/см2 год. Число часов солнечного сияния составляет 1632. Число часов без солнца составляет 114.

По данным Всесоюзного научно-исследовательского института гидрометеорологической информации зимой мощность температурных инверсий составляет 900 м при интенсивности 7оС в январе. Наибольшая повторяемость инверсии отличается в слое от 160 до 900 м. Во все остальные сезоны, как правило, преобладают приземные инверсии в слое 0-160 м, связанные с ночным выхолаживанием подстилающей поверхности.

По средним месячным данным летом интенсивность инверсий в слое 0-160 м составляет десятые доли градуса, а в июне – совсем не отмечаются.

Глубина промерзания грунтов по СНиП принимается для суглинистых и глинистых грунтов 2.40 м, для супесей и мелкозернистых пылеватых песков 2.88 м.

Территория города  Югорска районированием для  промышленного и гражданского строительства относится к относительно благоприятному району, который характеризуется сочетанием довольно высоких температур и относительно небольших скоростей ветра.

3. Существующее состояние и развитие города на перспективу

Основные демографические показатели города Югорска:

| Показатели | 2008 отчет | 2009 отчет | 2010 оценка | прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| Численность населения, (среднегодовая) тыс. чел. | 32,6 | 33,0 | 33,5 | 33,9 – 33,9 | 34,3-34,4 | 34,8-34,9 |
| Естественный прирост населения, тыс. чел. | 0,301 | 0,281 | 0,295 | 0,290 - 0,320 | 0,30 - 0,335 | 0,305-0,335 |
| Миграционный прирост населения, тыс. чел. | 0,093 | 0,158 | 0,23 | 0,125 – 0,150 | 0,13 - 0,16 | 0,135 –0,170 |
| Коэффициент рождаемости ( на 1000 человек населения) | 16,74 | 16,1 | 16,3 | 17,3-17,5 | 17,1-17,3 | 17,0-17,1 |
| Коэффициент смертности ( на 1000 человек населения ) | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 7,6-7,5 | 7,5-7,4 | 7,5-7,4 |
| Естественный прирост населения ( на 1000 человек населения) | 9,2 | 8,5 | 8,8 | 9,6-9,7 | 9,4-9,6 | 9,4-9,7 |
| Миграционный прирост ( на 10 000 человек населения) | 28,5 | 47,8 | 68,6 | 36,9 - 44,2 | 37,9 - 46,5 | 38,8- 48,7 |

На территории города Югорска развита инфраструктура, которая характеризуется следующими данными:

| № | Показатель | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Больницы | койка | круглосуточный стационар – 211 коек, отделение дневного пребывания – 20 коек, прочие – 21 койка |
| 2 | Поликлиника | число посещений в смену | 841 |
| 3 | Дошкольные учреждения | число мест | 1785 |
| 4 | Общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, институты | учащиеся | 5092 |
| 5 | Клубы, дома культуры, кинотеатры | посадочное место | 1262 |
| 6 | Предприятия общественного питания | посадочное место | 3422 в т.ч. общедоступная сеть - 1754 |
| 7 | Гостиницы | номер | 180 |
| 8 | Учреждения управления, административно – хозяйственные, правовые, научно – исследовательские и прочие | сотрудники | 936 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | сотрудники | 300 |

4. Организация сбора и вывоза отходов и мусора на территории города Югорска

# Сводные данные по расчетным объемам образования ТБО: 78080 ТБО всего куб. м; 14054 ТБО всего т/год. Объемы образования крупногабаритных отходов – 6246 КГО всего, куб. м/год; 14,1 опасные бытовые отходы, т/год (в соответствии со Схемой обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 ноября 2011 № 625-рп).

Удаление и ликвидация отходов с территории города Югорска является одним из основных санитарно-экологических условий нормального проживания граждан. В городе Югорске санитарной очисткой и механизированной уборкой территории, сбором, вывозом и конечным размещением (захоронением) отходов на полигоне твердых бытовых и производственных отходов, а также содержанием и эксплуатацией городского полигона  занимается общество с ограниченной ответственностью «Югорскэнергогаз».

Организационная структура общества с ограниченной ответственностью   «Югорскэнергогаз» по очистке и механизированной уборке территории города Югорска:

общество с ограниченной ответственностью «Югорскэнергогаз» координирует деятельность в области обращения с отходами, поступающими на полигон ТБО и ПО,  в целях:

- упорядочения деятельности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по транспортированию и размещению отходов на объекте размещения;

- предотвращения  образования стихийных свалок на территории  города;

Сбор бытовых отходов от населения осуществляется кольцевым способом:

- от благоустроенного жилищного фонда – 2 раза/сутки, 6 дней в неделю;

- от неблагоустроенного жилищного фонда – 2 раза в неделю.

Установленные нормативы образования (накопления) ТБО:

| Нормы накопления | ТБО, куб. м/(чел.*год) | КГО, куб. м/(чел.*год) |
| --- | --- | --- |
| Для населения благоустроенного жилищного фонда | 1,320 | 0,144 |
| Для населения неблагоустроенного жилищного фонда | 1,5 | 0,144 |

Число контейнеров для сбора ТБО:

| Объем | Кол-во |
| --- | --- |
| 0,75 м3 одного контейнера | 52 |

Для удобства жителей и содержания в порядке территории города, оборудованы  контейнерные площадки, в количестве 4 штук, соответствующие санитарным правилам и нормам. Вывоз мусора и очистка контейнерных площадок осуществляется 2 раза в день, 7 дней в неделю. По всей территории города установлены урны. Уборка территории города производится как ручным, так и механизированным способом.

Степень охвата населения централизованным сбором в процентах:

| Степень охвата населения, % |
| --- |
| централизованный сбор | самовывоз | несанкционированное размещение в окружающей среде |
| 100% | учет не осуществляется | учет не осуществляется |

В 2008 году введен в действие полигон твердых бытовых и промышленных отходов (полигон ТБО и ПО), соответствующий гигиеническим требованиям к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов. Эксплуатация полигона рассчитана до 2021 года. Накоплено отходов на полигоне на 01.01.2011 – 96 216 тонн.

Полигон оборудован противофильтрационным экраном, который предотвращает загрязнение почвы и подземных вод вредными веществами, контрольно-пропускным пунктом, дезинфицирующей ванной, предназначенной для дезинфекции колес автотранспорта, также имеется ограждение и подъездная дорога по всему периметру объекта. Общая площадь полигона составляет 17,12 га, из них 13,5 га непосредственно для захоронения отходов.

В 2009 году полигон твердых бытовых и промышленных отходов зарегистрирован в региональном реестре объектов размещения отходов (РРОРО) и получено Свидетельство о регистрации объекта размещения отходов.

Сбор и транспортирование отходов осуществляется мусоровозами типа КО – 413, 424 и КО – 440. Прием и размещение отходов на полигоне ведется в соответствии с перечнем отходов, разрешенных к захоронению на полигоне ТБО и в соответствии с технологическим регламентом полигона.

С 2010 года осуществляется сбор ртутьсодержащих и энергосберегающих ламп от населения и дальнейшая демеркуризация предприятием, имеющим лицензию на данный вид деятельности. Также на полигоне ТБО  ведётся сбор вторичного сырья (макулатуры, картона, тары из полиэтилентерефталата (ПЭТ-тары) и полиэтиленовой плёнки низкого и высокого давления (ПНД И ПВД), стеклотары и алюминиевой тары) с последующим прессованием и продажей для промышленной переработки.

Для уплотнения твердых промышленных и бытовых отходов на полигоне используется уплотнитель РЭМ-25, эксплуатация которого позволяет разместить в 2-3 раза больше отходов, чем при использовании обычного бульдозера,  что повышает уровень санитарной и противопожарной безопасности захоронения отходов, экономию объема размещения отходов на полигоне; требуется меньше покрывных почв; достигается равномерность усадки захороненной массы отходов; минимален риск возникновения пожаров и меньше опасность для окружающей среды; уменьшение расходов на закрытие полигона (отходы равномерно уплотнены и не нарушают структуру поверхности).

Сбор, вывоз и размещение (захоронение) отходов на полигоне от предприятий, организаций и учреждений города Югорска производится ООО «Югорскэнергогаз» на основании договорных  отношений.

МАРШРУТ № 1

|  | Объем мусора за месяц | Объем мусора в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Гастелло, 22д (Гостиница «Спорт») | 36 | 2*0,75 м3 6 раз в неделю |
| ул. Гастелло, 20 (Гостиница «Амотеа») | 29,25 | 3*0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Гастелло, 12 («Сибгазавтоматика») | 33,13 | 5*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Промышленная, 4 (ТРК «Норд») | 9,94 | 0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Промышленная, 21 (ЗСМ, ИТЦ) | 6,5 | 1*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Гастелло, 36 (ООО РПФ «Витязь») | 29,25 | 3*0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Магистральная, 32 (ГУ «19 ОФПС») | 6,5 | 0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Кольцевая, 5 (ТУСМ) | 9,75 | 3*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Арантурская, 2 (Здание кирпичного завода) | 6,5 | 0,75 м3 2 раза в неделю |
| Кладбище (старое, новое) | 9,75 | 13*0,75 м3 1 раз в месяц |
| ул. Промышленная, 7 (АЗС «Анушик») | 3 | 2*0,75 м3 2 раза в месяц |
| ул. Торговая, 12 (АЗС «Ара-нефть») | 1,5 | 0,75 м3 2 раза в месяц |

МАРШРУТ № 2

| ул. Никольская, 9 (Роспотребнадзор) | 0,832 | 0,2 м3 1 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Минина, 6 (ООО «Газмонтаж») | 0,75 | 0,75 м3 1 раз в месяц |
| ул. Толстого, 10 (ГИБДД) | 3,1178 | 0,75 м3 1 раз в неделю |

МАРШРУТ № 3

| Гостиница ЗСМ СМУ-2 | 9,94 | 0,75 м3 1 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Чкалова, 1 (Д/с «Гусельки») | 8,63 | 0,4 м3 5 раз в неделю |
| ул. Остравская, 2б (Гостиница «Прага») | 1,5 | 0,75 м3 2 раза в месяц |
| ул. Остравская, 2 (Ресторан «Ява») | 3 | 0,75 м3 1 раз в неделю |

МАРШРУТ № 4

| ул. Гастелло, 22б (Гостиница «Сосновый бор») | 18 | 0,75 м3 6 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Садовая, 13 (ДЮЦ «Прометей») | 6,67 | 0,8 м3 2 раза в неделю |
| ул. Садовая, 27 (СК «Смена») | 17,74 | 2*0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Садовая, 72 (Д/с «Светлячок») | 12,07 | 0,6 м3 5 раз в неделю |
| ул. Заводская, 45 (КБ «Гонг») | 5,14 | 0,4 м3 3 раза в неделю |
| ул. Садовая, 42а (Магазин «Хлебный мир») | 9,75 | 0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Садовая, 25 (Аптека «Панацея») | 12 | 2*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Титова, 4 (Швейный цех УМТСиК) | 8,07 | 0,4 м3 5 раз в неделю |
| ул. Титова, 4а (Бильярдный центр) | 1,5 | 0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Железнодорожная, 23а (Санаторий- Профилакторий ООО «ГТЮ») | 43,54 | 3*0,75 м3 6 раз в неделю |
| ул. Титова, 63 («Гарант») | 1,284 | 0,2 м3 2 раза в неделю |

МАРШРУТ № 5

| ул. Ермака, 7 (Школа № 6) | 11,37 | 0,6 м3 5 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Лии Карастояновой (Дом престарелых) | 4,22 | 0,5 м3 2 раза в неделю |
| ул. Садовая, 42 (Экологическая служба) | 0,5 | 0,2 м3 1 раз в неделю |
| ул. Менделеева, 29а (Детская поликлиника) | 19,26 | 3*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Менделеева, 22 | 0,37 | 0,01 м3 1 раз в неделю |
| ул. Садовая, 44 (ФГУ «Почта России») | 0,734 | 0,1 м3 2 раза в неделю |

МАРШРУТ № 6

| ул. Гастелло, 15/1 (ПТУ – 1) | 2,26 | 1 раз в месяц |
| --- | --- | --- |
| ул. Мира, 85 (Школа № 2) | 22,64 | 2*0,75 м3 5 раз в неделю |
| ул. Калинина, 25 (Центр «Доверие») | 5,1 | 0,3 м3 5 раз в неделю |
| ул. Гастелло, 29 и 29а (Магазин «Кедр») | 10,19 | 0,8 м3 3 раза в неделю |
| ул. Гастелло, 26 («Программист») | 2,29 | 0,6 м3 1 раз в неделю |
| ул. Попова, 3 (Дом престарелых «Сфера», «Версаль +») | 1,95 | 0,5 м3 1 раз в неделю |
| ГРП (автомобильная дорога на г.п. Агириш) | 3 | 0,75 м3 1 раз в неделю |
| 8-й км а/д Югорск-Агириш, 1 (КС – 11) | 30 | 2*0,75 м3 5 раз в неделю |

МАРШРУТ № 7

| ул. Железнодорожная, 53а (Корпорация «ЯВА» адм. здание) | 6,5 | 0,8 м3 2 раза в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Гастелло, 19 (Гостиница «Кедр») | 3,21 | 0,2 м3 6 раз в неделю |
| ул. Гастелло, 19 (Кафе «Кедр») | 3,21 | 0,3 м3 3 раза в неделю |
| ул. Мира, 45а (Д/с «Золотой ключик») | 6,02 | 0,3 м3 5 раз в неделю |
| ул. Мира, 52 (КСК «Юность») | 3,33 | 0,3 м3 3 раза в неделю |
| ул. Таежная, 27 (Д/с «Белоснежка») | 12,7 | 0,6 м3 5 раз в неделю |
| ул. Лесозаготовителей, 25 («Югорский вестник») | 27 | 3 м3 3 раза в неделю |
| ул. Мира, 36а (Морг) | 0,28 | 0,02 м3 3 раза в неделю |
| ул. Мира, 36/1 (Магазин «Княгиня») | 1,84 | 0,2 м3 3 раза в неделю |
| ул. Механизаторов, 2 (Магазин «Шатура») | 3 | 0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Механизаторов, 5/1 (Магазин «Удобный») | 33,25 | 2*0,75 м3 6 раз в неделю |

МАРШРУТ № 8

| ул. Спортивная, 2 («Дворец семьи») | 3,51 | 0,3 м3 3 раза в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. 40 лет Победы, 14 («Югорскгазтелеком») | 7,7 | 0,6 м3 3 раза в неделю |
| ул. Ленина, 29 (Телеграф, почта) | 2,384 | 0,2 м3 3 раза в неделю |
| ул. Ленина, 36 (ЧОП ООО «Юграбезопасность») | 2,109 | 0,3 м3 2 раза в неделю |
| ул. Гастелло, 1 (Налоговая инспекция) | 8,99 | 0,45 м3 5 раз в неделю |
| ул. Попова, 7 (Магазин «Любимый», Магазин «Био») | 8,18 | 3*0,75м3 1 раз в неделю |

МАРШРУТ № 9

| ул. Мира, 6 (Школа № 3) | 21,41 | 0,9 м3 6 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. 40 лет Победы, 12 (Детская школа искусств) | 7,36 | 0,9 м3 2 раза в неделю |
| ул. Ленина, 18 (ИКТЦ «Норд») | 13,6 | 2*0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Ленина, 10 (Магазин «Звездный») | 6,333 | 0,3 м3 5 раз в неделю |
| ул. Спортивная, 6 («Югра – Презент») | 10,88 | 0,9 м3 3 раза в неделю |
| ул. Октябрьская (Столовая «62 параллель») | 1,36 | 0,2 м3 2 раза в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 11а (здание дома быта, «Гелиос») | 3,67 | 0,5 м3 2 раза в неделю |
| ул. Ленина, 31 (Газпромбанк) | 5,869 | 0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Ленина, 16 (ИТЦ) | 7,5 | 0,75 м3 10 раз в месяц |
| ул. Мира, 18/4 (Д/с «Радуга») | 11,38 | 0,6 м3 5 раз в неделю |
| ул. Кольцевая, 1Д (Автошкола ЮПК) | 0,73 | 0,73 м3 1 раз в месяц |
| ул. Железнодорожная 11 А (Управление судебного департамента) | 1,01 | 0,3 м3 1 раз в неделю |

МАРШРУТ № 10

| ул. Ленина, 2 (Магазин «Югра-Столичный») | 22,75 | 1,2 м3 5 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Геологов, 9а (Гостиница «Студенческая») | 32,5 | 0,75 м3 11 раз в неделю |
| ул. Кирова , 7 (ФОК «Юбилейный») | 13 | 0,75 м3 4 раза в неделю |
| ул. Попова, 29 (ЦГБ) ул. Титова, 32 (Молочная кухня) | 1098 | 5 раз в неделю 2 раза в неделю |
| ул. Геологов, 21 (Д/с «Якорек») | 7,73 | 0,4 м3 5 раз в неделю |
| ул. Геологов, 13 (Управление образования) | 3,21 | 0,4 м3 2 раза в неделю |
| ул. Попова, 14 (УКСиР) ул. Геологов, 5 (АВП (УАВР) | 25,67 | 2*0,75 м3 5 раз в неделю |
| ул. Лесозаготовителей, 25 (ТСЖ «Лидер») | 27 | 3*0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Мира, 11/1 (ХМБ) | 7,792 | 0,4 м3 5 раз в неделю |

МАРШРУТ № 11

| ул. Новая, 3 (Церковь ХВЕ «Голос Истины») | 0,28 | 0,1 м3 1 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Спортивная, 40 (Д/с «Снегурочка») ул. Спортивная, 39а (Магазин «Роман») | 15,28 | 0,75 м3 5 раз в неделю |
| ул. Мира, 49а (Магазин «Анна») | 2,45 | 0,6 м3 1 раз в неделю |
| территория ГКС-3 (Столовая ЛПУ № 3) | 8,8 | 0,75 м3 3 раза в неделю |

МАРШРУТ № 12

| ул. Железнодорожная, 33 («Художественная школа») | 3,58 | 0,3 м3 3 раза в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Железнодорожная, 27а («Юный техник») | 5,7 | 0,5 м3 3 раза в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 14 («Югорскгазтелеком») | 7,703 | 0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Железнодорожная, 35а (Магазин «Мясной») | 2,38 | 0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 16 и ул. Ленина, 39 (ЮИТ) | 12,73 | 2*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Ленина, 41 (филиал Университета) ул. 40 лет Победы, 18в (Иммунологическая лаборатория) | 7,3 | 0,9 м3 2 раза в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 18а (Аптека № 176) | 15,53 | 2*0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Железнодорожная, 35а (Магазин «Оптима») | 11,04 | 0,9 м3 3 раза в неделю |

МАРШРУТ № 13

| ул. Железнодорожная, 43 (Вечерняя школа) | 4,93 | 0,3 м3 5 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| Механизаторов, 4 (Сбербанк) | 1,56 | 0,2 м3 2 раза в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 3а (Центр «Надежда») | 5,01 | 0,6 м3 2 раза в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 8а («Интер») | 7 | 2*0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Механизаторов, 22 (ДЖКиСК) | 2,484 | 0,3 м3 2 раза в неделю |
| ул. Механизаторов, 17 (БТИ) | 1,1 | 0,1 м3 5 раз в неделю |
| ул. Механизаторов, 5/2 (Магазин «Октябрьский») | 6,63 | 0,9 м3 2 раза в неделю |
| ул. Ленина, 24 (Школа-лицей им. Г.Ф. Атякшева) | 20,65 | 1 м3 5 раз в неделю |
| ул. Буряка, 6 (Д/с «Чебурашка») | 7,67 | 0,4 м3 5 раз в неделю |
| ул. Буряка, 4 (Центр занятости населения) | 0,92 | 0,01 м3 5 раз в неделю |
| ул. Железнодорожная, 37 («Амарант») | 8 | 0,4 м3 6 раз в неделю |
| ул. Буряка, 1/1 («Пицца – Лэнд») | 4,52 | 0,6 м3 2 раза в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 11 (Администрация города) | 0,92 | 0,01 м3 5 раз в неделю |
| ул. Буряка, 4 (Югорский Районный суд) | 1,19 | 0,1 м3 6 раз в неделю |

МАРШРУТ № 14

| Микрорайон Югорск-2 | 12 | 2*0,75 м3 2 раза в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Гастелло, 28а (ООО Тайга) | 4,88 | 3*0,75 м3 2 раза в месяц |
| ул. Мира, 15 (административное здание ГТЮ) | 82,5 | 4*0,75 м3 6 раз в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 10 (административное здание ГТЮ) | 7,703 | 0,9 м3 2 раза в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 19 (Храм) | 3,61 | 0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Калинина, 60 (Советский Лесхоз) | 1,03 | 1 м3 1 раз в месяц |
| ул. Агиришская, 11 (Юграэкспострой) | 9,75 | 3*0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Попова, 11 (Бизнесинкубатор) | 3 | 0,75 м3 1 раз в неделю |
| ГРП (автомобильная дорога на г.п. Пионерский) | 2 | 0,5 м3 1 раз в неделю |
| ул. Попова, 15 (ГОВД) | 27,73 | 4*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Газовиков, 6б (ООО «Стройизыскания») | 0,75 | 0,75 м3 1 раз в месяц |
| ул. Сибирская, 11 (гост. «Сибирская») | 19,88 | 2*0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Железнодорожная, 59 (Вещевой рынок) | 3,25 | 0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Мира, 75б (ОФПС) | 12 | 2*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Гастелло, 27/1 (ООО «РОМИ») | 3 | 2*0,75 м3 2 раза в месяц |
| ул. Гастелло, 27/1 («Югорскпродукт Ойл») | 3,3 | 0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Геологов, 8 (ОАО «ЮТЭК-Югорск») | 8,84 | 2*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Гастелло, 6 («Космик») | 9,75 | 0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Попова, 1Д, ул. Кольцевая, 3 (ЗАО «Транссевер») | 4,84 | 3*0,75 м3 3 раза в неделю |
| ул. Попова, 1 (Склад № 4 (База ОРС №5) | 1,5 | 0,75 м3 2 раза в месяц |
| ул. Попова (База «Уральские системы безопасности») | 6,4 | 0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Попова, 1 (Склад № 28 (База ОРС № 5) | 1,5 | 0,75 м3 2 раза в месяц |
| ул. Ленина, 26а (кафе «Ретро») | 3,47 | 0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Железнодорожная, 61 (ТД «Лидер») | 1,5 | 0,75 м3 2 раза в месяц |
| ул. Мира, 54А (ООО «Электропромсервис») | 1 | 0,1 м3 2 раза в неделю |
| ул. 40 лет Победы, 8А (ООО «Мега-ИНТЕР») | 7 | 2*0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул.Славянская, 2 («Тойота-Центр») | 6,63 | 2*0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Попова 1В («Люкс») | 0,75 | 0,75 м3 1 раз в месяц |
| ул. Гастелло, 22 Б (Лыжная база) | 12 | 2*0,75 м3 2 раза в неделю |
| ул. Югорская, 48 (АЗС «Селена») | 6,93 | 2*0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Железнодорожная, 6 (Вокзал) | 6,5 | 2*0,75 м3 1 раз в неделю |
| ул. Таежная, 15 | 13,03 | 2*0,75 м3 2 раза в неделю |

МАРШРУТ № 15

| ул. Свердлова, 11 (Магазин «ТДК – спорт») | 0,5 | 0,2 м3 1 раз в неделю |
| --- | --- | --- |
| ул. Садовая, 1б (Школа № 5) | 19,77 | 1 м3 5 раз в неделю |
| ул. Газовиков, 2Г (Магазин «Любимый | 6,45 | 0,8 м3 2 раза в неделю |
| ул. Студенческая, 27 (Горгаз) | 2,56 | 0,6 м3 1 раз в неделю |
| ул. Свердлова, 12 (Д/с «Брусничка») | 12,84 | 0,6 м3 5 раз в неделю |

Перечень техники, используемой для вывоза твердых бытовых отходов на территории города Югорска:

| № | Марка автомобиля | Наимено-вание (тип транспортного средства) | Вмести-мость, куб.м. | Количество | Срок службы (лет) | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗИЛ-494560 КО-424 | мусоровоз | 7,5 | 3 | 18 | ООО «Югорскэнергогаз» |
| 2 | ЗИЛ-431412 КО-424 | мусоровоз | 7,5 | 1 | 18 | ООО «Югорскэнергогаз» |
| 3 | ЗИЛ-433362 КО-431 | мусоровоз | 10 | 1 | 14 | ДМСиГ администрации г. Югорска |
| 4 | ЗИЛ-433362 КО-431 | мусоровоз | 10 | 2 | 17 | ДМСиГ администрации г. Югорска |
| 5 | ЗИЛ-433362 КО-431 | мусоровоз | 10 | 2 | 11 | ДМСиГ администрации г. Югорска |
| 6 | ЗИЛ-433362 КО-440-4 | мусоровоз | 10 | 2 | 8 | ДМСиГ администрации г. Югорска |
| 7 | ЗИЛ-433362 КО-440-4 | мусоровоз | 10 | 2 | 5 | ДМСиГ администрации г. Югорска |
| 8 | КАМАЗ КО-440-5 | мусоровоз | 22 | 3 | 3 | Югорская коммунально –эксплуатирующая компания |

| ГРАФИК РАБОТЫ КОНТЕЙНЕРОВОЗА |
| --- |
| Выезд из гаража 8:00 |
| № п/п | Наименование объекта | Кол-во конт. | ПН | ВТ | CP | ЧТ | ПТ | С +Б | ВС |
| 1 | ул. Газовиков | 26 | 8-25 9-00 | 8-25 9-00 | 8-25 9-00 | 8-25 9-00 | 8-25 9-00 | 8-25 9-00 | 8-25 9-00 |
| 2 | ул. Есенина | 4 | 9-15 9-25 | 9-15 9-25 | 9-15 9-25 | 9-15 9-25 | 9-15 9-25 | 9-15 9-25 | 9-15 9-25 |
| 3 | Свалка ТБО |  | 9-40 10-00 | 9-40 10-00 | 9-40 10-00 | 9-40 10-00 | 9-40 10-00 | 9-40 10-00 | 9-40 10-00 |
| 4 | ул. Калинина | 8 | 10-20 10-30 | 10-20 10-30 | 10-20 10-30 | 10-20 10-30 | 10-20 10-30 | 10-20 10-30 | 10-20 10-30 |
| 5 | ул. Газовиков |  | 11-00 11-40 | 11-00 11-40 | 11-00 11-40 | 11-00 11-40 | 11-00 11-40 | 11-00 11-40 | 11-00 11-40 |
| 6 | Свалка ТБО |  | 11-55 12-30 | 11-55 12-30 | 11-55 12-30 | 11-55 12-30 | 11-55 12-30 | 11-55 12-30 | 11-55 12-30 |
| 7 | Обед |  | 12-30 13-30 | 12-30 13-30 | 12-30 13-30 | 12-30 13-30 | 12-30 13-30 | 12-30 13-30 | 12-30 13-30 |
| 8 | ул. Газовиков |  | 13-35 14-15 | 13-35 14-15 | 13-35 14-15 | 13-35 14-15 | 13-35 14-15 | 13-35 14-15 | 13-35 14-15 |
| 9 | Есенина |  | 14-25 14-40 | 14-25 14-40 | 14-25 14-40 | 14-25 14-40 | 14-25 14-40 | 14-25 14-40 | 14-25 14-40 |
| 10 | Свалка ТБО |  | 14-50 15-20 | 14-50 15-20 | 14-50 15-20 | 14-50 15-20 | 14-50 15-20 | 14-50 15-20 | 14-50 15-20 |
| 11 | Парк "Актракцион" | 9 | 15-50 16-05 | - | - | - | 15-50 16-05 | - | - |
| 13 | ул. Калинина |  | 16-15 16-35 | 16-15 16-35 | 16-15 16-35 | 16-15 16-35 | 16-15 16-35 | 16-15 16-35 | 16-15 16-35 |
| 14 | ул. Есенина |  | 16-45 16-55 | 16-45 16-55 | 16-45 16-55 | 16-45 16-55 | 16-45 16-55 | 16-45 16-55 | 16-45 16-55 |
| 15 | Свалка ТБО |  | 17-05 17-35 | 17-05 17-35 | 17-05 17-35 | 17-05 17-35 | 17-05 17-35 | 17-05 17-35 | 17-05 17-35 |
| 16 | ул. Газовиков |  | 18-05 18-30 | 18-05 18-30 | 18-05 18-30 | 18-05 18-30 | 18-05 18-30 | 18-05 18-30 | 18-05 18-30 |
| 17 | ул. Калинина |  | 18-40 18-45 | 18-40 18-45 | 18-40 18-45 | 18-40 18-45 | 18-40 18-45 | 18-40 18-45 | 18-40 18-45 |
| 18 | ул. Есенина |  | 18-55 19-05 | 18-55 19-05 | 18-55 19-05 | 18-55 19-05 | 18-55 19-05 | 18-55 19-05 | 18-55 19-05 |
| 19 | Свалка ТБО |  | 19-15 19-50 | 19-15 19-50 | 19-15 19-50 | 19-15 19-50 | 19-15 19-50 | 19-15 19-50 | 19-15 19-50 |
| 20 | ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАРАЖ |  | 20-00 | 20-00 | 20-00 | 20-00 | 20-00 | 20-00 | 20-00 |
| 21 | Гостиница "Амотея" | 4 | + | - | + | - | + | - | - |
| 22 | Сибгазавтоматика | 5 | + | - | - | + | - | - | - |
| 23 | Телецентр Норд | 1 | + | - | + | - | + | - | - |
| 24 | ЗСМ ИТЦ Промышленная, 21 | 1 | + | - | + | - | + | - | - |
| 25 | Витязь | 6 | + | - | + | - | + | - | - |
| 26 | ОФПС (финский) | 1 | + | - | - | + | - | - | - |
| 27 | Попова 1 (общежитие) | 3 | + | - | + | - | + | - | - |
| 28 | КОСы 1-2 | 1+3 | - | + | - | - | - | - | - |
| 29 | ТУСМ | 3 | - | + | - | + | - | - | - |
| 30 | Кирпичный завод | 1 | - | + | - | - | + | - | - |
| 31 | Гостиница "Спорт" | 2 | + | + | + | + | + | + | - |
| 32 | АЗС "Ара-нефть" | 1 | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  | - |
| 33 | АЗС "Анушик" | 2 | 2 раза в месяц |  |  |  |  |  | - |

| ГРАФИК РАБОТЫ Мусороуборочной машины Маршрут № 2 Утренний объезд Выезд из гаража 08-00 |
| --- |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Работа с дворниками | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 | 08:00-10:00 |  |
| СЭС | - | - | - | - | 09:00-09:20 | - |
| ООО "Газмонтаж" Минина, 6 |  |  |  |  | 1 раз в месяц |  |
| ГАИ | - | - | 09:20 - 09:30 | - | - | - |
| Дневной объезд Выезд из гаража в 11:00 В субботу 09:30 |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Газовиков 5 | 12:00-12:10 | 12:00-12:10 | 12:00-12:10 | 12:00-12:10 | 12:00-12:10 | - |
| Свердлова 2,4 | 12:10-12:15 | 12:10-12:15 | 12:10-12:15 | 12:10-12:15 | 12:10-12:15 | - |
| Свердлова 6 | 12:20-12:25 | 12:20-12:25 | 12:20-12:25 | 12:20-12:25 | 12:20-12:25 | - |
| Свердлова 3 | 12:25-12:30 | 12:25-12:30 | 12:25-12:30 | 12:25-12:30 | 12:25-12:30 | - |
| Никольская 11 | 12:35-12:40 | 12:35-12:40 | 12:35-12:40 | 12:35-12:40 | 12:35-12:40 | - |
| Никольская 9 | 12:45-12:50 | 12:45-12:50 | 12:45-12:50 | 12:45-12:50 | 12:45-12:50 | - |
| Вечерний объезд Выезд из гаража в 17:30 В пятницу 16:30 |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Газовиков 5 | 17:50-18:00 | 17:50-18:00 | 17:50-18:00 | 17:50-18:00 | 16:50-17:00 | - |
| Свердлова 2,4 | 18:00-18:10 | 18:00-18:10 | 18:00-18:10 | 18:00-18:10 | 17:00-17:10 | - |
| Свердлова 6 | 18:10-18:15 | 18:10-18:15 | 18:10-18:15 | 18:10-18:15 | 17:10-17:15 | - |
| Свердлова 3 | 18:20-18:25 | 18:20-18:25 | 18:20-18:25 | 18:20-18:25 | 17:20-17:25 | - |
| Никольская 11 | 18:30-18:40 | 18:30-18:40 | 18:30-18:40 | 18:30-18:40 | 17:30-17:40 | - |
| Никольская 9 | 18:40-18:45 | 18:40-18:45 | 18:40-18:45 | 18:40-18:45 | 17:40-17:45 | - |

| ГРАФИК РАБОТЫ Мусороуборочной машины Маршрут №3 Утренний объезд Выезд из гаража в 08.00 |
| --- |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Работа с дворниками | 08:00-09:10 | 08:00-09:10 | 08:00-09:10 | 08:00-09:10 | 08:00-09:10 | - |
| Гостиница ЗСМ, СМУ 2 | 09:10-09:25 | 09:10-09:25 | 09:10-09:25 | 09:10-09:25 | 09:10-09:25 | - |
| Котельная 5 мкр-он | - | - | - | - | 09:30-09:45 | - |
| Д\С «Гусельки» | 09:50-10:00 | 09:50-10:00 | 09:50-10:00 | 09:50-10:00 | 09:50-10:00 | - |
| Дневной объезд Выезд из гаража в 11:30 в субботу в 09:30 |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Декабристов 10,12,14 | 11:40-11:50 | 11:40-11:50 | 11:40-11:50 | 11:40-11:50 | 11:40-11:50 | 09:40-09:50 |
| Декабристов 6-8 | 11:50-12:00 | 11:50-12:00 | 11:50-12:00 | 11:50-12:00 | 11:50-12:00 | 09:50-10:00 |
| Декабристов 2 Сахарова 2а,2Б | 12:00-12:10 | 12:00-12:10 | 12:00-12:10 | 12:00-12:10 | 12:00-12:10 | 10:00-10:10 |
| Заводская 3,4 | 12:15-12:20 | - | 12:15-12:20 | - | 12:15-12:20 | - |
| Заводская 7,8 | 12:20-12:25 | - | 12:20-12:25 | - | 12:20-12:25 | - |
| Грибоедова 23 | - | 12:10-12:15 | - | 12:10-12:15 | - | 10:10-10:15 |
| Грибоедова 17 | - | 12:15-12:20 | - | 12:15-12:20 | - | 10:15-10:20 |
| Садовая 6,8,10 | 12:30-12:35 | - | 12:30-12:35 | - | 12:30-12:35 | - |
| Садовая 12,14 | 12:35-12:40 | - | 12:35-12:40 | - | 12:35-12:40 | - |
| Грибоедова 9 | - | 12:20-12:25 | - | 12:20-12:25 | - | 10:20-10:25 |
| Грибоедова 4-2 | - | 12:25-12:30 | - | 12:25-12:30 | - | 10:25-10:30 |
| Южная 39-41-43 | - | - | - | - | - | 10:30-10:35 |
| Гостиница "Прага" | 12:45-12:50 | - | - | - | 12:45-12:50 | - |
| Ресторан "Ява" | 12:50-12:55 | - | - | - | - | - |
| Остравская 15 | - | - | 12:45-12:50 | - | - | - |
| Кутузова 3 | - | 12:30-12:35 | - | - |  | 10:35-10:40 |
| Кутузова 13,16,18 | - | 12:35-12:40 | - | - | - | 10:40-10:45 |
| Багратиона 5 | - | 12:40-12:45 | - | - | - | 10:45-10:50 |
| Плеханова 12,13,14 | - | 12:45-12:50 | - | - | - | - |
| Плеханова 15,24 | - | 12:50-12:55 | - | - | - | 10:50-10:55 |
| Шаумяна 7 | - | 12:55-13:00 | - | - | - | 10:55-11:00 |
| Шаумяна 3 | - | 13:00-13:05 | - | - | - | 11:00-11:05 |
| Рябиновая 11-13 | - | - | - | - | - | 11:05-11:10 |
| Пожарского 17 | - | 13:05-13:10 | - | 12:30-12:35 | - | - |
| Бородинская 5 | - | 13:10-13:15 | - | 12:35-12:40 | - | - |
| Магазин "Домовой" | - | 13:15-13:20 | - | 12:40-12:45 | - | - |
| Вечерний объезд Выезд из гаража в 17:10 в пятницу в 16:10 |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Чкалова 2,4,6,8,10 | 17:25-17:30 | 17:25-17:30 | 17:25-17:30 | 17:25-17:30 | 16:25-16:30 | - |
| Чкалова 5 | 17:30-17:35 | 17:30-17:35 | 17:30-17:35 | 17:30-17:35 | 16:30-16:35 | - |
| Шолохова 1-9 | 17:35-17:40 | 17:35-17:40 | 17:35-17:40 | 17:35-17:40 | 16:35-16:40 | - |
| Декабристов 10,12,14 | 17:40-17:45 | 17:40-17:45 | 17:40-17:45 | 17:40-17:45 | 16:40-16:45 | - |
| Декабристов 6-8 | 17:50-17:55 | 17:50-17:55 | 17:50-17:55 | 17:50-17:55 | 16:50-16:55 | - |
| Декабристов 2 Сахарова 2а,26 | 18:00-18:10 | 18:00-18:10 | 18:00-18:10 | 18:00-18:10 | 17:00-17:10 | - |
| Гоголя 31 | 18:10-18:15 | - | 18:10-18:15 | - | 17:10-17:15 | - |
| Гоголя 23 | 18:15-18:20 | - | 18:15-18:20 | - | 17:15-17:20 | - |
| Гоголя 19 | 18:20-18:25 | - | 18:20-18:25 | - | 17:20-17:25 | - |
| Сибирская 6-8 | - | 18:10-18:15 | - | 18:10-18:15 | - | - |
| Сибирская 12-14 | - | 18:15-18:20 | - | 18:15-18:20 | - | - |
| Гоголя 13 | 18:20-18:25 | - | 18:20-18:25 | - | 17:20-17:25 | - |
| Гоголя 7-9 | 18:25-18:30 | - | 18:25-18:30 | - | 17:25-17:30 | - |
| Гоголя 1-5 | 18:30-18:35 | - | 18:30-18:35 | - | 17:30-17:35 | - |
| Южная 24, 25,29 | - | 18:20-18:25 | - | 18:20-18:25 | - | - |
| Южная 14,19 | - | 18:25-18:30 | - | 18:25-18:30 | - | - |
| Южная 5,7 | - | 18:30-18:35 | - | 18:30-18:35 | - | - |
| Дзержинского 12 | 18:35-18:40 | - | 18:35-18:40 | - | 17:35-17:40 | - |
| Дзержинского 8-13 | 18:40-18:45 | - | 18:40-18:45 | - | 17:40-17:45 | - |
| Дзержинского 2-6 | 18:45-18:50 | - | 18:45-18:50 | - | 17:45-17:50 | - |
| Серова 18 | - | 18:35-18:40 | - | 18:35-18:40 | - | - |
| Суворова 11 | - | 18:40-18:45 | - | 18:40-18:45 | - | - |
| Суворова 6-8 | - | 18:45-18:50 | - | 18:45-18:50 | - | - |
| Красина 2 | 18:50-18:55 | - | 18:50-18:55 | - | 17:50-17:55 | - |
| Красина 10 | 18:55-19:00 | - | 18:55-19:00 | - | 17:55-18:00 | - |
| Спасская 3, Спасская 1 | - | 18:50-18:55 | - | - | - | - |
| Рябиновая 5 | - | 18:55-19:00 | - | - | - | - |
| Спасская 2 | - | 19:00-19:05 | - | - | - | - |
| Рябиновая 11-13 | - | 19:05-19:10 | - | - | - | - |
| Плеханова 3-9 | 19:00-19:05 | - | - | 19:00-19:05 | - | - |
| Плеханова 18 | 19:05-19:10 | - | - | 19:05-19:10 | - | - |
| Остравская 24 | 19:10-19:15 | - | - | 19:10-19:15 | - | - |
| Остравская 18 | 19:15-19:20 | - | - | 19:15-19:20 | - | - |
| Остравская 5-9 | 19:20-19:25 | - | - | 19:20-19:25 | - | - |
| Красина 5 | 19:25-19:30 | - | - | 19:25-19:30 | - | - |
| Пихтовая 12 | 19:30-19:35 | - | - | 19:30-19:35 | - | - |
| Пожарского 10 | 19:35-19:40 | - | - | 19:35-19:40 | - | - |

| ГРАФИК РАБОТЫ Мусороуборочной машины Маршрут №4 Утренний объезд Выезд из гаража в 07.30 |
| --- |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Сосновый бор (2 остановки) | 7:30 - 7:40 | - | 7:30 - 7:40 | - | 7:30 - 7:40 | - |
| "Прометей" | - | 8:10 - 8:15 | - | - | 8:10 - 8:15 |  |
| СК "Смена" | 8:15 - 8:20 | - | 8:15 - 8:20 | - | 8:15 - 8:20 | - |
| Работа с дворниками | 8:20 - 10:00 | 8:20 - 10:00 | 8:20 - 10:00 | 8:20 - 10:00 | 8:20 - 10:00 | - |
| Д/с "Светлячок" | 8:30 - 8:35 | 8:30 - 8:35 | 8:30 - 8:35 | 8:30 - 8:35 | 8:30 - 8:35 | - |
| магазин "Барс" | 8:35 - 8:40 | 8:35 - 8:40 | 8:35 - 8:40 | 8:35 - 8:40 | 8:35 - 8:40 | - |
| Работа с дворниками Магистральная 29, | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | - |
| Гонг | 8:45 - 8:50 | - | 8:45 - 8:50 | - | 8:45 - 8:50 | - |
| Магазин "Хлебный мир" | - | 8:50 - 8:55 | - | - | 8:50 - 8:55 | - |
| Магазин "Панацея" | - | - | 8:55 - 9:00 | - | 8:55 - 9:00 | - |
| Швейный цех | 9:05 - 9:10 | 9:05 - 9:10 | 9:05 - 9:10 | 9:05 - 9:10 | 9:05 - 9:10 | - |
| Бильярдный центр Гастелло 22 | 9:05 - 9:10 | - | 9:05 - 9:10 | - | - | - |
| Профилакторий (3 остановки) | 9:15 - 9:20 | 9:15 - 9:20 | 9:15 - 9:20 | 9:15 - 9:20 | 9:15 - 9:20 | 10:05 - 10:10 |
| Вечерний объезд |  |  | Вечерний объезд |  |  |  |
| Выезд из гаража в 17:00 В пятницу в 15:45 В субботу в 10:00 |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Попова 53 "Гарант" | - | 16:55 - 17:00 | - | - | 15:55 - 16:00 | - |
| Попова 58, 60 | 17:00 - 17:05 | 17:00 - 17:05 | 17:00 - 17:05 | 17:00 - 17:05 | 16:00 - 16:05 | - |
| Попова 66 | 17:05 - 17:10 | 17:05 - 17:10 | 17:05 - 17:10 | 17:05 - 17:10 | 16:05 - 16:10 | 10:10 - 10:15 |
| Калинина 61 | 17:10 - 17:15 | - | 17:10 - 17:15 | - | - | - |
| Калинина 57 | 17:15 - 17:20 | - | 17:15 - 17:20 | - | - | - |
| Калинина 35 | 17:20 - 17:25 | - | 17:20 - 17:25 | - | - | - |
| Калинина 29 | 17:25 - 17:30 | - | 17:25 - 17:30 | - | - | - |
| Калинина 26 | 17:30 - 17:35 | 17:10 - 17:15 | 17:30 - 17:35 | 17:10 - 17:15 | 16:10 - 16:15 | 10:15 - 10:20 |
| Калинина 28 | 17:35-17:40 | 17:15 - 17:20 | 17:35-17:40 | 17:15 - 17:20 | 16:15 - 16:20 | 10:20 - 10:25 |
| Калинина 32 | 17:40-17:45 | 17:20 - 17:25 | 17:40-17:45 | 17:20 - 17:25 | 16:20 - 16:25 | 10:25 - 10:30 |
| Монтажников 20 | - | 17:30 - 17:35 | - | 17:30 - 17:35 | - | 10:30 - 10:35 |
| Монтажников 11 | - | 17:35 - 17:40 | - | 17:35 - 17:40 | - | 10:35 - 10:40 |
| Монтажников 3 | - | 17:40 - 17:45 | - | 17:40 - 17:45 | - | 10:40 - 10:45 |
| Транспортная 4 | - | 17:45 - 17:50 | - | 17:45 - 17:50 | - | 10:45 - 10:50 |
| Транспортная 12 | - | 17:50 - 17:55 | - | 17:50 - 17:55 | - | 10:50 - 10:55 |
| Транспортная 20 | - | 17:55 - 18:00 | - | 17:55 - 18:00 | - | 10:55 - 11:00 |
| Мира 36 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 |  | 18:00 - 18:05 | 16:25 - 16:30 | 11:00 - 11:05 |
| Д/народов 10 | 18:05 - 18:10 | - | 18:05 - 18:10 | - | 16:30 - 16:35 | - |
| Д/народов 5 | 18:10 - 18:15 | - | 18:10 - 18:15 | - | 16:35 - 16:40 | - |
| Д/народов 2 | - | 18:05 - 18:10 | - | 18:05 - 18:10 | - | 11:05 - 11:10 |
| Титова 35,25,10 | 18:15 - 18:20 | - | - | 18:15 - 18:20 | - | - |
| Титова 56,57 | - | - | 18:15 - 18:20 | - | - | - |
| Титова 41,3 | 18:15 - 18:25 | - | - | 18:15 - 18:25 | - | - |
| Строителей 30 | 18:25 - 18:30 | - | - | 18:25 - 18:30 | - | - |
| Калинина 55,33 | - | - | - | - | 16:40 - 16:45 | - |
| Калинина 6, 10 | - | 18:10 - 18:15 | - | - | 16:45 - 16:50 | - |
| Калинина 14 | - | 18:15 - 18:20 | - | - | 16:50 - 16:55 | - |
| Калинина 20 | - | 18:20 - 18:25 | - | - | 16:55 - 17:00 | - |
| Калинина 22 | - | 18:25 - 18:30 | - | - | 17:00 - 17:05 | - |
| Титова 66 | - | - | 18:20 - 18:25 | - | - | - |
| Мира 36 | - | - | 18:25 - 18:30 | - | - | - |
| 40 Лет Победы 18 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 17:05 - 17:10 | - |
| 40 Лет Победы 22 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 17:10 - 17:15 | - |

| ГРАФИК РАБОТЫ Мусороуборочной а/м Маршрут №5 Утренний объезд Выезд из гаража в 08.00 |
| --- |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Школа № 6 (2 остановки) | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:25 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | - |
| Работа с дворниками | 8:20 - 10:00 | 8:20 - 10:00 | 8:20 - 10:00 | 8:20 - 10:00 | 8:20 - 10:00 | - |
| Котельная №7 | - | - | - | - | 8:30 - 8:35 | - |
| Дом престарелых | - | 8:40 - 8:45 | - | - | 8:40 - 8:45 | - |
| Экологическая служба | - | - | - | - | 8:45 - 8:50 | - |
| ул. Лии Карастояновой 2 | - | 8:45 - 8:50 | - | - | - | - |
| Детская поликлиника | - | 10:00 - 10:05 | - | 10:00 - 10:05 | - | - |
| Вет. станция | - | - | - | - | 10:00 - 10:05 | - |
| Почта | - | 10:05 - 10:10 | - | - | 10:05 - 10:10 | - |
| Дневной объезд |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Ермака 5 | 11:30 - 11:35 | 11:30 - 11:35 | 11:30 - 11:35 | 11:30 - 11:35 | 11:30 - 11:35 | 11:30 - 11:35 |
| Сахарова 14 | - | - | - | - | 11:35 - 11:40 | - |
| Песчаная 4 | 11:35 - 11:40 | - | - | - | - | - |
| Вечерний объезд Выезд из гаража в 17:00 В пятницу 16:00 |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Ермака 5, 15, 17 | 17:15 - 17:20 | 17:15 - 17:20 | 17:15 - 17:20 | 16:10-16:25 | 16:15 - 16:20 | - |
| Буденного 19, 7 | 17:25 - 17:30 | - | 17:25 - 17:30 | - | 16:25 - 16:30 | - |
| Пер. Зеленый 12 | 17:30 - 17:35 | - | 17:30 - 17:35 | - | 16:30 - 16:35 | - |
| Котовского 5 | 17:35-17:40 | - | 17:35-17:40 | - | 16:35-16:40 | - |
| Дубинина 2, 8 | 17:40-17:45 | - | 17:40-17:45 | - | 16:40-16:45 | - |
| Садовая 46-48 общежития | 17:45-17:50 | - | 17:45-17:50 | 16:30-16:45 | 16:45-16:50 | - |
| Садовая 50-56 общежития | 17:50-17:55 | - | 17:50-17:55 | 16:50-17:05 | 16:50-16:55 | - |
| Садовая 17,11,5 | 17:55 - 18:00 | - | 17:55 - 18:00 | - | 16:55 - 17:00 | - |
| Заводская 20,26,32,40 | 18:00 - 18:10 | - | 18:00 - 18:10 | - | 17:00 - 17:10 | - |
| Садовая 23а | 18:10 - 18:15 | - | 18:10 - 18:15 | - | 17:10 - 17:15 | - |
| Л. Карастояновой 16 | 18:20 - 18:25 | - | - | - | 17:20 - 17:25 | - |
| Сахарова 17,21,23 | 18:25 - 18:30 | - | 18:25 - 18:30 | - |  | - |
| Сахарова 27,29,31,33 | 18:30 - 18:35 | - | 18:30 - 18:35 | - |  | - |
| Сахарова 11,7,5 | - | - | 18:35 - 18:40 | - |  | - |
| Сахарова 43 | - | - | 18:40 - 18:45 | - |  | - |
| Космонавтов 2 | - | - | 18:45 - 18:50 | - | - | - |
| Космонавтов 7 | 18:35 - 18:40 | - | - | - | - | - |
| Космонавтов 27,21,16 | - | - | 18:50 - 18:55 | - | - | 8:55 - 9:00 |
| Пушкина 21 | - | - | - | - |  | 8:55 - 9:00 |
| Пушкина 8,5 | - | 17:20 - 17:25 | - | 17:20 - 17:25 | - | 9:00 - 9:05 |
| Лесная 14,18,23 | - | 17:25 - 17:30 | - | 17:25 - 17:30 | - | 9:10 - 9:15 |
| Гайдара 4,18 | - | 17:30 - 17:40 | - | 17:30 - 17:40 | - | 9:20 - 9:25 |
| Садовая 35 общежития | - | 17:40 - 17:45 | - | 17:40 - 17:45 |  | 9:30 - 9:35 |
| Менделеева 23,17,11,5 | - | 17:45 - 17:55 | - | 17:45 - 17:55 | - | 9:40 - 9:45 |
| Магистральная 13,5 | - | 17:55 - 18:05 | - | 17:55 - 18:05 | - | 9:50 - 9:55 |
| П.Морозова 4,18 | - | 18:05 - 18:10 | - | 18:05 - 18:10 | - | 9:55 - 10:00 |
| Королева 22 | - | 18:10 - 18:15 | - | - | 17:25 - 17:30 | - |
| Первомайская 10 | - | 18:15 - 18:20 | - | - | 17:30 - 17:35 | - |
| Вавилова 10 | - | 18:20 - 18:25 | - | 18:20 - 18:25 | - | 10:05 - 10:10 |
| Первомайская 15 | - | 18:25 - 18:30 | - | 18:25 - 18:30 | - | 10:15 - 10:20 |
| Королева 11 | - | 18:30 - 18:35 | - | 18:30 - 18:35 | - | 10:20 - 10:25 |
| Лесная 50 | - | 18:35 - 18:40 | - | 18:35 - 18:40 | - | 10:25 - 10:30 |
| Ермака 5, 15, 17 | - | - | - | - | - | 10:30 - 10:35 |

| ГРАФИК РАБОТЫ Мусороуборочной а/м Маршрут № 8 Утренний объезд Выезд из гаража в будние дни 08.00 |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| МУ "Дворец семьи" | 8:00 - 8:05 | - | 8:00 - 8:05 | - | 8:00 - 8:05 | - |
| "Югорскгазтелеком " | 8:05 - 8:10 | - | 8:05 - 8:10 | - | 8:05 - 8:10 | - |
| Телеграф, почта | 8:10 - 8:15 | - | 8:10 - 8:15 | - | 8:10 - 8:15 | - |
| Котельная №3 | 8:15 - 8:20 | - | 8:15 - 8:20 | - | 8:15 - 8:20 | - |
| Октябрьская 6 - 6А | 8:25 - 8:30 | 8:00 - 8:05 | 8:25 - 8:30 | 8:00 - 8:05 | 8:25 - 8:30 | - |
| ВОХР | - | 8:05 - 8:10 | - | 8:05 - 8:10 | - | - |
| Механизаторов 22, 24 | 8:30 - 8:35 | - | 8:30 - 8:35 | - | 8:30 - 8:35 | - |
| Магазин "Инструмент" | - | 8:15 - 8:20 | - | 8:15 - 8:20 | 8:40 - 8:45 | - |
| КЗГ | - | 8:25 - 8:30 | - | 8:25 - 8:30 | - | - |
| Железнодорожная 16 | - | 8:30 - 8:35 | - | 8:30 - 8:35 | - | - |
| Налоговая инспекция | 9:15 - 9:20 | 9:15 - 9:20 | 9:15 - 9:20 | 9:15 - 9:20 | 9:15 - 9:20 | - |
| магазин "Любимый" Попова 7 | - | - | - | 9:20 - 9:25 | - | - |
| Дневной объезд |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Попова 60 (а,б,в,г) | 11:55 - 12:00 | 11:55 - 12:00 | 11:55 - 12:00 | 11:55 - 12:00 | 11:55 - 12:00 | 8:30 - 8:35 |
| Попова 58 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 8:35 - 8:40 |
| 40 лет Победы (3 эт) | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 8:40 - 8:45 |
| 40 лет Победы | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 8:45 - 8:50 |
| Вечерний объезд |  |  |  |  |  |  |
| Выезд из гаража в 16:30 В субботу 08:20 |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Магазин "Био" | - | 16:45 - 16:50 | - | - | 15:45 - 15:50 | - |
| Ленина 30 | 16:55 - 17:00 | 16:50 - 16:55 | 16:55 - 17:00 | 16:50 - 16:55 | 15:50 - 15:55 | 09:35-09:40 |
| Октябрьская 6,6а | 17:00 - 17:05 | 16:55 - 17:00 | 17:00 - 17:05 | 16:55 - 17:00 | 15:55 - 16:00 | 09:42-09:47 |
| Ленина 32 | 17:05 - 17:10 | 17:00 - 17:05 | 17:05 - 17:10 | 17:00 - 17:05 | 16:00 - 16:05 | 09:35-09:40 |
| Советская (20,30,38,45,52а,54) | 17:10-17:25 | - | 17:10-17:25 | - | 16:05 - 16:10 | - |
| Таежная 55, 61, 58, 50, 64А | 17:25 - 17:45 | - | 17:25 - 17:45 | - | 16:10 - 16:15 | - |
| К. Цеткин 5, 12 | - | 17:05 - 17:10 | - | 17:05 - 17:10 | - | 10:00-10:05 |
| Октябрьская 10-1 | - | 17:10 - 17:15 | - | 17:10 - 17:15 | - | 10:08-10:13 |
| Октябрьская 33 | - | 17:15 - 17:20 | - | 17:15 - 17:20 | - | 10:25-10:30 |
| Октябрьская 20 | - | 17:20 - 17:25 | - | 17:20 - 17:25 | - | 10:25-10:30 |
| Октябрьская 24-2 | - | 17:25 - 17:30 | - | 17:25 - 17:30 | - | 10:25-10:30 |
| Советская 7,9 | 17:50 - 17:55 | - | 17:50 - 17:55 | - | 16:15 - 16:20 | - |
| Советская 5, 5/2 | 17:55 - 18:00 | - | 17:55 - 18:00 |  | 16:20 - 16:25 | 11:10-11:15 |
| Таежная 28,30 | - | - | - | - | - | - |
| Мира 46,48 | 18:00 - 18:10 | - | 18:00 - 18:10 | - | 16:25 - 16:30 | - |
| Октябрьская 45 | - | 17:30-17:35 | - | 18:00-18:10 | - | 10:35-10:40 |
| Мира 48А | 18:10 - 18:15 | - | 18:10 - 18:15 | - | 16:30 - 16:35 | - |
| Советская 60 - 2 | - | 17:35 - 17:40 | - | 17:35 - 17:40 | - | 10:45-10:50 |
| Советская 62 - 3 | - | 17:35 - 17:40 | - | 17:35 - 17:40 | - | 10:45-10:50 |
| Пер.Северный 7 | - | 17:40 - 17:45 | - | 17:40 - 17:45 | - | 11:03-11:08 |
| Есенина 5, 3 | - | 17:45 - 17:55 | - | 17:45 - 17:55 | - |  |
| Новая 1Б | 18:15 - 18:20 | - | 18:15 - 18:20 | - | 16:35 - 16:40 | - |
| Советская 9, 5 - 2 | - | 17:55 - 18:00 | - | 17:55 - 18:00 | - | 11:10-11:15 |
| Мира 46,48 | - | 18:00 - 18:10 | - | 18:00 - 18:10 | - | - |
| Мира 48А | - | 18:10 - 18:15 | - | 18:10 - 18:15 | - | - |
| Новая 1Б | - | 18:15 - 18:20 | - | 18:15 - 18:20 | - | - |

ГРАФИК РАБОТЫ

Мусороуборочной а/м

Маршрут 10

| Выезд из гаража в будние дни 08.00 Утренний объезд |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Работа с дворниками | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | - |
| "Лабаз" | 8:10 - 8:15 | 8:10 - 8:15 | 8:10 - 8:15 | 8:10 - 8:15 | 8:10 - 8:15 | - |
| Студенческая гостиница | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 |
| Лесозаготовителей 25 (мусоропровод) | 8:20 - 8:25 | - | 8:15 - 8:20 | - | 8:15 - 8:20 | - |
| Юбилейный (ФОК) | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | - |
| Вокзал | - | - | - | - | 8:45 - 8:50 | - |
| Вывоз мусора на свалку 09:00 |  |  |  |  |  |
| Дневной объезд |  |  |  |  |  |  |
| Выезд из гаража в 11:00 В субботу в 9:30 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| "Согаз" Ленина 1/1 | - | - | 10:50 - 11:00 | - | 10:50 - 11:00 | - |
| "Столичный" | 11:00 - 11:05 | 11:00 - 11:05 | 11:00 - 11:05 | 11:00 - 11:05 | 11:00 - 11:05 | - |
| Больничный комплекс | 11:10 - 11:20 11:20 - 11:25 11:25 - 11:30 11:30 - 11:35 | 11:10 - 11:20 11:20 - 11:25 11:25 - 11:30 11:30 - 11:35 | 11:10 - 11:20 11:20 - 11:25 11:25 - 11:30 11:30 - 11:35 | 11:10 - 11:20 11:20 - 11:25 11:25 - 11:30 11:30 - 11:35 | 11:10 - 11:20 11:20 - 11:25 11:25 - 11:30 11:30 - 11:35 | - |
| Молочная кухня | 11:35 - 11:40 | - | 11:35 - 11:40 | - | 11:35 - 11:40 | - |
| Попова 21 1/2, 27 1/2 | - | 11:35 - 11:40 | - | 11:35 - 11:40 | - | - |
| Д/с "Якорек" | 11:40 - 11:45 | 11:40 - 11:45 | 11:40 - 11:45 | 11:40 - 11:45 | 11:40 - 11:45 | - |
| Кирова 10, 8, 8а | 11:45 - 12:05 12:05 - 12:20 | 11:45 - 12:05 12:05 - 12:20 | 11:45 - 12:05 12:05 - 12:20 | 11:45 - 12:05 12:05 - 12:20 | 11:45 - 12:05 12:05 - 12:20 | 9:35 - 9:50 |
| Ленина 8 | 12:25 - 12:35 | 12:25 - 12:35 | 12:25 - 12:35 | 12:25 - 12:35 | 12:25 - 12:35 | 9:50 - 10:00 |
| Мира 11 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 10:00 - 10:05 |
| Вечерний объезд |  |  |  |  |  |  |
| Выезд из гаража в 17:00 в пятницу в 16:00 |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Управление образования | - | 17:15-17:20 | - | - | 16:15-16:20 | - |
| Студенческая гостиница | 17:20 - 17:25 | 17:20 - 17:25 | 17:20 - 17:25 | 17:20 - 17:25 | 16:20 - 16:25 | - |
| УКСиР | 17:25 - 17:30 | 17:25 - 17:30 | 17:25 - 17:30 | 17:25 - 17:30 | 16:25 - 16:30 | - |
| Кирова 10, 8а | 17:30-17:45 17:45 - 18:00 | 17:30-17:45 17:45 - 18:00 | 17:30-17:45 17:45 - 18:00 | 17:30-17:45 17:45 - 18:00 | 16:30-16:45 16:45 - 17:00 | - |
| АВП | 18:00 - 18:05 | - | 18:00 - 18:05 | - | 17:00 - 17:05 | - |
| Геологов 9, 9Б | 18:05 - 18:15 | 18:05 - 18:15 | 18:05 - 18:15 | 18:05 - 18:15 | 17:05 - 17:15 | - |
| Попова 10, 12 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 17:15 - 17:20 | 10:10-10:15 |
| Попова 4, 4а, 2, 6, 8 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 17:20 - 17:25 | 10:20-10:40 |
| Мира 9 | 18:30 - 18:40 | 18:30 - 18:40 | 18:30 - 18:40 | 18:30 - 18:40 | 17:30 - 17:40 | - |
| Ленина 1 | 18:45 - 18:55 | 18:45 - 18:55 | 18:45 - 18:55 | 18:45 - 18:55 | 17:45 - 17:55 | - |
| Вывоз мусора на свалку в будние дни с 19:00; в пятницу с 18:00; в субботу с 11:00 |  |  |

ГРАФИК РАБОТЫ

Мусороуборочной а/м

Маршрут 11

| Утренний объезд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выезд из гаража в будние дни 08.00 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Работа с дворниками | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | - |
| “Голос истины” ул. Новая, 3 | - | - | 8:25 - 8:30 | - | - | - |
| Вывоз мусора на свалку 10:00 Дневной объезд |  |  |  |
| Выезд из гаража в 11:50 |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Монтажников 1А, 3А общ. | 11:50 - 11:58 | 11:50 - 11:58 | 11:50 - 11:58 | 11:50 - 11:58 | 11:50 - 11:58 | - |
| д/с "Снегурочка" | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | - |
| Спортивная 39 м-н "Роман" | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | - |
| Кедровая 6 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | - |
| Магазин "Анна" | - | - | - | 12:15 - 12:20 | - | - |
| Мира 57 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | - |
| Мира 59 | 12:25 - 12:30 | 12:25 - 12:30 | 12:25 - 12:30 | 12:25 - 12:30 | 12:25 - 12:30 | - |
| Мира 75А | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | - |
| Мира 75, | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | - |
| Мира 56Б "Изумруд" | 12:40 - 12:45 | - | - | - | 12:40 - 12:45 | - |
| Столовая ЛПУ №3 | 12:50 - 13:00 | - | 12:45 - 12:50 | - | 12:50 - 13:00 | - |
| Вечерний объезд Выезд из гаража в 17:20 В пятницу в 16:20 В субботу в 9:20 |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Мира 57 | 17:20-17:25 | 17:20-17:25 | 17:20-17:25 | 17:20-17:25 | 16:20-16:25 | 9:20-9:25 |
| Мира 59 | 17:25-17:30 | 17:25-17:30 | 17:25-17:30 | 17:25-17:30 | 16:25-16:30 | 9:25-9:30 |
| Мира 75А | 17:30-17:35 | 17:30-17:35 | 17:30-17:35 | 17:30-17:35 | 16:30-16:35 | 9:30-9:35 |
| Мира 75 | 17:35-17:40 | 17:35-17:40 | 17:35-17:40 | 17:35-17:40 | 16:35-16:40 | 9:35-9:40 |
| Энтузиастов 2 | 17:40-17:45 | 17:40-17:45 | 17:40-17:45 | 17:40-17:45 | 16:40-16:45 | 9:40-9:45 |
| Мира 60 | 17:45-17:50 | 17:45-17:50 | 17:45-17:50 | 17:45-17:50 | 16:45-16:50 | 9:45-9:50 |
| Мира 56Б | 17:50-17:55 | 17:50-17:55 | 17:50-17:55 | 17:50-17:55 | 16:50-16:55 | 9:50-9:55 |
| Монтажников 3А, 1А (общ) | 17:55-18:00 | 17:55-18:00 | 17:55-18:00 | 17:55-18:00 | 16:55-17:00 | 9:55-10:00 |
| Спортивная 25 | 18:00-18:05 | - | 18:00-18:05 | - | 17:00-17:05 | 10:00-10:05 |
| Спортивная 24 | 18:05-18:10 | 18:05-18:10 | 18:05-18:10 | 18:05-18:10 | 17:05-17:10 | 10:05-10:10 |
| Спортивная 37, 39 | 18:10-18:15 | 18:10-18:15 | 18:10-18:15 | 18:10-18:15 | 17:10-17:15 | 10:10-10:15 |
| Энтузиастов 3Б | 18:15-18:20 | 18:15-18:20 | 18:15-18:20 | 18:15-18:20 | 17:15-17:20 | 10:15-10:20 |
| Мира 83 | 18:20-18:25 | - | 18:20-18:25 | - | 17:20-17:25 | 10:20-10:25 |
| Сосновая 3,10 | - | 18:20-18:25 | - | 18:20-18:25 | - | 10:25-10:30 |
| Западная 10, 3 | - | 18:25– 18:30 | - | 18:25– 18:30 | - | 10:30-10:35 |
| Северная 3, 10 | - | 18:30– 18:35 | - | 18:30– 18:35 | - | 10:35-10:40 |
| Вывоз мусора на свалку в будние дни с 18:30; в пятницу с 17:30; в субботу в 11:00 |

ГРАФИК РАБОТЫ

Мусороуборочной а/м

Маршрут 12

| Утренний объезд |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выезд из гаража в будние дни 07:40 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Прачка | - | 8:00 - 8:05 | - | 8:00 - 8:05 | - | - |
| Работа с дворниками | 8:05 - 10:00 | 8:05 - 10:00 | 8:05 - 10:00 | 8:05 - 10:00 | 8:05 - 10:00 | - |
| Художественная школа | 8:10 - 8:15 | - | 8:10 - 8:15 | - | 8:10 - 8:15 | - |
| Работа с дворниками Железнодорожная 19-27 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | - |
| "Юный техник" | 8:20 - 8:25 | - | 8:20 - 8:25 | - | 8:20 - 8:25 | - |
| Югорскгазтелеком | 8:25 - 8:30 | - | 8:25 - 8:30 | - | 8:25 - 8:30 | - |
| магазин "Мясной" | - | - | - | 9:00 - 9:05 | - | - |
| Техникум | - | 8:30 -8:35 | - | - | 8:30 -8:35 | - |
| Университет | 8:35 -8:40 | 8:35 -8:40 | 8:35 -8:40 | 8:35 -8:40 | 8:35 -8:40 | - |
| Иммунологическая лаборатория | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | 8:40 - 8:45 | - |
| Аптека № 176 | 8:50 - 8:55 | - | 8:50 - 8:55 | - | 8:50 - 8:55 | - |
| "Оптима" Ж/д 35А | - | 9:05 - 9:10 | - | 9:05 - 9:10 | - | 9:40 - 9:45 |
| Вывоз мусора на свалку 10:00 |  |  |  |  |  |
| Дневной объезд |  |  |  |  |  |  |
| Выезд из гаража в 11:30 |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Мира 4 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 10:00 -10:05 |
| Ж/дорожная 11а, 19а, 21а | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 10:05 -10:10 |
| Ж/дорожная 29 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 10:10 -10:15 |
| Ж/дорожная 33, 35 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 10:15 -10:25 |
| 40 лет Победы 3, 5, 7 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 10:30 -10:40 |
| Ж/дорожная 27 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 10:50 -10:55 |
| Вечерний объезд |  |  |  |  |  |  |
| Выезд из гаража в 17:30 ; В пятницу в 16:30; в субботу в 9:15 |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Мира 4 | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 16:50 - 16:55 | - |
| Ж/дорожная 11а, 19а, 21а | 17:55 - 18:00 | 17:55 - 18:00 | 17:55 - 18:00 | 17:55 - 18:00 | 16:55 - 17:00 | - |
| Ж/дорожная 29, 31 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 17:00 - 17:05 |  |
| Ж/дорожная 33, 35 | 18:05 - 18:15 | 18:05 - 18:15 | 18:05 - 18:15 | 18:05 - 18:15 | 17:10 - 17:15 | - |
| 40 лет Победы 3, 5, 7 | 18:15 - 18:30 | 18:15 - 18:30 | 18:15 - 18:30 | 18:15 - 18:30 | 17:15 - 17:30 | - |
| Ж/дорожная 27 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 17:35 - 17:40 | - |
| Вывоз мусора на свалку в будние дни с 19:00; в пятницу в 18:00; в субботу 11:00 |

ГРАФИК РАБОТЫ

Мусороуборочной а/м

Маршрут 13

| Утренний объезд |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выезд из гаража в будние дни 08.00 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Работа с дворниками | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | - |
| Ж/дорожная 37, вечерняя школа | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | - |
| Банк Механизаторов 4 | 8:20 - 8:25 | - | - | 8:20 - 8:25 | - | - |
| Центр “Надежда” | - | 8:30 - 8:35 | - | - | 8:30 - 8:35 | - |
| Судебные приставы | - | - | - | - | 8:40 - 8:45 | - |
| “Интер” | - | - | - | - | 8:45 - 8:55 | - |
| Магазин “Октябрьский” | - | 8:35 - 8:40 | - | - | 9:15 – 9:20 | - |
| Департамент ЖКХ | - | - | 8:30 - 8:35 | - | 9:35 - 9:40 | - |
| ВОСы | - | - | - | - | 9:45 – 9:55 | - |
| Вывоз мусора на свалку 10:00 Дневной объезд Выезд из гаража в 11:00; в субботу в 9:30 |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Библиот. Механизаторов, 6 | - | 11:10 - 11:15 | - | - | 11:10 - 11:15 | - |
| БТИ | 11:15 - 11:25 | 11:15 - 11:25 | 11:15 - 11:25 | 11:15 - 11:25 | 11:15 - 11:25 | - |
| Школа №1 Лицей | 11:30 - 11:40 | 11:30 - 11:40 | 11:30 - 11:40 | 11:30 - 11:40 | 11:30 - 11:40 | - |
| д/с "Чебурашка" | 11:40 - 11:45 | 11:40 - 11:45 | 11:40 - 11:45 | 11:40 - 11:45 | 11:40 - 11:45 | - |
| Биржа труда | 11:45 - 11:50 | 11:45 - 11:50 | 11:45 - 11:50 | 11:45 - 11:50 | 11:45 - 11:50 | - |
| 40 лет Победы 2 Амарант | 11:50 - 11:55 | 11:50 - 11:55 | 11:50 - 11:55 | 11:50 - 11:55 | 11:50 - 11:55 | 9:45 - 9:50 |
| Буряка 3а, 7а общежитие | 11:55 - 12:00 | 11:55 - 12:00 | 11:55 - 12:00 | 11:55 - 12:00 | 11:55 - 12:00 | - |
| Ж/дорожная 37, вечерняя школа | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 9:50 - 9:55 |
| "Пицца-Лэнд" центральный вход | 12:05 - 12:10 | - | - | 12:05 - 12:10 | - | - |
| Буряка 7б (детская площадка) | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 10:00 - 10:05 |
| Ж/дорожная 45 Вставка | 12:15 - 12:20 | 12:15 - 12:20 | 12:15 - 12:20 | 12:15 - 12:20 | 12:15 - 12:20 | 10:05 - 10:10 |
| Механизаторов 1,3 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 12:20 - 12:25 | 10:10 - 10:15 |
| Народный суд | 12:25 - 12:30 | 12:25 - 12:30 | 12:25 - 12:30 | 12:25 - 12:30 | 12:25 - 12:30 | 10:15 - 10:20 |
| Котельная №1 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 10:20 - 10:25 |
| 7 этажка Механизаторов 19а, б, в | 12:40 - 12:45 | 12:40 - 12:45 | 12:40 - 12:45 | 12:40 - 12:45 | 12:40 - 12:45 | 10:25 - 10:30 |
| 9 этажка Механизаторов 24 | - | 12:45 - 12:50 | - | 12:45 - 12:50 | - | 10:40 - 10:45 |
| Механизаторов 12,14 | 12:45 - 12:50 | 12:50 - 12:55 | 12:45 - 12:50 | 12:45 - 12:50 | 12:45 - 12:50 | 10:45 - 10:50 |
| Вечерний объезд |  |  |  |  |  |  |
| Выезд из гаража в 17:00; в пятницу в 16:00 |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Администрация Города | 17:35 - 17:40 | 17:35 - 17:40 | 17:35 - 17:40 | 17:35 - 17:40 | 16:35 - 16:40 | - |
| Буряка 3а, 7а общежитие | 17:40 - 17:45 | 17:40 - 17:45 | 17:40 - 17:45 | 17:40 - 17:45 | 16:40 - 16:45 | - |
| 40 лет Победы 2 Амарант | 17:45 - 17:50 | 17:45 - 17:50 | 17:45 - 17:50 | 17:45 - 17:50 | 16:45 - 16:50 | - |
| Ж/дорожная 37, вечерняя школа | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 16:50 - 16:55 | - |
| Буряка 7б (детская площадка) | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 17:00 - 17:05 | - |
| Ж/дорожная 45 Вставка | 18:05 - 18:10 | 18:05 - 18:10 | 18:05 - 18:10 | 18:05 - 18:10 | 17:05 - 17:10 | - |
| Механизаторов 1,3 | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 17:10 - 17:15 | - |
| Народный суд | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 17:15 - 17:20 | - |
| Котельная №1 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 17:20 - 17:25 | - |
| 7 этажка Механизаторов 19а, б, в | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 17:30 - 17:35 | - |
| 9 этажка Механизаторов 24 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 17:35 - 17:40 | - |
| Механизаторов 12,14 | 18:40 - 18:45 | 18:40 - 18:45 | 18:40 - 18:45 | 18:40 - 18:45 | 17:40 - 17:45 | - |
| Вывоз мусора на свалку в будние дни с 19:00; в пятницу в 18:00; в субботу 11:00 |

График работы мусороуборочной а/м

мусороуборочной а/м т941тт

Маршрут № 14

| Утренний объезд |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выезд из гаража в будние дни 08.00 |  |  |  |  |
| Наименование объекта | Кол-во конт. | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| Югорск-2 | 12 | + | + | + | + | + |
| ООО Тайга | 3 |  |  | + |  |  |
| Аксакова | 2 | + | + | + | + | + |
| ТТГ (Мира15) | 4 | + | + | + | + | + |
| ТТГ (40 Л. П.) | 1 |  | + |  |  | + |
| Храм | 1 |  | + |  |  | + |
| Лесхоз | 1 |  |  | + |  |  |
| Юграэкспострой | 3 |  |  | + |  |  |
| Бизнесинкубатор | 1 | + |  |  |  |  |
| ГРП | 1 |  |  | + |  |  |
| ГОВД | 4 | + |  |  | + |  |
| Стройизыскания | 1 | + |  |  |  |  |
| гост. Сибирская | 2 | + |  |  | + |  |
| Вещевой рынок | 3 |  |  | + |  |  |
| ОФПС(мира) | 1 |  | + |  |  | + |
| РОМИ | 2 |  | + |  |  | + |
| ЮТЭК | 2 |  | + |  |  | + |
| Боулинг | 1 |  | + |  | + |  |
| Попова 1Д Транссевер | 2 |  |  | 1 и 3 нед. |  |  |
| База ОРС №5 | 2 |  |  | 2 и 4 нед. |  |  |
| кафе Ретро | 1 |  | + |  |  |  |
| ТД Лидер | 1 |  |  | 1 и 3 нед. |  |  |
| Электропромсервис | 1 |  | + |  |  | + |
| Инвестреал | 1 |  | + |  |  |  |
| ИНТЕР | 2 |  |  |  | + |  |
| Тойота-Центр | 2 |  |  |  |  | + |
| Остравская | 1 |  |  |  | + |  |
| Невская 11 | 1 |  |  |  | + |  |
| Спасская | 1 |  |  |  | + |  |
| Попова 1 В Люкс | 1 | 1 раз в мес. |  |  |  |  |
| Лыжная база | 2 |  | + |  |  | + |
| АЗС "Селена" выезд в Советский | 2 | + |  |  |  |  |
| Бородинская | 1 |  |  |  | + |  |
| Таежная 14 Психдиспансер | 2 |  | + |  |  | + |
| Югорск-2 в/ч | 2 |  | + |  |  | + |
| Гост. - торговый центр "Югра-Сити" (ул. Спортивная 29) | 1 |  | + |  | + |  |
| Вечерний объезд |  |  |  |  |  |  |
| Выезд из гаража в 17:00 В пятницу в 16:00 В субботу в 9:00 |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Березовая 18 | - | - | - | 17:20 - 17:25 | - | - |
| "Ночь и день" | - | - | - | - | 16:00 - 16:05 | - |
| Менделеева 37,39 Садовая 62,60 | 17:35 - 17:40 | 17:35 - 17:40 | 17:35 - 17:40 | 17:35 - 17:40 | 16:35 - 16:40 | 09:10 - 09:15 |
| Садовая 58,62а | 17:40 - 17:45 | 17:40 - 17:45 | 17:40 - 17:45 | 17:40 - 17:45 | 16:40 - 16:45 | 09:15 - 09:20 |
| Садовая 64,66,68 | 17:45 - 17:50 | 17:45 - 17:50 | 17:45 - 17:50 | 17:45 - 17:50 | 16:45 - 16:50 | 09:20 - 09:25 |
| Менделеева 49 Садовая 70 Магистральная 19 | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 17:50 - 17:55 | 16:50 - 16:55 | 09:25 - 09:30 |
| Садовая 72/1 | 17:55 - 18:00 | 17:55 - 18:00 | 17:55 - 18:00 | 17:55 - 18:00 | 16:55 - 17:00 | 09:30 - 09:35 |
| Менделеева 53,55 Садовая 74 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 18:00 - 18:05 | 17:00 - 17:05 | 09:35 - 09:40 |
| Менделеева36,3 8 | 18:05 - 18:10 | 18:05 - 18:10 | 18:05 - 18:10 | 18:05 - 18:10 | 17:05 - 17:10 | 09:40 - 09:45 |
| Менделеева 59,55, | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 17:10 - 17:15 | 09:45 - 09:50 |
| Менделеева 41,43,39,37 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 17:15 - 17:20 | 09:50 - 09:55 |
| Магистральная 21,27,29 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 17:20 - 17:25 | 09:55 - 10:00 |
| Менделеева 32/1,32/2,32 | 18:25 - 18:30 | 18:25 - 18:30 | 18:25 - 18:30 | 18:25 - 18:30 | 17:25 - 17:30 | 10:00 - 10:05 |
| Магистральная 22,24,26 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 17:30 - 17:35 | 10:05 - 10:10 |
| Менделеева 33,35,31 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 17:35 - 17:40 | 10:10 - 10:15 |
| Менделеева 29,2 7,25,23,21 | 18:40 - 18:45 | 18:40 - 18:45 | 18:40 - 18:45 | 18:40 - 18:45 | 17:40 - 17:45 | 10:15 - 10:20 |
| Чкалова 7 корп.5 | 18:45 - 18:50 | 18:45 - 18:50 | 18:45 - 18:50 | 18:45 - 18:50 | 17:45 - 17:50 | 10:20 - 10:25 |
| Вывоз мусора на свалку в будние дни с 19:00; в пятницу в 18:00; в субботу 11:00 |

ГРАФИК РАБОТЫ

Мусороуборочной а/м

Маршрут 15

| Утренний объезд Выезд из гаража в 08.00 |
| --- |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Работа с дворниками | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | - |
| Толстого 12, 14 | 8:00 - 8:05 | 8:00 - 8:05 | 8:00 - 8:05 | 8:00 - 8:05 | 8:00 - 8:05 | - |
| Студенческая 20 | 8:05 - 8:10 | 8:05 - 8:10 | 8:05 - 8:10 | 8:05 - 8:10 | 8:05 - 8:10 | - |
| Школа №5 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | 8:15 - 8:20 | - |
| Свердлова 10 | 8:25 - 8:30 | 8:25 - 8:30 | 8:25 - 8:30 | 8:25 - 8:30 | 8:25 - 8:30 | - |
| База УАтиМ | - | 8:30 - 8:35 | - | - | 8:30 - 8:35 | - |
| Газовиков 2Г магазин "Любимый" | - | 8:35 - 8:40 | - | - | 8:35 - 8:40 | - |
| Горгаз | - | - | - | 09:10-09:15 | - | - |
| Вывоз мусора на свалку 9:30-10:00 Дневной объезд Выезд из гаража в 11:30; в субботу 09:15 |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Магазин ТДК-спорт | - | - | - | - | 11:50 - 12:00 | - |
| Газовиков 6 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 12:00 - 12:05 | 09:30 - 09:40 |
| Свердлова 10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 12:05 - 12:10 | 09:40 - 09:50 |
| Свердлова 8 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 12:10 - 12:15 | 09:50 - 10:00 |
| Толстого 12, 14 | 12:15 - 12:20 | 12:15 - 12:20 | 12:15 - 12:20 | 12:15 - 12:20 | 12:15 - 12:20 | 10:00 - 10:05 |
| Толстого 16 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 12:30 - 12:35 | 10:05 - 10:10 |
| Студенческая 16, 18 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 12:35 - 12:40 | 10:10 - 10:20 |
| Студенческая 20 | 12:40 - 12:45 | 12:40 - 12:45 | 12:40 - 12:45 | 12:40 - 12:45 | 12:40 - 12:45 | 10:20 - 10:25 |
| Д/с "Брусничка" | 12:45 - 12:50 | 12:45 - 12:50 | 12:45 - 12:50 | 12:45 - 12:50 | 12:45 - 12:50 | - |
| Вывоз мусора на свалку 13:00-13:30; в субботу 10:30-11:30 |  |  |
| Вечерний объезд |  |  |  |  |  |  |
| Выезд из гаража в 17:30; в пятницу 16:30 |  |  |  |
| Наименование объекта | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота |
| Газовиков 6 | 17:50 - 18:00 | 17:50 - 18:00 | 17:50 - 18:00 | 17:50 - 18:00 | 16:50 - 17:00 | - |
| Свердлова 10 | 18:00 - 18:10 | 18:00 - 18:10 | 18:00 - 18:10 | 18:00 - 18:10 | 17:00 - 17:10 | - |
| Свердлова 8 | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 18:10 - 18:15 | 17:10 - 17:15 | - |
| Толстого 12, 14 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 18:15 - 18:20 | 17:15 - 17:20 | - |
| Толстого 16 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 18:20 - 18:25 | 17:20 - 17:25 | - |
| Студенческая 16 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 18:30 - 18:35 | 17:30 - 17:35 | - |
| Студенческая 18 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 18:35 - 18:40 | 17:35 - 17:40 | - |
| Вывоз мусора на свалку 19:00-19:30 |  |  |  |  |
| В пятницу 17:30-18:00 |  |  |  |  |  |

5. Санитарная уборка территории города

Кроме твердых бытовых отходов, которые вывозятся специализированным транспортом со всей территории города Югорска, существует мусор, накапливающийся на остановочных пунктах, площадях, тротуарах.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных. Обязательна установка урн в местах остановки городского транспорта. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Запрещается у киосков, палаток, павильонов мелкорозничной торговли и магазинов складировать тару и запасы товаров, а также использовать для складирования прилегающие к ним территории. Уборку территорий, прилегающих к торговым павильонам в радиусе 5 м, осуществляют предприятия торговли.

Обществом с ограниченной ответственностью «Югорскэнергогаз» осуществляется содержание дорог в центральной части города с твердым покрытием – 179 763 кв.метров; дорог северной части города с грунтовым покрытием – 122 590 кв. метров.

6. Капиталовложения на мероприятия по очистке территории города Югорска

Для улучшения экологической обстановки на территории города Югорска необходимо проведение следующих мероприятий:

- строительство современного инновационного высокотехнологического автоматического мусоросортировочного комплекса с высоким показателем процента рециклинга (МСК).

МСК служит для сортировки мусора и отходов с целью выделения материалов, которые могут быть использованы для вторичной переработки. Остальная часть отходов подлежит захоронению на полигоне. Строительство МСК позволит организовать сортировку ТБО для извлечения вторичного сырья, увеличить в 5-7 раз срок эксплуатации полигона ТБО, а также сформировать условия для развития нового вида деятельности в сфере малого и среднего бизнеса - переработка вторичных ресурсов.

В настоящее время сортировка отходов, и в первую очередь твердых бытовых отходов (ТБО), является самым важным этапом поддержания экологического баланса. Сортировка ТБО позволяет преобразовать их во вторичное сырье или получить из них какую-либо продукцию, свести к минимуму образование отходов, не подлежащих к дальнейшей переработке. МСК позволит извлекать из поступающих отходов вторичные ресурсы, что значительно снизит негативное воздействие на окружающую среду.

- приобретение специальных контейнеров для сбора, временного хранения и транспортировки ртутьсодержащих отходов.

Согласно требованиям природоохранного законодательства сбор, временное хранение и транспортировка отработанных люминесцентных ртутных ламп и ртутьсодержащих отходов должно осуществляться раздельно от других видов отходов в специальном контейнере.

7. Заключение

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что очистка территории города Югорска является многоаспектной, и требующей определенных затрат – экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, научных, информационных.

Реализация мероприятий по очистке от твердых бытовых отходов позволит улучшить эстетический вид города, и будет способствовать  улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в целом, сокращению несанкционированных свалок.

Анализ сегодняшней ситуации по организации очистки территории города Югорска показывает, что организация вопросов благоустройства, очистки, сбора и вывоза мусора находится в удовлетворительном состоянии.