### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 31 мая 2022 года                                                                                                            № 62

Об итогах отопительного сезона 2021-2022 годов и

#### о плане подготовки объектов жилищно-коммунального

#### хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации

#### в осенне-зимний период  2022 - 2023 годов

Рассмотрев информацию администрации города Югорска об итогах отопительного сезона 2021 - 2022 годов и о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне - зимний период 2022 - 2023 годов

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного сезона  2021 - 2022 годов  (приложение 1).

2. Принять к сведению информацию о плане подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов (приложение 2).

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Исполняющий обязанности

#### председателя Думы города Югорска                                                            А.В. Хрушков

«31» мая 2022 года

(дата подписания)

|  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к решению Думы города Югорска |
|  |  | от 31 мая 2022 года № 62 |

Информация

об итогах отопительного сезона 2021-2022 годов

Организационно-техническими мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 годов было предусмотрено проведение капитальных и текущих ремонтов оборудования, объектов систем жизнеобеспечения города, а так же жилищного фонда.

Мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период  2021-2022 годов выполнены в полном объеме.

Согласно постановлению администрации города Югорска от 03.09.2021 № 1611-п «О начале отопительного периода 2021-2022 годов» тепловая энергия для нужд отопления в общеобразовательные и дошкольные учреждения, объекты социальной сферы подана                             до 6 сентября, запуск жилищного фонда и иных объектов, подключенных к централизованной системе  теплоснабжения осуществлялся  постепенно до 15 сентября, с учетом температуры наружного воздуха.

1.Объекты систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения города.

В ходе подготовки к отопительному сезону выполнены работы по ремонту котлов, котельного оборудования, замене участков ветхих тепловых, водопроводных сетей, ремонту жилого фонда. Все работы, влияющие на готовность к осенне-зимнему периоду, выполнены своевременно, что позволило обеспечить бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Аварийных отключений технологического оборудования объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, а так же аварий, крупных инцидентов на инженерных сетях данных систем выше нормативного времени в отопительный период 2021-2022 годов (продолжительность от возникновения до устранения, которых составила более 4-х часов) не зафиксировано.

Возникающие инциденты устранялись в нормативные сроки.

Все жизненно важные объекты систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в настоящее время функционируют в штатном режиме.

2. Объекты системы газоснабжения.

Объекты газового хозяйства города Югорска своевременно и качественно подготовлены к работе в зимний период 2021-2022 годов, аварий и инцидентов на газораспределительных сетях и объектах газового хозяйства не зафиксировано.

Аварийных отключений централизованных и автономных индивидуальных котельных в отопительный период 2021-2022 годов в результате неисправности газораспределительных сетей не допущено.

3. Объекты системы электроснабжения.

Сети и объекты электроснабжения города Югорска были подготовлены к работе в зимний период 2021-2022 годов в срок.

Аварий на электрических сетях не было, возникающие инциденты устранялись в нормативные сроки.

4. Объекты социально-культурного назначения.

Все объекты социально-культурного назначения были своевременно подготовлены к работе в зимний период 2021-2022 годов, аварий на объектах соцкультбыта не зафиксировано.

В настоящее время состояние жизненно важных объектов жилищно-коммунального комплекса удовлетворительное.

|  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к решению Думы города Югорска |
|  |  | от 31 мая 2022 года № 62 |

Информация

о плане подготовки объектов жилищно –  коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне –  зимний период 2022 –  2023 годов

Планом мероприятий по подготовке объектов жилищно–коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне – зимний период 2022– 2023 годов  запланировано выполнить мероприятия на сумму 73 946,8 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета автономного округа – 15 743,3  тыс. руб., бюджета муниципального образования – 4 028,2  тыс. руб., средств предприятий – 54 175,3 тыс. руб.

Информация о мероприятиях по подготовке объектов жилищно –  коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к отопительному периоду 2022– 2023 годов представлена в таблице  (приложение).

1. Теплоснабжение.

На подготовку объектов системы теплоснабжения запланировано направить денежные средства в сумме  25 472,9 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа –  11 510,3 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 2 031,2 тыс. руб.; за счет средств муниципального унитарного предприятия «Югорскэнергогаз» (далее  –   МУП «Югорскэнергогаз») – 11 931,4 тыс. руб.

В ходе подготовки сетей теплоснабжения запланировано выполнить следующие мероприятия:

– гидравлические испытания тепловых сетей по окончании отопительного периода 2021-2022 годов;

– ремонт технологического оборудования сетей теплоснабжения, в том числе: замена запорной арматуры Ду 15-300 мм., ремонт строительных конструкций  теплофикационных камер ТК №№ 2-16, 3-23, 3-30, 6-5, 7-1, 8-39, 9-19, 10-4, 10-28, 10-35, 10-37, 10-38, 10-84, 14-31, 14-40,  14-41,14-42, 14-43, 16-1, 16-13, 17-1, 17-2, 17-4, 17-28, 17-37, 17-42, 18-3, УЗВ-18, 22-7, 22-8, 22-9  в городе Югорске за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 2 048,0 тыс. руб.;

– капитальный ремонт сетей теплоснабжения по пер. Северный в городе Югорске – 6 378,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 5 421,7 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 956,8 тыс. руб.;

– капитальный ремонт сетей теплоснабжения по улице Геологов в городе Югорске – 3 581,5 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 3 044,3 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 537,2 тыс. руб.;

– проведение регламентных работ, в том числе испытание трубопроводов на плотность, прочность, максимальную температуру теплоносителя (по необходимости), промывка.

Общая протяженность сетей теплоснабжения, подлежащих капитальному ремонту – 0,59 км (в двухтрубном исполнении).

В ходе подготовки сетей горячего водоснабжения запланировано выполнить следующие мероприятия:

– ремонт технологического оборудования сетей горячего водоснабжения, в том числе: замена запорной арматуры Ду 15-300 мм., ремонт строительных конструкций  теплофикационных камер ТК №№ 2-16, 3-23, 3-30, 6-5, 7-1, 8-39, 9-19, 10-4, 10-28, 10-35, 10-37, 10-38, 10-84, 14-31, 14-40,  14-41,14-42, 14-43, 16-1, 16-13, 17-1, 17-2, 17-4, 17-28, 17-37, 17-42, 18-3, УЗВ-18, 22-7, 22-8, 22-9  в городе Югорске за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 1 523,0 тыс. руб.;

– капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения по улице Геологов в городе Югорске – 3 581,5 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 3 044,3 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 537,2 тыс. руб.;

– проведение регламентных работ, в том числе испытание трубопроводов на плотность, прочность, промывка.

Общая протяженность сетей горячего водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту – 0,12 км (в двухтрубном исполнении).

В рамках аварийно – поддерживающего ремонта контрольно –  измерительных приборов и автоматики (далее – КИПиА), электрооборудования, технологического оборудования на 21 котельной запланировано  произвести ремонт технологического оборудования на общую сумму 8 360,4 тыс. руб. за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз», в том числе:

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт, чистка, промывка котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 2– 446,4 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе чистка, промывка, ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов ,  частичная замена технологических трубопроводов, установка напорно-расширительного бака,  ремонт оборудования КИПиА, ремонт щита управления котлом, ремонт ОПС, покраска технологического оборудования котельной № 3– 464,3 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов, замена газового регулятора, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумуляторов, покраска технологического оборудования котельной № 6– 314,9 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 7– 248,9 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, замена регулятора давления, установка напорно-расширительных баков, замена циркуляционного трубопровода котлов контура по ГВС, чистка, промывка котлов, ремонт оборудования КИПиА, ремонт ОПС, покраска технологического оборудования котельной № 8– 766,4 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры,  чистка, промывка котлов, частичная замена обратных клапанов,  ремонт оборудования КИПиА, ремонт ОПС, покраска технологического оборудования котельной № 9– 243,4 тыс. руб.;

–   ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов, чистка, промывка котлов, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 10– 386,3 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе  частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов, ремонт и замена напорно-расширительных баков, ремонт теплообменника, чистка, промывка котлов, установка ультрозвукового противонакипного аппарата "Зевсоник" на теплообменнике по ТС, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 11– 2 833,8 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе частичная замена запорной арматуры, чистка, промывка котлов, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 12– 90,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том частичная замена запорной арматуры, замена напорно-расширительных баков, чистка, промывка котлов, установка ультрозвукового противонакипного аппарата "Зевсоник - Ультра" на теплообменнике по ТС, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 14– 434,2 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, частичная замена обратных клапанов,  замена регулятора газа, ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 17– 233,1 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры, замена регулятора газа, ремонт оборудования КИПиА, ремонт системы ОПС, покраска технологического оборудования, чистка, промывка котлов котельной № 18– 351,9 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе чистка, промывка котлов, замена аккумулятора, ремонт системы ОПС, покраска технологического оборудования котельной № 19– 80,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе частичная замена запорной арматуры, чистка, промывка котлов,  ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 25– 72,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе ремонт котлов, частичная замена запорной арматуры,  чистка, промывка котлов, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 21/1– 120,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе чистка, промывка котлов, частичная замена запорной арматуры, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования № 21/2– 40,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе  ремонт котлов, чистка, промывка котлов, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 21/4– 120,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе  чистка, промывка котлов, замена запорной арматуры, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной № 21/8– 50,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе капитальный ремонт котла, частичная замена запорной арматуры,  чистка, промывка котлов, замена приточного насоса, ремонт КИПиА, замена аккумулятора, ремонт электрооборудования, покраска технологического оборудования котельной № 22– 984,8 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе частичная замена запорной арматуры, замена регулятора газа, замена предохранительно-сбросного клапана газа, чистка, промывка котлов,  ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, покраска технологического оборудования котельной ВОС– 50,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования, в том числе замена предохранительно-сбросного клапана газа, частичная замена запорной арматуры,  ремонт оборудования КИПиА, замена аккумулятора, чистка, промывка котлов, покраска технологического оборудования котельной КОС– 30,0 тыс. руб.

2.  Водоснабжение.

На подготовку объектов  системы водоснабжения  запланировано направить денежные средства в сумме  12 700,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств бюджета автономного округа –  4 233,0 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 747,0 тыс. руб.; за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 7 720,7 тыс. руб.

В ходе подготовки сетей холодного водоснабжения запланировано выполнить следующие мероприятия:

– ремонт технологического оборудования сетей холодного водоснабжения с заменой запорной арматуры в теплофикационных камерах ТК №№ 2-16, 3-23, 3-30, 6-5, 7-1, 8-39, 9-19, 10-4, 10-28, 10-35, 10-37, 10-38, 10-84, 14-31, 14-40,  14-41,14-42, 14-43, 16-1, 16-13, 17-1, 17-2, 17-4, 17-28, 17-37, 17-42, 18-3, УЗВ-18, 22-7, 22-8, 22-9 и водопроводных колодцах ВК №№ 98, 249.2, 261, 261.2, 262, 266, 266.1, 301, 302, 304, 309, 311, 313, 316, 317, 406, 412, 413  в городе Югорске за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 1 882,4 тыс. руб.;

–  капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по пер. Северный в городе Югорске– 3 189,2 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 2 710,8 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 478,4 тыс. руб.;

– капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения по улице Геологов в городе Югорске – 1 790,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета автономного округа – 1 522,2 тыс. руб., бюджета муниципального образования – 268,6 тыс. руб.;

Общая протяженность сетей холодного водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту – 0,59 км.

Мероприятия в рамках аварийно – поддерживающего ремонта ВОС, арт. скважин, планируется выполнить на общую сумму 5 838,3 тыс. руб. за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» в том числе:

– ремонт технологического оборудования водозаборных сооружений на 4-м км автодороги Югорск-Агириш, с заменой запорной арматуры и глубинных насосов ЭЦВ на артезианских скважинах №№ 3, 4, 19, 20 в городе Югорске за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 1 021,6 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования ВОС-800 в мкр. Югорск-2, зд. 36 с заменой запорной арматуры в городе Югорске за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 594,3 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования ВОС-15000 по ул. Агиришская, 12 с заменой фильтрующего материала, трубопроводов и запорной арматуры в городе Югорске за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 4 222,4 тыс. руб.;

3. Водоотведение.

На подготовку объектов  системы водоотведения запланировано направить денежные средства в сумме  3 963,3 тыс. руб. за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 3 963,3 тыс. руб.

В ходе подготовки запланировано выполнить мероприятия:

– ремонт канализационных колодцев в городе Югорске за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» – 575,0 тыс. руб.

Аварийно – поддерживающий ремонт КОС и КНС на сумму 3 388,3 тыс. руб. за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз» в том числе:

– ремонт технологического оборудования КНС №№ 14, 15, 25 с заменой перекачивающего насоса СМ 150-125-315/4, в городе Югорске – 710,4 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования КНС №№ 4, 8, 13, 18, 19 с заменой перекачивающего насоса СМ 125-80-315/4, в городе Югорске – 1 057,9 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования КНС №№ 9, 23 с заменой перекачивающего насоса Иртыш ПФ-2 125/400.360-11/6-016, в городе Югорск – 840,0 тыс. руб.;

– ремонт технологического оборудования КНС №№ 17, 21, 24 с установкой узлов учета стоков "Акрон-02-2" с блоком телеметрии, в городе Югорске– 780,0 тыс. руб.

4. Газоснабжение.

При подготовке к зиме объектов  системы газоснабжения   планируется   выполнить работы на общую  сумму  2 650,0 тыс. руб. за счет средств предприятия ОАО «Газпром газораспределение Север».

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

Техническое обслуживание и ремонтно –  профилактические работы на объектах газового хозяйства, в том числе:

– техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства (ГРП, ШРП, газопроводы)– 28 шт./146,5 км;

– техническое обслуживание и ремонтно-профилактические работы на объектах газового хозяйства (газопроводы, колодцы)– 45 ед./146,5км;

– приборное обследование газопроводов– 6,9 шт.;

– текущий ремонт оборудования ГРП, ГРПШ с покраской газового оборудования– 28 ед.;

– частичная покраска надземных газопроводов:  Газопровод г. Югорск. Газоснабжение 5-7 мкр. (1 очередь); Газоснабжение микрорайона 13-14 г. Югорск (3-4 очередь) – 1 км;

– обновление привязок, указателей газопроводов и колодцев (утраченных и пришедших в негодность в зимний период)– 30 ед.;

–  ревизия системы отопления в ГРП – 28 ед.;

– очистка охранных зон газопроводов от древесно-кустарниковой растительности: Подземный газопровод г. Югорск, ул. Агиришская, 12; Газопровод г. Югорск. Газоснабжение 5-7 мкр. (1 очередь); Газоснабжение 18 мкр, г. Югорск (наружные сети к жилым домам) – 1 км;

– приведение охранных зон ГРП и запорной арматуры в соответствие с нормативными требованиями– 28/396 объект.

5. Жилищный фонд.

На подготовку жилищного фонда к эксплуатации в осенне – зимний период  планируется направить 17 036,8 тыс. руб., в том числе из бюджета муниципального образования – 1 250,0 тыс. руб., из средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд – 15 786,8 тыс. руб.

Ремонт жилфонда:

Планируется выполнить работы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда на сумму 1 250,0 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

Подготовка многоквартирного жилищного фонда к осенне–зимнему периоду:

Планируется выполнить плановый текущий ремонт жилфонда за счет средств предприятий, обслуживающих жилищный фонд города, на сумму 15 786,8 тыс. руб.

6. Электроснабжение.

При подготовке к зиме объектов системы электроснабжения планируется   выполнить работы на общую  сумму  10 023,1 тыс. руб., в том числе за счет средств предприятия Советский филиал АО «ЮРЭСК» - 3 133,1 тыс. руб.,  АО «ЮТЭК-Региональные сети» - 6 890,0 тыс. руб.

Запланировано выполнить следующие мероприятия:

Текущий ремонт ТП, воздушных линий (далее – ВЛ), в том числе:

– текущий ремонт ТП 10/0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ, РП, ПС, РВНО – 14 шт.;

– текущий ремонт ВЛ-10кВ– 7,4 км;

– текущий ремонт ВЛ-0,4кВ – 34,9 км;

– текущий ремонт КЛ-10кВ– 0,3 км;

– текущий ремонт КЛ-0,4кВ – 0,2 км.

7. Финансовые средства для создания материально – технического резерва составляют 2 100,0 тыс. руб. за счет средств предприятия МУП «Югорскэнергогаз».